ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

сельского поселения "Хорошево"

Ржевского районА

материалы по обоснованию
Генерального плана 
сельского поселения "Хорошево"
Ржевского района

ГП 27 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2013 г.

ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

сельского поселения "Хорошево"

ржевского районА

материалы по обоснованию
Генерального плана 
сельского поселения "Хорошево"
ржевского района

ГП 27 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИК: | Администрация сельского поселения "Хорошево" Ржевского района Тверской области |
| --- | --- |
| Генпроектировщик: ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" |
| Директор | А.И. Проненков |
| Руководитель топографо-геодезического отдела | А.А. Поярков |

г.Тверь, 2013 г.

Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 27–ПЗ-001 | Положение о территориальном планировании сельского поселения "Хорошево" Ржевского района |  |
| ГП 27–КМ-001 | Карта границ населенных пунктов | М 1: 10 000 |
| ГП 27–КМ-002 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |  |
| ГП 27–КМ-003 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | М 1: 10 000 |
| ГП 27–КМ-004 | Карта функциональных зон | М 1: 10 000 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| ОМГП 27–ПЗ-001 | Материалы по обоснованию Генерального плана сельского поселения "Хорошево" Ржевского района |  |
| ОМГП 27–КМ-001 | Карта современного использования территории | М 1: 10 000 |
| ОМГП 27–КМ-002 | Карта зон и объектов ЧС | М 1: 10 000 |

Содержание

1.	Основные положения создания генерального плана	6

1.1.	Общие положения	6

1.2.	Цели, задачи, принципы и результаты создания Генерального плана поселения	8

2.	Общие сведения о Поселении	9

2.1.	Экономико-географическое положение	9

2.2.	История освоения территории	11

3.	Природные ресурсы Поселения	12

3.1.	Климат	12

3.2.	Геология и рельеф	18

3.3.	Полезные ископаемые	19

3.4.	Гидрография и гидрогеология	22

3.5.	Почвы	23

3.6.	Ландшафты	23

3.7.	Флора и фауна	23

4.	Население и трудовые ресурсы Поселения	24

4.1.	Демографические особенности Поселения в демографической структуре Района	24

4.2.	Демография	27

4.3.	Трудовые ресурсы	30

4.4.	Социология	33

4.5.	Структура расселения	34

5.	Жилой фонд Поселения	41

6.	Концепция социально-экономического развития Поселения на долгосрочную перспективу	44

7.	Инженерная инфраструктура Поселения	45

7.1.	Электроснабжение	49

7.2.	Водоснабжение	50

7.3.	Водоотведение	54

7.4.	Газоснабжение	55

7.5.	Теплоснабжение	57

7.6.	Связь	59

7.7.	Утилизация отходов	61

8.	Дорожно-транспортная инфраструктура	62

8.1.	Интеграция транспортной инфраструктуры Поселения в транспортную инфраструктуру Района	62

8.2.	Транспортная сеть и инфраструктура Поселения	64

8.3.	Автодороги	64

8.4.	Железнодорожный транспорт	71

8.5.	Водный транспорт	71

8.6.	Воздушный транспорт	72

8.7.	Трубопроводный транспорт	73

9.	Социальная инфраструктура Поселения	74

9.1.	Общее описание объектов социальной инфраструктуры Поселения	75

9.2.	Образование	78

9.3.	Здравоохранение	80

9.4.	Объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания	80

9.5.	Объекты культуры, отдыха и спорта	81

9.6.	Объекты культа, кладбища	82

10.	Земельный фонд и ограничения использования территории Поселения	85

10.1.	Изменение структуры земельного фонда Поселения	85

10.2.	Ограничения использования земельного фонда Поселения	101

11.	Экономика Поселения	111

11.1.	Общая структура экономики Поселения	111

11.2.	Интеграция экономики Поселения в экономику Района	112

11.3.	Сельское хозяйство	113

11.4.	Лесное хозяйство	117

11.5.	Промышленность	119

11.6.	Туризм и рекреация	120

11.7.	Торговля	124

11.8.	Традиционные промыслы	124

11.9.	Инвестиции	125

12.	Экологическая характеристика территории	128

13.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории	130

13.1.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	130

13.2.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	133

13.3.	Пожарная безопасность	134

14.	Функциональное зонирование территории Поселения	135

14.1.	Функциональные зоны Поселения	138

14.1.1.	Жилые зоны.	139

14.1.2. Общественно-деловые зоны.	139

14.1.3. Производственные зоны.	139

14.1.4. Зоны сельскохозяйственного использования	140

14.1.5. Зоны рекреационного назначения	140

14.1.6. Зоны специального назначения	140

14.1.7. Зоны режимных территорий	141

Приложения	142

1.	Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения «Хорошево» Ржевского района	143

2.	Перечень сокращений	150

# Основные положения создания генерального плана

# Общие положения

Генеральный план муниципального образования сельское поселение "Хорошево" Ржевского района Тверской области разработан ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" по заказу Администрации муниципального образования сельского поселение "Хорошево" в соответствии с Муниципальным контрактом № 27 от 20 мая 2013 г.

Подготовка генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане сельского поселения "Хорошево" по последовательности их выполнения разделены на два проектных этапа:

I этап 	– до 2018 года – 1 очередь

II этап 	– с 2018 года до 2033 года – расчетный срок.

При разработке Генерального плана сельского поселения "Хорошево" были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Тверской области, 2012 год.

- Схема территориального планирования Ржевского муниципального района Тверской области, 2009 год.

- Программы комплексного социально-экономического развития Ржевского района, Тверской области.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту):

- электронные картографические материалы выполнены в программном продукте ГИС "MapInfo";

- при разработке проекта использована система координат МСК69;

- генеральный план выполнен на цифровой картографической основе М1:10000, созданной ООО "НПФ "Геоцентр+", 2013 год.

Программы комплексного социально-экономического развития Ржевского района:

ДЦП МО "Ржевский район" Тверской области "Содержание и благоустройство мест погребений на 2011-2013 годы"

МДЦП "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2013-2015 годы"

ДЦП "Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства МО"Ржевский район" Тверской области на 2010-2013 годы"

Программа развития отрасли здравоохранения Ржевского района Тверской области на 2011-2013 годы

ДЦП "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в МО "Ржевский район" Тверской области на 2012-2015 годы"

ДМП "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан в МО "Ржевский район" Тверской области на 2011-2013 годы"

ДЦП муниципального образования "Ржевский район" Тверской области по развитию жилищно-коммунальных служб на 2011-2015 годы

ДЦП МО "Ржевский район" Тверской области "Развития малого и среднего предпринимательства МО "Ржевский район" Тверской области на 2011-2015 годы"

ДЦП "Развитие бытовых услуг муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2011-2013 годы"

Программа "Развитие индустриальных площадок на территории муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 201-2013 годы"

Программа развития сферы культуры МО "Ржевский район" Тверской области на 2010-2012 годы

Программа развития лесного комплекса муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2011-2015 годы

Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО "Ржевский район" Тверской области на 2010-2013 годы

Программа развития физической культуры и спорта в Ржевском районе Тверской области на 2010-2012 годы

Программа развития сельского хозяйства МО "Ржевский район" Тверской области на 2010-2012 годы

ДЦП "Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на период 2012-2014 г.г."

# Цели, задачи, принципы и результаты создания Генерального плана поселения

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план сельского поселения "Хорошево" Ржевского района Тверской области" (Приложение 1 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является планирование устойчивого социально-экономического развития сельского поселения методами территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение эффективности управления территорией поселения.

Генеральный план разрабатывается для решения следующих задач:

- определение стратегии развития сельского поселения;

- разработка концепции пространственной организации территории сельского поселения;

- установления функционального зонирования территории;

- установления градостроительных ограничений;

- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установления проектных границ сельского поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с целями и задачами, разработка Генерального плана поселения проводится в рамках нескольких основных принципов:

- принцип комплексного развития, который предусматривает взаимосвязанное развитие поселения с другими прилегающими территориями;

- принцип природно-исторического развития, который предусматривает формирование проектных предложений, исходя из характерных особенностей ландшафта и истории освоения территории;

- принцип сохранения социально-экономической многоукладности общества   предусматривает разработку стратегий социально-экономического развития территорий на основе сбалансированного сосуществования форм и объектов традиционного, индустриального и постиндустриального общества.

- принцип использования современных технологий  предусматривает разработку проектов в оболочке геоинформационной системы (далее ГИС), которая позволяет эффективно связывать разнообразную информацию с конкретной территорией и периодом времени;

- принцип публичности разработки предусматривает обсуждение проекта с общественностью и в средствах массовой информации.

Результатом создания Генерального плана поселения является комплект документов и электронных материалов, который позволяет:

- оперативно и эффективно управлять территорией;

- вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования возможностей геоинформационных систем;

- эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и отчетности;

- использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.

# Общие сведения о Поселении

# Экономико-географическое положение

Сельское поселение «Хорошево» (далее Поселение) расположено в центральной части Ржевского района (далее Района) и граничит: на севере – с сельским поселением "Победа" (далее СП), на востоке – с городским округом Город Ржев, на юге – с СП "Есинка", на западе – с СП "Чертолино". Северной границей выступает река Волга, южной – железная дорога Москва – Великие Луки – Рига.

Центром Поселения является деревня Хорошево, примыкающая с запада к границе города Ржева и расположенная на правом берегу реки Волги. Административный центр Ржевского района – город Ржев является первым по течению городом на Волге, расположенным в 200 км от истока реки и в 117 км от Твери.

Общий земельный фонд Поселения составляет 140,5 кв.км. Количество населенных пунктов в Поселении – 38, наиболее крупные из них – деревни Хорошево, Кокошкино, Пирютино, Муравьево и поселок Заволжский. По состоянию на 1 января 2013 года в Поселении постоянно проживало 2430 человек. Плотность населения в Поселении достигает 17,3 чел./кв.км, что выше среднеобластного значения (15,84 чел./кв.км).

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей Поселения удовлетворительное. Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Поселения, наибольшую значимость имеет межмуниципальная дорога II класса "Ржев – Сухуша". Южная граница Поселения проходит по железной дороге Москва – Великие Луки – Рига. Административный центр Поселения – деревня Хорошево расположена в 1 км от железнодорожного разъезда Мелихово, относящегося к участку железной дороги Лихославль – Торжок – Вязьма. Город Ржев, граничащий с территорией Поселения, в свою очередь является крупным железнодорожным узлов, в котором пересекаются железные дороги следующих направления: Москва – Великие Луки – Рига и Лихославль – Торжок – Вязьма, что способствует связи Ржевского района с такими железнодорожными узлами как Москва, Великие Луки, Бологое, Торжок, Тверь. На территории Поселения расположена железнодорожная станция Муравьево.

Последующее развитие дорожного строительства в Тверской области предполагает развитие транспортного каркаса Поселения, через его территорию пройдет территориальная дорога I класса – окружная дорога г.Ржев, что в свою очередь потребует сооружения моста через р.Волга вблизи д.Знаменское и путепровода на железной дороге Москва – Великие Луки – Рига. Повышению транспортной доступности территории Поселения также способствует строительство и реконструкция сети местных дорог.

Водный транспорт в границах Поселения не развит. Основные реки – Волга, Сишка, Дунка, Ракитня, Ситинка.

Анализ экономики Поселения позволяет выделить в качестве основных следующие виды деятельности: производство нерудных строительных материалов (керамзитовая глина, известковый камень различных фракций, ПГС, песок, щебень) – ООО «Карбонат», ОАО «КСК «Ржевский», буро-взрывные технологии – Ржевский филиал ООО НТФ «Взрывтехнология», транспортирование по трубопроводам – филиал ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» Ржевское ЛПУМГ.

Сельскохозяйственную деятельность на территории Поселения осуществляют две организации ГБОУ СПО "Ржевский колледж" и СПК "Сишка". Основной специализацией СПК "Сишка" является молочно-мясное животноводство, развитие растениеводства направлено на укрепление и создание кормовой базы. Основная часть продукции животноводства реализуется на перерабатывающие предприятия города Ржева, частично – местному населению. ГБОУ СПО "Ржевский колледж" использует свою территорию в качестве базы для проведения учебных и производственных практик.

С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания. На территории Поселения расположены зоны природоохранного и рекреационного назначения.

# История освоения территории

Следы материальной культуры далекого прошлого Ржевского края в настоящее время предстают в виде многочисленных археологических находок. Большая коллекция по каменному веку была собрана под Ржевом П.Ф. Симсоном, и наиболее интересные предметы были экспонированы в Государственном историческом музее в Москве. В 23 местах района были найдены орудия неолита, также были найдены памятники и более близких культур – медного и бронзового веков. В Ржевском районе богато представлены курганы и могильники. Археологи считают берега Волги одной из областей древнего расселения оседлых земледельческих племен. Волга на протяжении истории играла роль торгового пути, что подтверждается находками арабских монет (диргем) 8-9 веков, киевской гривны 12 века и многих других находок. В конце 12 века территория современного Ржевского района принадлежала Смоленскому княжеству.  Ржевское княжество становилось также предметом спора между Тверью, Литвой и Москвой.

Ржевский уезд, как административная единица, существует с 1775 года – сначала в составе Тверского наместничества, а с 1796 года – в составе Тверской губернии. В 1929 году был создан Ржевский район, который в 1935 году вошел в состав Калининской области. В 2005 году было образовано сельское поселение "Хорошево", включившее в себя территорию Кокошкинского, Петуновского и Хорошевского сельских округов.

В середине 19 – начале 20 века большинство деревень Поселения относились к Становой волости Ржевского уезда Тверской губернии. В 40-50-е годы на территории Поселения существовали Становский, Быковский, Тростинский, Гришинский, Хорошевский и Муравьевский сельсоветы Ржевского района Калининской области. На территории Поселения было немало дворянских усадеб и памятных мест. В середине 18 века в д.Есемово располагалось имение Сеславиных. Ниже по Волге находилось богатое дворянское имение Есиповых – Знаменское. Имение украшала редкостная по красоте церковь Бориса и Глеба.

Центром Района является город Ржев. 8 октября 2007 года городу было присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы" с вручением грамоты от Президента России — за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

В годы Великой Отечественной войны Район был ареной ожесточенных боев и подвергся сильным разрушениям. Были разрушены все предприятия и населенные пункты. Под Ржевом похоронены воины ста сорока стрелковых дивизий, пятидесяти отдельных стрелковых бригад, пятидесяти танковых бригад. Места сражений отмечены многочисленными братскими могилами, в каждой из которых похоронены сотни, а в некоторых и тысячи наших солдат. На всех мемориалах установлены памятники и обелиски. Более ста ржевских деревень разделили судьбу Хатыни. В канун дня Победы в мае 1986 года у деревни Звягино был открыт мемориал в память о расстрелянной деревне Афанасово и всех жертв фашизма на Ржевской земле. В центре мемориала на фоне обугленной избы изображена фигура умирающей матери с расстрелянным ребенком на руках.

На высоком холме у д.Кокошкино, где сейчас стоит обелиск в честь павших в годы Великой Отечественной войны воинов, находилась церковь Никола-Сишка. У обелиска находится могила лейтенанта Виктора Гастелло. На территории поселения 3 воинских захоронения, в которых нашли свой последний упокой около 7 тысяч советских воинов, самое большое захоронение в д.Кокошкино, где похоронен командир стрелковой дивизии генерал-майор К.В. Комиссаров, в честь которого названа роща.

Более полувека достопримечательностью д.Хорошево является дом-музей Сталина, куда в годы Великой Отечественной войны он единственный раз выезжал к линии фронта и где  им был отдан приказ о первом салюте в честь освобождения от фашистов Орла и Белгорода.

В д.Жуково родился Герой Советского Союза в.С. Александровский, а в д.Брехово – герой афганской войны Ю.А.Калинин, погибший при исполнении воинского долга.

# Природные ресурсы Поселения

# Климат

Климат Поселения умеренно–континентальный. В среднем за год преобладают ветра южного, юго–западного и западного направлений, в летний период – западного, северо–западного, северо–восточного, юго–западного, южного и восточного направлений. Район расположен в зоне избыточного увлажнения. Быстрая смена теплых и холодных фронтов создает неустойчивую погоду. Зима умеренно–мягкая, достаточно снежная, лето умеренно–прохладное. Поселение расположено в зоне избыточного увлажнения.

За зиму отмечается, в среднем, 10–15 дней с дискомфортными условиями (Т ниже 
–20°С, скоростью ветра более 3,5 м/сек в сочетании с повышенной влажностью воздуха, метелями).

В теплый период года обильные осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем для снижения влагонасыщенного деятельного слоя почвы требуется организация дренажной системы для быстрого отвода талых и дождевых вод.

Климатические условия довольно благоприятны как для летнего, так и для зимнего отдыха. Характеризуются умеренно–теплым летом со средней температурой более 4–х месяцев выше +10°С, ровной зимой с устойчивым снежным покровом не выше 30 см, со средней суточной температурой самого холодного месяца не ниже –10°С и преобладанием слабых ветров от 3 до 5 м/сек. Средняя продолжительность комфортного периода зимой составляет около 70 дней, а летом примерно 50–70 дней.

Таблица 3.1.1 Климатические характеристики Поселения

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +3,4°С |
| Максимальная температура воздуха | +36ºС |
| Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха | –32°С |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | –47°С |
| Средняя температура самого теплого месяца (июль) | +17ºС |
| Средняя температура самого холодного месяца (январь) | –8,8ºС |
| Среднегодовая сумма осадков, мм | 612 |
| Сумма осадков в теплый период май–сентябрь, мм | 347 |
| Высота снежного покрова, см | 40–45 |
| Число дней в году со снежным покровом | 144 |
| Средняя дата первого заморозка | 29 сентября |
| Средняя дата последнего заморозка | 17 мая |
| Продолжительность безморозного периода, дней | 118–130 |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 1 декабря |
| Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова | 9 апреля |
| Число дней в году со снежным покровом | 144 |
| Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова на зиму, см | 35–40 |
| Наибольшая глубина промерзания почвы, см | 120 |
| Сумма положительных температур за период свыше +10ºС | 1900 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5–1,6 |

Таблица 3.1.2 Даты наступления средних суточных температур менее 50С и число дней с температурой, превышающей соответствующие пределы

| Пределы | –5°С | 0°С | +5°С | +10°С | +15°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 14.03. | 14.04. | 20.04. | 06.05. | 15.06. |
| до | 30.11. | 04.11. | 11.10. | 17.09. | 19.08. |
| число дней | 260 | 213 | 173 | 131 | 64 |

Переходные времена года обычно длительные.

Весна характеризуется резким подъемом температуры воздуха. Началом весны считают обычно время перехода средних суточных температур воздуха через 0°С к положительным значениям, что происходит в среднем в середине апреля. В конце первой – начале второй декады апреля поля освобождаются от снега. В конце апреля – начале мая начинаются полевые сельскохозяйственные работы.

Лето характеризуется относительно устойчивой погодой, преимущественно влажной, с переменной облачностью в дневное время. Начало лета приходится, в основном, на конец второй декады мая. Иногда в первой декаде июня бывают заморозки, которые оказывают губительное действие на плодовые и теплолюбивые овощные культуры.

Продолжительность лета около трех месяцев. Осадков за лето выпадает довольно много, дожди большей частью ливневые.

Осень – более продолжительный и теплый период, чем весна. Падение температуры воздуха происходит медленнее, чем повышение ее весной, что объясняется частым хождением теплых воздушных масс с Атлантики. Началом осени можно считать конец августа – начало сентября, когда появляются ночные заморозки, увеличивается число дней с пасмурной и дождливой погодой. Преобладающими становятся дни с низкой облачностью, свежим ветром, мелким длительным дождем, что обусловлено частым прохождением циклонов и фронтов на территории района. Продолжительность осени до трех месяцев.

Зима начинается, примерно, в третьей декаде ноября установлением снежного покрова и является наиболее длительным сезоном года. В некоторые годы зима устанавливается сразу, а в другие установлению прочного снегового покрова предшествует некоторый период предзимья, когда снежный покров то появляется, то исчезает.

Господствующее значение приобретает континентальный воздух умеренных широт и арктический воздух.

Преобладающей в течение зимы бывает пасмурная погода с умеренными морозами и частыми снегопадами, сменяющаяся более ясной и холодной. Нередки оттепели, которые вызывают оседание снежного покрова, образование ледяной корки, а иногда и полный сход снега. Зима из всех времен года является периодом с наиболее неустойчивой погодой. Наряду с 50–градусными морозами наблюдаются и теплые зимы.

Вегетационный период составляет в среднем 125 – 135 дней. В конце второй декады апреля происходит устойчивый переход средних суточных температур воздуха через +50С, что принято считать началом вегетации озимых культур. В конце первой декады мая средняя суточная температура воздуха переходит через +100С к более высоким значениям, по времени это близко совпадает с началом активной вегетации большинства сельскохозяйственных культур. Средняя дата перехода средних суточных температур воздуха через +150С – конец второй декады июня, на этом уровне температура устойчиво держится до середины августа. Таким образом, период активного роста и развития теплолюбивых культур длится недолго, всего 59 – 69 дней.

Этот период благоприятствует для возделывания озимых и яровых зерновых культур, овощей, картофеля, льна–долгунца, кормовых культур.

Распределение осадков по сезонам и месяцам неравномерно и подвержено значительному изменению из года в год. Частично можно наблюдать недостаток осадков в период вегетации растений и их избыток во время уборки урожая, что значительно осложняет ведение сельскохозяйственного производства (таблица 3.1.3).

Таблица 3.1.3 Среднее распределение осадков по месяцам, мм

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 30 | 31 | 35 | 36 | 46 | 75 | 90 | 80 | 56 | 54 | 42 | 37 | 612 |

В целом климатические условия Поселения относительно благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

Климат, как туристский ресурс, оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на рекреантов и рекреационную деятельность. Существуют следующие взаимосвязи климата и туризма:

- для многих потенциальных рекреантов именно "хороший, теплый, благоприятный климат" чаще всего является решающим аргументом при выборе региона для летнего отпускного отдыха. Таким образом, с психологической точки зрения для рекреантов именно климат в значительной степени обусловливает рекреационную ценность территории. В медицинской географии и в курортологии комфортность условий традиционно оценивают с физиологической точки зрения на основании анализа климатических параметров;

- отдельные параметры климата используются в лечении и профилактике некоторых заболеваний. Главными целебными качествами климата Поселения являются: наличие чистого воздуха, насыщенного фитонцидами хвойных лесов, отсутствие резких скачков метеорологических элементов, сравнительно высокая инсоляция. Основными средствами климатотерапии служат воздушные и солнечные ванны, а также общая аэротерапия. Такие условия дают возможность успешно бороться с некоторыми легочными заболеваниями, в том числе с заболеваниями туберкулезного характера. Для закаливания организма климатические условия Поселения оказываются весьма подходящими. Данный вывод основан на том, что по своей величине большинство метеорологических параметров не соответствуют оптимальным, наиболее комфортным для человека условиям. Это приводит к слабовыраженному напряжению организма, которое, в свою очередь, оказывает тренирующее, закаливающее действие. Таким образом, пешие и водные походы, прогулки и пикники на природе, спортивные игры на свежем воздухе, сбор "даров леса" и другие экологические рекреационные занятия, независимо от их главной цели, одновременно выполняют важнейшую рекреационную функцию – оздоровление природными средствами;

- именно климат в первую очередь ставит временные ограничения для туристских сезонов, т.е. от климата в целом (и от погодных условий в каждый конкретный год) зависит начало, конец и продолжительность туристских сезонов. Период, благоприятный для летней рекреации начинается, когда среднесуточная температура воздуха переходит через +150С и заканчивается при снижении температуры ниже этого значения. Разумеется, чем длиннее этот период, тем больше возможностей для всех летних видов экологического туризма. К сожалению, в Поселении период, благоприятный для летней рекреации, в среднем начинается в двадцатых числах июня и продолжается только до середины августа. Всего 74 дня в течение года – вот тот срок, который отпущен природой для массового рекреационного экологического туризма в Поселении.

В 1980–е гг. в центральном институте курортологии были разработаны критерии, по которым оцениваются разнообразные климатические параметры по силе их влияния на организм человека (лимитирующие, раздражающие, тренирующие, щадящие):

- лимитирующие факторы (неблагоприятные) – параметры климатических характеристик, которые делают занятие экологическим туризмом практически невозможным, кроме экстремальных видов туризма и рекреационных занятий, проводящихся в закрытых помещениях;

- раздражающие (относительно благоприятные) – характеристики климата, которые оказывают повышенную нагрузку на адаптационные силы организма. Они не подходят для многих рекреационных занятий и характерны для низкого сезона или переходных периодов;

- тренирующие (благоприятные) – метеоусловия, которые приводят к незначительному напряжению организма и оказывают закаливающее воздействие. Они благоприятны для большинства людей и многих рекреационных занятий;

- щадящие (наиболее благоприятные) – условия, благоприятные для всех без исключения людей, в том числе и больных. Они не вызывают никаких отрицательных ощущений и характерны для высокого сезона.

В ходе рекреационного оценивания климатического компонента ландшафтов Поселения применялись следующие показатели (таблица 3.1.4):

- географическая широта – от нее зависит величина ультрафиолетового излучения (УФ). Установлено, что с УФ связаны многие жизненно важные процессы. При недостатке УФ развиваются авитаминоз, слепота, рахит. Избыток УФ вызывает ожоги, рак кожи и т.п. С точки зрения рекреации важным рубежом считается 57° северной широты (с.ш.). К северу от этой параллели наблюдается дефицит УФ, особенно зимой и в переходные периоды. Условия для большинства рекреационных занятий только относительно благоприятны. Широты от 47°с.ш. до 57°с.ш. для европеоидной расы считаются оптимальными (наиболее благоприятными) по климату и режиму УФ;

- период, благоприятный для летней рекреации. Он определяется количеством дней в году, со среднесуточной температурой выше +15°С. Считается, что при таких температурах возможны любые виды летнего отдыха, путешествий и рекреационных занятий на открытом воздухе;

- сумма часов солнечного сияния в течение года. Этот показатель повсеместно используют при характеристике курортов, оздоровительных местностей и туристских центров. Его определяют путем сложения всего времени, когда на небе светит солнце. Понятно, что чем чаще светит солнце, тем лучше условия для экологических путешествий;

- количество дней с осадками – количество дней в году, в которые выпадало более 
1 мм осадков в сутки. В условиях умеренно–континентального климата чем чаще идут дожди, тем хуже для экологического туризма;

- степень ветровой нагрузки (менее 3 м/сек) – для большинства видов отдыха и рекреационных занятий наилучшие условия создаются при слабом ветре. Сильные ветры и полный штиль ухудшают условия для большинства видов туризма и рекреационных занятий. Данный показатель характеризуется повторяемостью слабых ветров (менее 3 м/сек) и ранжируется по шкале, приведенной в таблице 3.1.4;

- относительная влажность воздуха. Влажность воздуха очень важна для
многих видов отдыха. Оптимальной считается влажность в пределах 
60–70%. Одним из критериев рекреационной оценки влажности является повторяемость дней в году с относительной влажностью < 30%, т.е. очень низкой влажностью, выраженной также в процентах.

Таблица 3.1.4 Ранжирование климатических показателей

| Показатель | Единица измерения | Качественная рекреационная оценка параметров |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лимитирующие (неблагоприятные) | Раздражающие (относительно благоприятные) | Тренирующие (благоприятные) | Щадящие (наиболее благоприятные) |
|  |  | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла |
| Период летней рекреации | Количество дней в году | Менее 30 | 30–60 | 60–90 | Более 90 |
| Продолжительность солнечного сияния | Количество часов в году | Менее 1400 | 1400–1700 | 1700–2000 | 2000–2300 |
| Количество дней с осадками | Количество дней в году | Более 180 | 140–180 | 100–140 или 30–60 | 60–100 |
| Степень ветровой нагрузки | % от общего числа случаев | Менее 10% | 10–30% | 30–50% | Более 50% |
| Относительная влажность воздуха | % дней с влажностью менее 30% | – | 0–10%, очень влажно | 10–20%, влажно | 20–40%, умеренно влажно |

Для рекреационной оценки климата ландшафтов Поселения был использован "Агроклиматический справочник по Калининской области", в котором приведены осредненные данные по некоторым показателям за 1936 — 1956 гг., и "Метеорологический ежемесячник" за 1979 г. № 13. В таблице 3.1.5 приводится сравнение климатических условий 15 крупнейших городов Тверской области.

Таблица 3.1.5 Климатические данные для рекреационной оценки климата Тверской области (средние за 1990–2001 гг.)

| Пункты наблюдений | Геогр. широта пункта | Оценочные параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол–во дней в году с температурой выше + 150С | Кол–во часов солнечного сияния в течение года, дн. | Повторяемость низкой относительной влажности, % дней в течение года | Повторяемость слабых ветров, % дней в течение года | Кол–во дней с дождливой погодой за период с 1.04 по 31.10 |
| Белый | 55°50' | 70 | – | 3,3 | 43,5 | 125 |
| Западная Двина | 56°14' | 74 | – | – | – | 141 |
| Ржев | 56°15' | 74 | – | 3,8 | 69,0 | 130 |
| Торопец | 56°29' | 70 | 1750 | 1,8 | 43,6 | 145 |
| Старица | 56°32' | 69 | – | 3,3 | 19,5 | 129 |
| Лесной заповедник | 56°40' | 70 | – | 2,5 | – | 135 |
| Тверь | 56°50' | 79 | – | 3,6 | 34,0 | 114 |
| Торжок и Торжокский район | 57°03' | 74 | 1758 | 3,7 | 49,5 | 112 |
| Осташков | 57°08' | 66 | – | 3,5 | 65,0 | 130 |
| Кашин | 57°21' | 73 | – | 1,7 | 41,0 | 111 |
| Вышний Волочек | 57°3б' | 71 | 1594 | 4,0 | 46,0 | 112 |
| Максатиха | 57°44' | 67 | – | 1,0 | 35,0 | 121 |
| Спирово | 57°46' | 73 | – | 1,3 | 32,0 | 107 |
| Бологое | 57°52' | 68 | 1690 | 2,9 | 55,0 | 131 |
| Красный Холм | 58°04' | 68 | – | 2,2 | 44,0 | 127 |

Таким образом, из анализа таблицы 3.1.5, рассматривая город Ржев, следует, что наблюдаемые климатические характеристики Поселения колеблются в двух диапазонах: относительно благоприятные (раздражающие) и благоприятные (тренирующие). Главные отрицательные черты климата ландшафтов Поселения с точки зрения туризма – это высокая влажность, повышенное число дождливых дней в теплый период, и короткий период активной летней рекреации. При этом, сравнивая климатические особенности Района с другими районами области и, в первую очередь, с Осташковским как крупнейшим туристическим центром Тверской области, видно, что Район по многим показателям имеет похожие, а по некоторым и лучшие характеристики. Поэтому развитие климатического туризма в Районе может стать надежной опорой для развития туризма в целом по Тверской области.

Выводы:

В соответствии с вышеизложенным, основные предложения по эффективному использованию климатического потенциала Поселения, состоят в следующем:

- В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология") Поселение попадает в подрайон IIВ умеренного климата, который характеризуется как относительно благоприятный для селитебных целей. Климатические условия в целом благоприятны для проживания, сельского хозяйства и рекреации.

- По агроклиматическим характеристикам Поселение можно отнести к зоне рискованного земледелия.

- Основным видом сельского хозяйства в Поселении является животноводство. В отрасли растениеводства преобладает мелкотоварное производство картофеля и овощей, выращивание кормов, зерновых культур.

- В качестве основы для развития рекреации в Поселении может стать климатический туризм. Это связано с существенным числом отрицательных факторов климата Поселения:

  - высокой влажностью;

  - повышенным числом дождливых дней в теплый период;

  - коротким периодом летней рекреации.

- Основной поток рекреантов в Поселении сформируют дачники и любители активного отдыха на природе: грибники, рыболовы, туристы и др.

# Геология и рельеф

Территория Поселения расположена в южной части Валдайской возвышенности, в основе которой лежит приподнятая кровля коренных пород, вскрытая во многих местах руслами рек.

Вдоль течения Волги обнаруживается волнообразное залегание карбона. Непосредственно на породах каменноугольного периода залегают четвертичные отложения, претерпевшие значительные изменения за счет эрозионных процессов. Мощность четвертичных отложений колеблется от 5–20 м до 60 м.

На территории Поселения абсолютные высоты составляют 160–200 м, рельеф закономерно понижается к р.Волге. Моренная равнина отличается здесь слабой холмистостью. Холмы сложены песками с большим содержанием гальки. К пониженным участкам пески постепенно переходят в суглинки, которые перекрывают всю территорию Района.

Мощность покровных суглинков 2–5 м, под ними залегает морена краснобурая, глинистая с большим количеством  валунов. Мощность морены местами доходит до 20 м.

Большая часть территории Поселения по своим географическим условиям благоприятна для ведения сельскохозяйственного производства и строительства. Участки, неблагоприятные для застройки (крутосклоны, овраги и заболоченные котловины) разбросаны отдельными местами. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка, дренаж, гидроизоляция).

По карте инженерно–геологического районирования территории Тверской области по сложности условий освоения (рисунок 3.2.1) видно, что территория Поселение делится на две зоны: западная – незначительная сложность инженерно-геологических условий освоения, восточная – повышенная сложность инженерно-геологических условий освоения.

# Полезные ископаемые

На территории Поселения расположено 14 месторождений полезных ископаемых различной степени изученности: 7 разведанных месторождений и 7 прогнозных месторождений.

В таблицах 3.3.1 и 3.3.2 указаны все месторождения полезных ископаемых, обнаруженные в Поселении, по состоянию на начало 2007 года. Информация, представленная в таблице и на картах, получена в ООО "Тверьгеолдобыча" и сформирована на основе фондовых геологических материалов РОСГЕОЛФОНДа. В Поселении представлены месторождения общераспространенных полезных ископаемых: глины, песчано-гравийного материала, карбонатных пород. Поселение обладает обширными территориями, отнесенными к прогнозным месторождениям строительных материалов: тугоплавких глин, карбонатных цементных пород, строительных  известняков, кирпичных суглинков.

По состоянию на 01.12.2013 г. в лицензионном пользовании на территории Поселения находятся месторождения общераспространенных полезных ископаемых «Малахово-Ножкинское» (участок «Малаховский») – ОАО «КСК «Ржевский» (лицензия ТВЕ 08962), «Мончаловское» – ООО «Карбонат» (лицензия ТВЕ 56568 ТЭ), «Чертолинское» (южная часть) – ООО «Мастер-Ресурс» (лицензия ТВЕ 80001 ТЭ).

Генпланом поселения предусмотрена разработка месторождений «Чертолинское», «Абрамовское», «Мончаловское», «Малахово-Ножкинское».

Таблица 3.3.1 Сведения о месторождениях строительных материалов в Поселении

|  | № объекта на карте | Название и вид сырья | Запасы по категориям, тыс. м3-площадь в га | Мощности, м | Остаток запасов на 01.01.07, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  |  |  | вскрыши | полезной толщи |  |
| 1 | 58-1,3 | Чертолинское - 1,3 глина | С1 14020 -232 | 1,8 | 4,5 | 9785 |
| 2 | 58-2 | Чертолинское - 2 глина | С2 1707 -38 | 2,6 | 6,2 | 1707 |
| 3 | 51 | Мончаловское - глина | А+В+С1 8890 -122 | 0-2,1 | 4,4-5,4 | 6769 |
| 4 | 221 | Мончаловское - карбонатные породы | А+В+С1 7396 -40 | 13,2 | 9,9 | 4713 |
| 5 | 82 | Митьковское песчано-гравийный материал | А+В+С1 16233 С2 427 -270,7 | 2,3 | 6,2 | 9659 427 |
| 6 | 88а | Малахово-Ножкинское (участок Малаховский) песчано-гравийный материал | А+В 10045 -150 | 2,4 | 9,4 | 3034 |
| 7 | 61 | Абрамовское песчано-гравийный материал | А+В+С1 3924 -72 | 1,0-2,8 | 3,5-7,0 | 749 |
| Итого по Поселению 7 контуров месторождений строительных материалов |

Таблица 3.3.2 Сведения о прогнозных ресурсах месторождений строительных материалов Поселения

| № п/п | № объекта на карте | Название и вид сырья | Ресурсы в млн.м3, Р1 | Мощность, м | Сведения по разработке месторождения, № лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вскрыши | полезной толщи |  |
| 1 | Р-6 | Суглинок кирпичный | 11,8 | 2,3 | 4,1 | не разрабатывается |
| 2 | Р-3 | Известняки строительные | 108,5 | 3,1 | 19,2 | не разрабатывается |
| 3 | Р-4 | Известняки строительные | 437,8 | 16,0 | 19,0 | не разрабатывается |
| 4 | Р-9 | Глина тугоплавкая | 75,4 | 0 | 9,0 | не разрабатывается |
| 5 | Р-10 | Карбонатные породы цементные | 65,8 | 11,0 | 11,0 | не разрабатывается |
| 6 | Р-11 | Карбонатные породы цементные | 44,7 | 8,0 | 20,0 | не разрабатывается |
| 7 | Р-12 | Карбонатные породы цементные | 203,3 | 5,5 | 28,2 | не разрабатывается |
| Итого по Поселению 7 контуров прогнозных месторождений строительных материалов. Всего по сельскому поселению "Хорошево" Ржевского района вынесено на карту 14 контуров месторождений общераспространенных полезных ископаемых |

# Гидрография и гидрогеология

Значительную роль в формировании современного рельефа местности и регулировке поступления воды в почвах играет гидрографическая сеть.

На территории Поселения гидрографическая сеть представлена реками Волга, Сишка, Дунка, Ракитня, Ситинка, ручей Ажева, а также многочисленными мелкими ручьями. Ниже в таблице 3.4.1 приведены гидрографические характеристики наиболее значимых водных объектов Поселения. Следует отметить, что река Волга является наиболее крупной в Районе, при ширине в 50-100 м она прорезает весь район с северо-запада на юго-восток извилистой долиной с высокими берегами.

Таблица 3.4.1.Сведения о значимых гидрографических объектах Поселения

| Наименование | Место впадения | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| река Волга | Каспийское море | 5531 | 1361000 |
| река Сишка | прав. приток Волги | 74 | 448 |
| река Дунка | прав. приток Волги | 19 | 74,7 |
| река Ракитня | прав. приток Волги | 18 | 63,5 |
| река Ситинка | прав. приток руч. Ажева | 6 | н/д |
| ручей Ажева | лев. приток Сишки | 21 | н/д |

Все реки и ручьи Поселения имеют общий характер питания и водного режима. Более 65% годового стока приходится на весенний период, на летнее-зимний и осенний периоды приходится по 15-20% соответственно. Средние скорости течения рек колеблются в пределах 0,2–0,5 м/сек. Питание рек главным образом снеговое – составляет более 50%, на дождевые и грунтовые воды приходится 15-20% и 25-35% соответственно. Для всех рек Района характерно весеннее половодье в начале-середине апреля, которое длится 40-60 дней, при этом уровень воды повышается на 0,9-3,5 м. Меженный период длится с середины июня по середину октября. Продолжительность ледостава на реках составляет 119-129 дней, но бывают колебания от 40 до 160 дней, в течение ледового периода толщина льда колеблется от 12 
до 80 см.

Ресурсы поверхностных вод Района формируются за счет стока рек, места наилучшего водообеспечения прилегают к р.Волге. Поверхностные воды характеризуются повышенным содержанием железа, колеблющимся в диапазоне от 0,38 до 0,9 мг/л. Общая жесткость изменяется в течении года от 0,03 до 6,6 мг.экв./л. По минерализации, химическому составу и стоковым характеристикам реки могут служить источниками орошения и водоснабжения (требуется строительство установок обезжелезивания).

Температурный режим рек благоприятен для организации отдыха. Купальный сезон длится 70–90 дней (с температурой воды выше 17 градусов).

Гидрогеология

Поселение относится к центральному гидрогеологическому району, первому подрайону, где для водоснабжения используются водоносные горизонты нижнекаменноугольных отложений. На территории Поселения используются преимущественно воды серпуховских известняков, глубина залегания водоносного горизонат составляет от 27 до 99 м, преобладающая глубина артскважин от 60 до 115 м. Удельный дебит артскважин от 0,01 до 6,6 л/сек, воды пресные, общая жесткость от 1,9 до 18 мг.экв/л, средняя 4,65 мг.экв/л. На всей территории Района большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, эксплуатирующиеся при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания – при помощи артскважин. Для производственных целей на территории Района широко используются воды из поверхностных источников водоснабжения

# Почвы

Ржевский район относится к району пылевато-суглинистых дерново-сильно подзолистых почв Ржевской повышенной равнины. Почвообразующей породой почти повсеместно является лессовидный суглинок (различной мощности, но не более 6 м), подстилаемый валунным суглинком. В районе преобладают дерново-сильноподзолистые почвы, приуроченные к центральным частям водоразделов. Краевые части водоразделов, как правило, заняты дерново-среднеподзолистыми почвами. На правобережье Волги на карбонатных лессовидных суглинках формируются дерново-глеевые почвы. Значительная часть почв Района имеет повышенную кислотность (относится к сильнокислым и среднекислым почвам) и требует известкования. Как в целом, так и по отдельным сельскохозяйственным культурам, район имеет более высокую оценку качества почв по сравнению со среднеобластными показателями.

# Ландшафты

Согласно ландшафтному районированию Тверской области Ржевский район относится к Ржевско-Старицкому району Смоленско-Московской физико-географической провинции. Для территории сельского поселения "Хорошево" характерны ландшафты разновысотных замедленно дренируемых пологоволнистых, реже плоских, песчано-суглинистых (иногда перекрытых маломощным слоем покровных суглинков) моренно-озерно-ледниковых равнин, среднеосвоенных с сосново-еловыми и мелколиственными лесами на дерново-подзолисто-глеевых разного механического состава почвах.

# Флора и фауна

Район расположен в зоне смешанных лесов с преобладанием мелколиственных пород (березы, осины, ольхи), из хвойных пород представлена ель и сосна. Из кустарников распространены орешник, можжевельник, малина, ива.

Формирование и развитие фауны Тверской области тесно связано с европейскими широколиственно-еловыми и сосновыми южно-таежными лесами, которые во многом определили современный облик местной фауны. Основу современной фауны Поселения составляют следующие виды: лось, медведь, волк, косуля, рысь, куница, хорек, горностай, ласка, лисица, заяц-беляк и русак, выдра, барсук. Из птиц получили распространение серый гусь, лебедь кликун, рябчик, тетерев, белая куропатка, глухарь, утка. К акклиматизированным животным относятся енотовидная собака, кабан, ондатра, и речной бобр.

В водоемах Поселения водится щука, окунь, голавль, пескарь, ерш, угорь, карась, верховка, уклейка, вьюн, красноперка, лещ, язь.

Животный мир взят под охрану при соблюдении правил и сроков охоты и рыбной ловли.

# Население и трудовые ресурсы Поселения

# Демографические особенности Поселения в демографической структуре Района

Одним из важнейших факторов социально–экономического развития любого территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов потенциала развития территории. В условиях демографического кризиса, который затронул, прежде всего, регионы исторического ядра российского государства, особую значимость приобретает оценка демографического потенциала с воспроизводственных позиций, а также измерение глубины депопуляционных процессов.

Состояние демографических процессов на конкретной территории принято связывать с понятием демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин рождаемости, смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства. Анализ демографической ситуации на уровне низовых районов осуществляется на основе данных официальной статистики, которая стала систематической и доступной с начала 1960–х годов.

Поселение по численности населения согласно Всероссийской переписи населения 
2010 года занимает 1–е место среди всех СП Района. В январе 2013 года в Поселении (по данным администрации Поселения) проживало 2 526 человек. Численность жителей населенных пунктов Поселения и динамика ее изменения за последние несколько лет по данным Тверьстата и администрации Поселения представлена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Численность жителей населенных пунктов Поселения

| № | Наименование сельского населенного пункта | Численность населения по состоянию на 01.01.2006 года | Численность населения по состоянию на 01.01.2008 года | Численность населения по состоянию на 14.10.2010 года (перепись 2010) | Численность населения на январь 2013 года (по данным администрации СП) | Численность населения в летний период (по данным администрации СП) | Сезонный миграционный прирост населения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Хорошево | 1043 | 1027 | 961 | 1006 | 1006 | 0 |
| 2 | д.Верхний Бор | 21 | 16 | 20 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | д.Ковалево | 52 | 49 | 51 | 58 | 58 | 0 |
| 4 | д.Мнякино | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 5 | д.Муравьево | 198 | 184 | 175 | 183 | 183 | 0 |
| 6 | ж/д ст Муравьево | 9 | - | 12 | - | - | - |
| 7 | д.Пеленичено | 33 | 20 | 16 | 15 | 17 | 2 |
| 8 | д.Пирютино | 244 | 230 | 202 | 234 | 234 | 0 |
| 9 | д.Санталово | 55 | 33 | 23 | 27 | 25 | 0 |
| 10 | д.Сосновка | 19 | 14 | 12 | 21 | 21 | 0 |
| 11 | д.Петуново | 10 | 8 | 10 | 9 | 15 | 6 |
| 12 | д.Абрамово | 6 | 6 | 7 | 9 | 29 | 20 |
| 13 | д.Бурмусово | 17 | 11 | 6 | 7 | 18 | 11 |
| 14 | д.Грешниково | 25 | 20 | 11 | 14 | 34 | 20 |
| 15 | д.Гришино | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 16 | п.Заволжский | 285 | 246 | 185 | 225 | 231 | 6 |
| 17 | д.Зарубино | 24 | 26 | 17 | 29 | 33 | 4 |
| 18 | д.Знаменское | 23 | 26 | 25 | 28 | 40 | 12 |
| 19 | д.Масленниково | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | д.Мончорово | 10 | 9 | 5 | 8 | 15 | 7 |
| 21 | д.Мужищево | 3 | 2 | - | 5 | - | 0 |
| 22 | д.Нечаево | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| 23 | д.Почигаево | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 |
| 24 | д.Редькино | 6 | 5 | 4 | 8 | 30 | 22 |
| 25 | д.Тростино | 99 | 100 | 62 | 101 | 104 | 3 |
| 26 | д.Федотово | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | д.Кокошкино | 392 | 366 | 358 | 332 | 500 | 168 |
| 28 | д.Брехово | 7 | 6 | 9 | 3 | 15 | 12 |
| 29 | д.Бродниково | 8 | 6 | 12 | 3 | 20 | 17 |
| 30 | д.Бургово | 15 | 12 | 14 | 13 | 20 | 7 |
| 31 | д.Волжское-Малахово | 93 | 96 | 82 | 86 | 130 | 44 |
| 32 | д.Есемово | 16 | 15 | 16 | 6 | 40 | 34 |
| 33 | д.Жуково | 23 | 16 | 23 | 14 | 25 | 11 |
| 34 | д.Костерево | 31 | 24 | 15 | 13 | 60 | 47 |
| 35 | д.Крутики | 2 | - | 2 | - | 30 | 30 |
| 36 | д.Рязанцево | 13 | 9 | 12 | 8 | 30 | 22 |
| 37 | д.Соколово | 3 | 1 | 4 | - | 18 | 18 |
| 38 | д.Соломино | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 18 |
|  | ИТОГО: | 2844 | 2622 | 2391 | 2526 | 3074 | 548 |

Основными причинами, побуждающими жителей уезжать из Поселения, является отсутствие работы и низкая заработная плата. В то же время необходимо отметить, что в Поселение приезжают люди на постоянное место жительства из Ржева, Ржевского района (п.Есинка, д.Медведево, д.Ильченко, п.Мончалово), Торжка, Селижарово, Москвы и Московской области (Истра).

Для развития Поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, важнейшей задачей является повышение социальной привлекательности Поселения, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Таблица 4.1.2. Численность населения поселений в 2006,2007,2008,2009,2010,2012 годах, чел.

| Наименование поселения (в том числе наиболее крупные населенные пункты) | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 14.10.2010 (перепись 2010) | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Ржев | 61603 | 61018 | 60667 | 60317 | 61982 | 61439 |
| СП «Есинка» | 2329 | 2239 | 2390 | 2400 | 1946 | 1968 |
| в т.ч. п.Есинка (центр СП) | 1137 | 1096 | 1154 | 1172 | 956 | н/д |
| СП «Итомля» | 1522 | 1363 | 1585 | 1582 | 1145 | 1104 |
| в т.ч. д.Итомля (центр СП) | 278 | 256 | 350 | 363 | 323 | н/д |
| СП «Медведево» | 1566 | 1540 | 1549 | 1532 | 1366 | 1347 |
| в т.ч. д. Медведево (центр СП) | 361 | 372 | 377 | 362 | 321 | н/д 79кинойом пункте лен тем, что часть населения зарегистрирована в населенном пункте, но постоянно в нем не проживает |
| СП «Победа» | 2149 | 2122 | 2099 | 2135 | 1683 | 1628 |
| в т.ч. п.Победа (центр СП) | 616 | 603 | 623 | 634 | 563 | н/д |
| СП «Успенское» | 1699 | 1579 | 1725 | 1703 | 1509 | 1472 |
| в т.ч. п.Успенское(центр СП) | 447 | 412 | 469 | 479 | 397 | н/д |
| СП «Хорошево» | 2844 | 2698 | 2622 | 2601 | 2391 | 2430 |
| в т.ч. д.Хорошево (центр СП) | 1043 | 1037 | 1027 | 1007 | 961 | н/д |
| д.Муравьево | 198 | 166 | 184 | 186 | 175 | н/д |
| д.Пирютино | 244 | 227 | 230 | 231 | 202 | н/д |
| п.Заволжский | 285 | 274 | 246 | 243 | 185 | н/д |
| д.Кокошкино | 392 | 384 | 366 | 362 | 358 | н/д |
| СП «Чертолино» | 1839 | 1935 | 1999 | 1954 | 1627 | 1606 |
| в т.ч. п.Чертолино (центр СП) | 183 | 189 | 196 | 193 | 167 | н/д |
| СП «Шолохово» | 877 | 794 | 895 | 823 | 813 | 797 |
| в т.ч. д.Шолохово (центр СП) | 125 | 122 | 129 | 127 | 130 | н/д |

# Демография

Дальнейший потенциал развития Поселения напрямую зависит от половозрастного состава, проживающего в нем населения. Половозрастная структура населенных пунктов Поселения, по данным администрации СП, представлена в таблице 4.1.3. Из нее следует, что большую часть населения составляют люди среднего возраста (1 038 человек или 41% населения) и пенсионеры (711 человек или 28%). Среди людей среднего возраста, с небольшим перевесом, преобладает женское население, среди группы пенсионеры – женское население преобладает с большим перевесом. Количество детей и подростков, а также молодежи в Поселении составляет  402 и 375  человек, соответственно.

Как видно из рисунка 4.1.1, в Поселении наблюдается значительный сезонный миграционный прирост (18%), вызванный приездом дачников, отдыхающих и туристов, преимущественно в теплое время года. Незначительной является трудовая миграция за границы Поселения, вызванная отсутствием достаточного количества рабочих мест в Поселении (7% от общего числа зарегистрированных в Поселении жителей).

Рисунок 4.1.1 Оценка миграции населения Поселения

Таблица 4.1.3 Половозрастная структура населенных пунктов Поселения, чел.

| № | Наименование сельского населенного пункта | Численность населения на январь 2013 года (по данным администрации СП) | дети и подростки до 15 лет (всего) | молодежь от 16 до 25лет (всего) | люди среднего возраста (всего) | пенсионеры от 60 лет (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них мужчин | из них женщин | всего | из них мужчин | из них женщин | всего | из них мужчин | из них женщин | всего | из них мужчин | из них женщин |
| 1 | д.Хорошево | 1006 | 182 | 86 | 96 | 239 | 93 | 146 | 311 | 129 | 182 | 274 | 101 | 173 |
| 2 | д.Верхний Бор | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | д.Ковалево | 58 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 32 | 12 | 20 |
| 4 | д.Мнякино | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | д.Муравьево | 183 | 23 | 13 | 10 | 11 | 6 | 5 | 63 | 31 | 32 | 86 | 35 | 51 |
| 6 | ж/д ст Муравьево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Пеленичено | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | д.Пирютино | 234 | 43 | 19 | 24 | 24 | 11 | 13 | 112 | 60 | 52 | 55 | 20 | 35 |
| 9 | д.Санталово | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 6 |
| 10 | д.Сосновка | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 11 | д.Петуново | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | д.Абрамово | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | д.Бурмусово | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 14 | д.Грешниково | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | д.Гришино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | п.Заволжский | 225 | 36 | 16 | 20 | 25 | 13 | 12 | 124 | 62 | 62 | 40 | 17 | 23 |
| 17 | д.Зарубино | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 18 | д.Знаменское | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 19 | д.Масленниково | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | д.Мончорово | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | д.Мужищево | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | д.Нечаево | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | д.Почигаево | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 24 | д.Редькино | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | д.Тростино | 101 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 56 | 30 | 26 | 17 | 3 | 14 |
| 26 | д.Федотово | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | д.Кокошкино | 332 | 52 | 31 | 21 | 42 | 20 | 22 | 221 | 94 | 127 | 82 | 20 | 62 |
| 28 | д.Брехово | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | д.Бродниково | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | д.Бургово | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | д.Волжское-Малахово | 86 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | д.Есемово | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | д.Жуково | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 34 | д.Костерево | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 35 | д.Крутики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | д.Рязанцево | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 37 | д.Соколово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | д.Соломино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО: | 2526 | 402 | 202 | 200 | 375 | 161 | 212 | 1038 | 485 | 553 | 711 | 265 | 446 |

# Трудовые ресурсы

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, опубликованными в сборнике "Численность населения муниципальных образований Тверской области", на начало 2012 года в Поселении постоянно проживало 2430 человек.

В рамках Федерального плана статистических работ Росстат проводит многовариантные расчеты перспективной численности населения до 2030 года по Российской Федерации в целом и ее субъектам.

Демографический прогноз по муниципальным образованиям должен проводиться с использованием методологии, адаптированной к расчетам по территориям с малой численностью населения.

Методы демографического прогнозирования и разработки прогностических гипотез хорошо известны и не вызывают серьезных трудностей при реализации краткосрочных и среднесрочных прогнозов для территорий с многочисленным населением (более 100 тыс. человек). Главные трудности в изучении и прогнозировании населения малых территорий связаны с неустойчивостью показателей, рассчитанных на основе малого числа наблюдений, и, как следствие, их сильной вариацией во времени, сильной зависимостью от особенностей организации учета демографических событий и миграцией.

Таким образом, воспользоваться в рамках разработки Проекта Генерального Плана Поселения официально изданными материалами Росстата, касающимися демографического прогноза муниципальных образований, не представляется возможным.

Расчеты среднего варианта прогноза изменения численности населения для Района представлены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4. Общие результаты прогноза населения в Ржевском районе Тверской области (средний вариант прогноза)

|  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения: |
| оба пола | 13034 | 12515 | 11609 | 10418 |
| мужчины | 6018 | 5735 | 5292 | 4803 |
| женщины | 7016 | 6779 | 6317 | 5615 |
| оба пола |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 2192 | 2148 | 2198 | 2071 |
| 16 - 54/59 | 7255 | 6906 | 6117 | 5377 |
| 55+/60+ | 3587 | 3461 | 3294 | 2970 |
| мужчины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 1094 | 1074 | 1103 | 1064 |
| 16 - 59 | 3934 | 3707 | 3255 | 2773 |
| 60+ | 990 | 955 | 934 | 965 |
| женщины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 1098 | 1074 | 1095 | 1007 |
| 16 - 54 | 3321 | 3199 | 2862 | 2603 |
| 55+ | 2597 | 2506 | 2360 | 2005 |
| Родившиеся | 190 | 142 | 138 | 115 |
| Умершие | 302 | 293 | 267 | 204 |
| Естественный прирост | -112 | -150 | -129 | -89 |
| Миграционный прирост | 30 | -51 | -24 | 4 |
| Общий прирост | -82 | -201 | -153 | -85 |
| Общие коэффициенты (на 1000): |
| Рождаемости | 14,6 | 11,5 | 11,9 | 11,0 |
| Смертности | 23,2 | 23,6 | 23,1 | 19,7 |
| Естественного прироста | -8,7 | -12,1 | -11,2 | -8,6 |
| Миграционного прироста | 2,3 | -4,1 | -2,1 | 0,4 |
| Общего прироста | -6,3 | -16,2 | -13,3 | -8,2 |

В период с 2006 по 2012 годы в динамике численности населения Поселения наметились отрицательные тенденции: численность жителей, по официальным данным Тверьоблстата 
(см. таблицу 4.1.2), уменьшилась с 2 844 человек  до 2 430 человек, т.е. на 414 человек (14,5%).

Анализ данных администрации Поселения показал, что рост численности жителей, по сравнению с 2006 годом, в январе 2013 зафиксирован в 10 из 38 населенных пунктов Поселения, увеличение населения составило от 1 до 6 жителей. Уменьшение численности зафиксировано в остальных 28 СНП. Самые крупные преобразования произошли в населенных пунктах Заволжский (-60 человек), Кокошкино (-60 человек), Хорошево 
(-37 человек), Санталово (-28 человек).

Провести расчет численности населения Поселения на долгосрочную перспективу в современных условиях не представляется возможным. Однако, если исходить из общих тенденций (см.таблицу 4.1.4), то к 2025 году численность населения Района уменьшится с 
12 352 человек (данные Тверьоблстата на начало 2012 года) до 10 418 (таблица 4.1.4), или на 16%. Экстраполяция районной тенденции на территорию Поселения означает уменьшение численности его населения с 2 430 человек в 2012 году до 2041 человека к 2025 году.

Такая тенденция вызвана, как естественным демографическим движением 
(рисунок 4.1.2), так и  миграционной убылью населения.

Рисунок 4.1.2 Возрастная структура населения Поселения, чел.

Среди населения основная сфера занятости – работники промышленных предприятий и работники социальной сферы (рисунок 4.1.3).

Рисунок 4.1.3 Структура занятости населения Поселения в различных областях хозяйства, чел.

# Социология

Основной проблемой населения Поселения является отсутствие мест приложения труда и низкая заработная плата, которые ведут к росту миграционной убыли населения. Кроме этого требует решений комплекс проблем (см. таблицу ниже), посредством проведения мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, снижение смертности, повышение рождаемости.

Все это можно обеспечить за счет развития социально-культурной и инженерно-транспортной инфраструктур Поселения. Особое место здесь занимает дальнейшая газификация Поселения, которая позволит сделать жизнь сельского населения более комфортной, а территорию Поселения – инвестиционно привлекательной.

В случае создания новых промышленных предприятий и развития существующих промышленных предприятий и сельскохозяйственных организаций, трудоспособное население поселения получит возможность работать на территории Поселения, а не уезжать в поисках постоянного заработка за его пределы.

Таблица 4.5. Описание проблем населения Поселения (по результатам анкетирования главы администрации Поселения)

| № п.п | Перечень проблем | Проблемы, являющиеся актуальными | Причины, по которым в первую очередь жители Поселения уезжают на другое место жительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для молодежи | для людей среднего возраста | для пенсионеров | для молодежи | для людей среднего возраста | для пенсионеров |
| 1 | Плохие дороги | + | + |  |  |  |  |
| 2 | Неналаженное сообщение общественного транспорта |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Отсутствие газификации | + | + | + |  |  |  |
| 4 | Отсутствие возможности получения жилья | + | + |  |  |  |  |
| 5 | Отсутствие работы | + | + |  | + | + |  |
| 6 | Низкая заработная плата | + | + |  | + | + |  |
| 7 | Отсутствие качественного медицинского обслуживания |  |  | + |  |  |  |
| 8 | Недостаточная возможность организации досуга молодежи | + |  |  |  |  |  |
| 9 | Недостаточное число доступных для большинства людей культурных мероприятий | + | + |  |  |  |  |
| 10 | Отсутствие государственной помощи в продолжении обучения вне сельского поселения | + |  |  |  |  |  |

# Структура расселения

Формирование методологических основ проектирования системы расселения

Целью создания системы расселения муниципального образования (далее МО) является обеспечение высокого качества жизни на его территории, т.е. наилучших условий проживания и всестороннего развития человека, а также предпосылок, активно способствующих наиболее эффективному развитию и размещению производительных сил. Строгих алгоритмов для достижения поставленной цели в теории расселения пока не выработано. В связи с этим разработка проекта системы расселения для конкретной территории осуществляется сообразуясь с методологическими основами данного процесса. При их выработке учтем, что для современных проектных разработок характерны не только расширение круга решаемых задач, но и стремление выполнить их на основе системного подхода.

На уровне методологии для формирования системы расселения МО предполагается выполнение следующих этапов научно-практических работ:

- выполнение ретроспективного анализа сложившейся системы расселения МО;

- определение особенностей его текущего состояния;

- выявление общих тенденций развития этого процесса и их интерпретация применительно к условиям конкретной территории;

- выработка на основе общих характеристик развития расселения требований к системе расселения МО;

- формулирование задач по совершенствованию системы расселения МО;

- разработка перспективной системы расселения МО;

- формирование проектных мероприятий по реализации проекта системы расселения МО.

Расселение при этом рассматривается в двух аспектах:

1)	распределение населения на местности и формы его территориальной организации в виде системы населенных мест;

2)	ход последовательного занятия населением территории путем формирования новых и развития существующих населенных мест.

Основную форму расселения людей составляют населенные пункты.
Населенный пункт, характеризуется пространственной ограниченностью и территориальной общностью своих структурных элементов (совокупность жилищ, мест приложения труда, объектов инфраструктуры и т.п.). Иногда эта форма дополняется и другими, особыми формами расселения. Так, в сельских местностях встречается рассеянное расселение в виде отдельных домов и сезоннообитаемых пунктов, которые населены только в некоторые периоды года. Сезоннообитаемые пункты возникают тогда, когда хозяйственное использование территории диктует целесообразность создания "второго жилья" или части трудящихся по роду их производственной деятельности нужно временно жить вдали от постоянных населенных пунктов.

В зависимости от многообразия связей между соседними населенными пунктами они могут представлять либо сеть расселения – их простую совокупность, либо систему расселения. Переход от сети расселения к системе расселения — качественный скачок в формировании территориальной жизни общества. Система расселения является совокупностью населенных мест, обеспечивающей осуществление устойчивых контактов населения в производственной и социальной сферах, сфере обслуживания и т.д. В системах расселения населенные места объединяются друг с другом многообразными взаимосвязями, в том числе трудовыми, культурно-бытовыми и организационно-хозяйственными. Система начинает складываться лишь при достижении расселением определенного уровня зрелости.

Для характеристики изменения числа и состава населенных пунктов, а также их жителей обычно используется понятие "динамика расселения".

В современном представлении расселение населения понимается как неотъемлемое звено народного хозяйства, как материальная и социально-экономическая среда, в которой протекает жизнедеятельность людей и производственный процесс в соответствии с экономическими законами. Одновременно с изменением общественного хозяйства изменяется и расселение. Разделение общественного труда на сельскохозяйственный и несельскохозяйственный труд привело к разделению форм расселения сельского и городского, так как каждое из них имеет свою специфику в организации и использовании территории, выполняет различные народнохозяйственные функции.

Влияние процессов расселения и общественного производства является взаимным. В связях "расселение – хозяйство" с одной стороны система расселения формируется в соответствии со складывающейся структурой хозяйства, с другой – наблюдается и обратное влияние системы расселения на территориальную структуру производства, поскольку население является одним из основных факторов производства.

Развитие связей соседних населенных пунктов объединяет их в группы, в которых формируется среда более или менее разносторонняя и богатая по составу реализуемых функций. В зависимости от развитости указанных свойств, среде и соответствующей группе населенных пунктов присваивается определенный ранг. Связи в среде расселения более низкого ранга характеризуются удовлетворением только основных потребностей, таких как потребность в продовольствии, местах приложения труда, некоторых культурно-бытовых услугах. Среда расселения более высокого ранга имеет более качественный уровень обслуживания населения и удовлетворяет потребностям человека более полно. С учетом рангов групп населенных мест и строится иерархия системы расселения.

Процесс расселения характеризуется территориальной концентрацией и деконцентрацией населения по территории, поляризацией пространства. Территориальная концентрация населения – преимущественное сосредоточение населения лишь в некоторых районах или центрах рассматриваемой территории (очагах концентрации). 
Территориальная концентрация объединяет в себе и процесс, и состояние. Она имеет ряд специфических форм своего проявления – точечную, ареальную, линейную, и др.

Процесс концентрации тесно связан с процессом деконцентрации. Взаимодействие этих двух процессов заключается в том, что процессу концентрации обычно сопутствует процесс деконцентрации уже потому, что рост концентрации населения в одних частях пространства происходит за счет рассредоточения его в других. В этом смысле очаги концентрации чередуются с районами, где данное явление выражено слабее (либо вовсе отсутствует).

При поляризации пространства могут возникать целые зоны депопуляции (особенно сельской), что сказывается на уровне и степени хозяйственной освоенности территории. Так как расселение не только экономическая, но и социальная категория, то при "пятнистом" характере расселения поляризуются не только уровни хозяйственной освоенности территории, но и условия жизни населения.

На территории МО под влиянием характерных для данной  местности специализации хозяйства, природных особенностей; степени развития транспортных связей складываются определенные различия в типах, размерах населенных пунктов. От природных условий и ресурсов в большой мере зависит, какая отрасль хозяйства преобладает в той или иной местности, а требования хозяйства во многом определяют число и величину населенных пунктов, их функции и распределение по территории.

Социальная функция населенных пунктов, как непосредственной среды обитания и жизнедеятельности человека, проявляется в том, что каждый из них обладает своими возможностями для развития проживающих в нем. Следовательно, эта функция связана с дифференциацией поселений по условиям жизни.

Таким образом, система расселения МО представляет сеть населенных пунктов в рамках его территории, связанных между собой общностью демографических и производственных связей, системой обслуживания населения, транспортной сетью, системой природопользования, информационной системой и системой управления района. Она имеет уникальные черты. Это связано с особенностями хозяйства и функциональной структуры поселений.

Анализ размещения населения Района

Анализ динамики сельского расселения Района показывает, что наибольшей устойчивостью обладают населенные пункты с людностью более 200 человек.

В районе 15 подобных населенных пунктов. В них проживает 49% сельского населения района. Эти населенные пункты вместе с основными транспортными путями составляют опорный каркас расселения Района.

В Поселении 3 таких населенных пункта – деревня Хорошево (961 житель), деревня Кокошкино (358 жителей), деревня Пирютино (202 жителя).

Узловыми элементами каркаса Района являются районный центр и центры СП. Роль узлов каркаса и соподчиненность в системе расселения определяются совокупностью функций выполняемых каждым из них.

Главную роль в системе расселения Района играет г.Ржев, с численностью проживающих в нем 61,892 тыс. человек по состоянию на 14.10.2012 г. Он выполняет функции административно – политического, промышленного, делового, культурного центра Района. Вокруг него формируется зона субурбанизации. Под его экономическим, деловым, культурным влиянием находится вся территория Района. С географической точки зрения город расположен на окраине территории Района, что осложняет организацию его транспортной доступности с периферийных населенных мест.

Ниже районного центра по значимости находятся узловые элементы каркаса – центры СП. На территории своих поселений они осуществляют административно-хозяйственные и обслуживающие функции повседневного и ряда услуг периодического характера. Как правило, центры сельских поселений являются также центрами местных систем расселения. В их границах формируются на базе населенных пунктов численностью около 200 человек внутри поселенческие первичные системы расселения.

В Районе происходит не только значительное сокращение сельского населения, но и его пространственное перераспределение:

- все большая часть населения концентрируется в сельских поселениях, расположенных вокруг районного центра (чем дальше от райцентра, тем выше темпы сокращения населения);

- одновременно отмечается локальная концентрация в крупных сельских населенных пунктах (далее СНП), являющихся центрами действующих сельскохозяйственных предприятий.

На территории Района преобладают населенные пункты с численностью жителей до 50 человек. Организовать обслуживание населения даже повседневными услугами в таких населенных пунктах затруднительно.

Анализ планировочной структуры системы расселения Района

Под планировочной структурой системы расселения понимают схематизированную модель её территории, отражающую особенности взаимного размещения важнейших элементов системы. Задача анализа планировочной структуры заключается в выявлении тех качественных различий, которые имеют место, как между отдельными типами систем, так и между разными стадиями одной и той же системы.

Для её решения интерпретируем схематическое изображение планировочной структуры в виде графа, в котором узловые элементы каркаса, а при необходимости и другие населенные пункты, трактуются как вершины, а транспортные связи между ними – как ребра. На рисунке 4.5.1 показан граф планировочной структуры Района.

Шолохово

Итомля

Победа

Чертолино

Хорошево

Успенское

Ржев

Есинка

Медведево

Рисунок 4.5.1. Схематическое изображение планировочной структуры системы расселения Района

Все населенные пункты Поселения имеют планировочные связи с центром сельского поселения – деревней Хорошево.

Совершенствование опорного каркаса расселения происходит не только за счет усиления его узловых элементов, но и путем развития транспортных связей между элементами. Важным шагом в данном направлении для Ржевского района является планируемое улучшение участка гравийной автодороги Победа – Итомля, которое повысит качество опорного каркаса.

Перспективный состав опорных узловых элементов каркаса расселения, а также создание устойчивой связи  между указанными центрами трансформирует существующую  планировочную структуру системы расселения (рисунок 4.5.1)  в показанную на рисунке 4.5.2  Предлагаемая планировочная структура (рисунок 4.5.2) отличается от существующей (рисунок 4.5.1) меньшим числом опорных узловых элементов каркаса расселения и другими связями.

Итомля

Победа

Чертолино

Успенское

Ржев

Есинка

Медведево

Рисунок 4.5.2 Схематическое изображение предлагаемой планировочной структуры системы расселения Района

Поскольку одновременное развитие всех опорных узлов каркаса маловероятно с точки зрения экономики Района, то в данных условиях теоретически оправданным является усиление роли центра локальной системы расселения – районного центра г.Ржев.

Модернизация существующего расселения по предлагаемой модели предполагает развитие зоны субурбанизации за счет расширения её границ и усиления экологической и  рекреационной функциональности. Значимым фактором увеличения пространства субурбанизации является автомобилизация. На Западе она увеличила реальную скорость передвижения в 2-4 раза, а радиус трудовых поездок – до 65-80 км. В 2-3 раза выросла средняя дальность рекреационных поездок, уменьшилась, благодаря рассредоточению отдыхающих, нагрузка на природные ландшафты.

Итогом субурбанизации становится постепенная замена города как точечного пункта концентрации производства и населения урбанизированным районом – обширной интенсивно освоенной территорией, сочетающей городские функции с сельским хозяйством и организацией отдыха.

Формирование кустовой системы расселения

Для дальнейшего формирования будущего облика системы расселения необходимо учесть взаимосвязи различных систем в территориальной организации общества и, прежде всего, связь системы расселения с социальной структурой населения, проживающего на данной территории. Важным для Района и Поселения является признание факта, что конструируется система расселения для жителей с невысоким уровнем благосостояния и, следовательно, ориентацией на соответствующий образ жизни.

В этом случае доминирующим типом ценностных ориентаций и поведения местного сообщества становится обеспечение равной для всех определенной доступности до стандартного набора благ и услуг или, применительно к системе расселения, на максимизацию числа людей, живущих в пределах стандартной доступности.

Системы социально гарантированного расселения, реализующие указанный принцип, создаются в соответствии с концепцией формирования "групповых систем населенных мест" (ГСНМ) – взаимосвязанного развития городских и сельских поселений на основе единой транспортной инфраструктуры и сети обслуживания.

При построении ГСНМ на основе кооперирования производственных и трудовых ресурсов отдельных населенных мест, а также организации межселенных систем культурно-бытового обслуживания и отдыха населения создаются наиболее благоприятные условия для повышения эффективности решения всех основных задач расселения. Решение этих задач должно быть ориентировано на достижение долгосрочных целей социального, экономического развития и охраны природы соответствующей территории.

В соответствии с теорией основным направлением преобразования сложившегося расселения следует считать постепенное и планомерное развитие групповой формы расселения как базы для формирования перспективных систем расселения более высокого уровня. Выбор направлений и масштабов развития отдельных населенных пунктов и характера использования межселенных территорий в ГСНМ осуществляется не изолированно (автономно), а на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

К настоящему времени в теории сложилась определенная  иерархия систем расселения в зависимости от занимаемой ими площади. На уровне муниципального района сеть населенных пунктов в его границах в перспективе преобразуется в локальную систему расселения. Под локальной системой расселения понимается структурно упорядоченная сельская сеть поселений с активно развитыми внутренними и внешними многообразными межселенными связями, представляющая собой целостное образование на основе общности решаемых народнохозяйственных задач и обеспечивающая выполнение массовых, по преимуществу территориально-рассредоточенных форм деятельности. В составе локальной системы расселения выделяются подсистемы населенных пунктов меньших территориальных размеров, экономического, поселенческого и демографического потенциала: кустовые (межхозяйственные) и первичные (внутрихозяйственные).

Разработка структурной организации групповой системы сельского расселения преследует цель определения состава центров социально-экономического развития сельской местности, схемы их соподчинения и границ контролируемых ими зон, формы опорного каркаса, т.е. обоснование основных элементов системного развития расселения.

Таким образом, на территории Ржевского муниципального района градостроительная деятельность по расселению населения направлена на преобразование всей совокупности населенных пунктов в локальную систему расселения во главе с городским округом г.Ржев, целостность которой обеспечивается за счет целенаправленного и взаимосвязанного развития входящих в нее поселений.

В составе локальной системы расселения в СТП Ржевского района были сформированы местные подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные, каждая из которых возглавляется населенным пунктом, занимающим ведущее положение в производственной, социальной сферах или в системе административного подчинения района. Первичное звено расселения может развиваться в границах крупной производственной единицы, коллективного хозяйства (внутрихозяйственная подсистема расселения); кустовая – на базе территориально сближенных первичных подсистем расселения.

Кустовая подсистема расселения складывается как за счет объединения населенных пунктов нескольких хозяйств – межхозяйственная, так и путем охвата территорий, подведомственных нескольким сельским поселениям. Развитие кустовых центров и подсистем расселения обусловлено необходимостью формирования условий для функционирования крупных коллективных хозяйств и объективным требованием приближения к сельскому населению социально-культурных и коммунально-бытовых услуг периодического спроса, а также элементов эпизодического обслуживания.

Объективно существующими предпосылками формирования кустовых центров и подсистем расселения являются тенденции вертикальной интеграции и усиление кооперации в агропромышленном комплексе, а также существенно возросшие социальные запросы сельского населения и повышение степени их воздействия на социальное и территориальное поведение жителей села.

Выбор населенных пунктов на роль кустовых и первичных центров производился с учетом необходимости равномерного и рационального покрытия территории района услугами периодического характера. Равномерность в данном случае предполагает транспортную доступность для населения отдаленных населенных пунктов до кустового центра либо до районного центра. Рациональность подразумевает, что количество кустовых центров должно быть необходимым и достаточным с учетом концентрации населения вокруг них.

В районной системе расселения деревня Хорошево в силу своего пригородного положения и перспективы вхождения в городскую зону субурбанизации не отнесена к числу центров развития, а рассматривается в тесной экономической взаимосвязи с городским округом – город Ржев. На территории Поселения к числу центром первичной подсистемы отнесен п.Заволжский.

В зоне пешеходной доступности повседневных услуг г.Ржев находятся населенные пункты Хорошево, Верхний Бор, Сосновка, Ковалево, Мнякино, Пирютино. Населенные пункты Знаменское, Абрамово, Почигаево, Муравьево, Федотово, Бурмусово, Грешниково, Зарубино, Пеленичено, Редькино, Гришино располагаются в зоне транспортной доступности повседневных услуг г.Ржев. Остальные населенные пункты Поселения находятся в зоне пешеходной и транспортной доступности повседневных и периодических услуг первичного центра п.Заволжский.

Поселение может со временем усилить свое влияние на соседние СП и на весь Район в целом. Реализация имеющихся у Поселения возможностей потребует:

- совершенствования общественного обслуживания;

- развития агропромышленного комплекса;

- развития туризма и рекреации;

- увеличения производственного обслуживания агропромышленного комплекса Района, строительства, транспорта.

Для повышения роли Поселения большое значение может иметь внешняя, относительно района, миграция – расселение в нем вынужденных переселенцев и беженцев, проживающих в настоящее время в других регионах страны. Для их привлечения экономическая база поселения может быть развита на основе:

- развития добывающей промышленности;

- развития промышленности строительных материалов;

- развития туризма и рекреации;

- развития управленческих и финансовых структур;

- развития предприятий АПК;

- развития медицины, образования, социального обслуживания,  транспортных услуг.

# Жилой фонд Поселения

Структура жилого фонда Поселения представлена в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 Описание жилого фонда Поселения

| № п.п |  | Оценка состояния индивидуального жилого фонда | Оценка состояния многоквартирного жилого фонда | Объекты общественного назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название населенного пункта | Общее количество индивидуальных жилых домов | Количество индивидуальных домов в НП из кирпича, бетона и пр. | Количество индивидуальных жилых домов, в которых постоянно проживают | Количество индивидуальных жилых домов сезонного проживания (дачники) | Общая площадь индивидуального жилого фонда, кв.м | Строительство в населенном пункте и его окружении жилых домов | Наличие спроса на земельные участки и участки с домами | Количество многоквартирных жилых домов | Количество квартир в многоквартирных жилых домах всего по населенному пункту | Общая площадь жилого фонда в многоквартирных жилых домах кв.м | Число жителей многоквартирных домов в НП | Доля жителей многоквартирных домов, имеющих огороды, % | Количество административных и торговых зданий в населенном пункте | Количество объектов соцкультбыта в населенном пункте | Количество промышленных объектов в населенном пункте | Количество сельскохозяйственных объектов в населенном пункте |
|  |  |  |  |  |  |  | нет | единично | активно | нет | средний | высокий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Хорошево | 148 | 62 | 125 | 23 | 7598,7 |  |  |  |  |  | + | 6 | 264 | 11894 | 566 | 20 | 1 | 3 |  |  |
| 2 | д.Верхний Бор | 50 | 27 | 27 | 23 | 2342 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Ковалево | 49 | 6 | 30 | 18 | 1946,28 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Мнякино | 21 | 2 | 9 | 12 | 859,95 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Муравьево | 158 | 7 | 98 | 60 | 6436,92 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ж/д ст Муравьево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Пеленичено | 27 | 0 | 8 | 0 | 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Пирютино | 82 | 14 | 73 | 8 | 3353,8 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Санталово | 53 | 8 | 28 | 25 | 1992,8 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Сосновка | 44 | 7 | 30 | 12 | 1896,4 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Петуново | 20 | 1 | 3 | 5 | 851,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Абрамово | 36 | 7 | 6 | 19 | 2027,3 |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д.Бурмусово | 25 | 2 | 5 | 10 | 865,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Грешниково | 44 | 0 | 7 | 28 | 1631,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | д.Гришино | 8 | 1 | 3 | 5 | 304,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п.Заволжский | 39 | 24 | 32 | 2 | 5306 |  | + |  |  |  | + | 4 | 46 | 1735,6 | 193 | 60 |  | 1 | 1 |  |
| 17 | д.Зарубино | 30 | 0 | 9 | 6 | 1101,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д.Знаменское | 31 | 7 | 13 | 11 | 1858,1 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д.Масленниково | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д.Мончорово | 23 | 2 | 3 | 9 | 972 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | д.Мужищево | 3 | 0 | 1 | 0 | 119,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д.Нечаево | 11 | 1 | 1 | 7 | 462,7 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д.Почигаево | 13 | 0 | 4 | 5 | 513,3 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | д.Редькино | 35 | 5 | 3 | 30 | 1619,1 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | д.Тростино | 40 | 10 | 27 | 2 | 2091,1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 450,2 | 7 | 70 |  |  |  |  |
| 26 | д.Федотово | 6 | 0 | 2 | 0 | 250,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | д.Кокошкино | 52 | 13 | 39 | 13 | 1870 |  | + |  |  | + |  | 6 | 72 | 3334 | 285 | 100 | 2 | 6 |  | 1 |
| 28 | д.Брехово | 12 | 0 | 1 | 11 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | д.Бродниково | 13 | 0 | 2 | 11 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | д.Бургово | 16 | 0 | 4 | 12 | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | д.Волжское-Малахово | 18 | 4 | 10 | 8 | 780 |  | + |  |  | + |  | 2 | 32 | 1550 | 61 | 80 |  |  | 1 |  |
| 32 | д.Есемово | 27 | 0 | 6 | 21 | 980 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | д.Жуково | 9 | 2 | 8 | 8 | 383,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | д.Костерево | 29 | 0 | 6 | 23 | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | д.Крутики | 13 | 3 | 0 | 13 | 480 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | д.Рязанцево | 12 | 0 | 5 | 7 | 450 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | д.Соколово | 17 | 0 | 0 | 17 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | д.Соломино | 12 | 0 | 2 | 10 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из таблицы 5.1.1 видно, что по количеству и площади в Поселении преобладают индивидуальные жилые дома. Многоквартирные жилые дома имеются в населенных пунктах Волжское-Малахово, Кокошкино, Тростино, Заволжский, Хорошево. Единичное строительство новых жилых домов наблюдается 12 населенных пунктах Поселения из 38. Высокий спрос на земельные участки отмечен в 8 населенных пунктах, средний – в 7, в остальных населенных пунктах Поселения нет спроса на земельные участки.

# Концепция социально-экономического развития Поселения на долгосрочную перспективу

Формирование концепции развития сельского поселения "Хоошево" Ржевского района на долгосрочную перспективу проводилось в следующей последовательности.

В первую очередь была проанализирована Схема территориального планирования Ржевского района (далее СТП Ржевского района) – документ территориального планирования вышестоящего уровня. Были выделены планировочные аспекты развития территории Поселения в общем ключе преобразований, намеченных к реализации на территории Ржевского района, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Второй этап – анализ Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года). Данный документ существует только в виде проектного предложения и формируется в соответствии с основными постулатами Стратегии развития России до 2020 года.

По результатам проведенных анализов была сформирована концепция социально-экономического развития Поселения на долгосрочную перспективу.

Основные направления развития территории Поселения, и факторы, их предопределяющие, следующие:

- территория Поселения находится в пригородной зоне крупного промышленного центра Тверской области города Ржев;

- южная граница Поселения проходит по железнодорожному транспортному коридору Москва – Великие Луки – Рига. На территории Поселения представлены все необходимые объекты инженерно-транспортной инфраструктуры: ЛЭП, газопроводы, автодороги и железные дороги;

- территория Поселения является высоко инвестиционно-привлекательной для размещения промышленных производств: предприятий по производству строительных материалов; перерабатывающей промышленности; добывающей промышленности и предприятий строительных материалов;

- Поселение обладает высоким природным потенциалом, включающим: природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, лесные и водные ресурсы. Соответственно, его развитие необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных ресурсов в цивилизованный хозяйственный оборот;

- территория Поселения не лишена благоприятных для проживания людей природных ландшафтов, что позволяет развивать в его границах жилищное и рекреационное строительство.

Важнейшую роль в развитии Поселения будет играть совершенствование его транспортного каркаса, что позволит наилучшим образом использовать потенциал территории Поселения в полном объеме за счет усиления связности территорий как непосредственно внутри Поселения, так и за счет создания и дальнейшего укрепления межпоселенческих связей.

В целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения и мигрантов, а также, для полноценного обеспечения рынка труда кадрами, обученными современным производственным специальностям, должен быть отдан приоритет развитию сети средних образовательных учреждений, в том числе начального и средне-специального профессионального образования и системы переподготовки специалистов. А также созданию полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем.

# Инженерная инфраструктура Поселения

В перспективе до 2033 года, необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в населенных пунктах.

Рассматриваем состояние всех видов коммуникаций:

- газификация;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- связь и телекоммуникации.

Таблица 7.1. Оценка состояния инженерных сетей и коммуникаций Поселения

| № п.п |  | Оценка размещения узловых элементов | Оценка наличия инженерных сетей и коммуникаций |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название населенного пункта | Трансформаторные подстанции | Артезианские скважины | Котельные | АТС/УЭС | Центральное газоснабжение | Электроснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Центральное теплоснабжение | Телефонизация |
| 1 | д.Хорошево | 2 | 3 | 1 | - | + | + | + | + | + | + |
| 2 | д.Верхний Бор | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 3 | д.Ковалево | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 4 | д.Мнякино | 1 | 1 | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 5 | д.Муравьево | 1 | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 6 | ж/д ст Муравьево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Пеленичено | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 8 | д.Пирютино | 1 | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 9 | д.Санталово | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 10 | д.Сосновка | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 11 | д.Петуново | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 12 | д.Абрамово | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 13 | д.Бурмусово | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 14 | д.Грешниково | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 15 | д.Гришино | 1 | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 16 | п.Заволжский | 1 | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 17 | д.Зарубино | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 18 | д.Знаменское | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 19 | д.Масленниково | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 20 | д.Мончорово | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 21 | д.Мужищево | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 22 | д.Нечаево | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 23 | д.Почигаево | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 24 | д.Редькино | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 25 | д.Тростино | 1 | 1 | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 26 | д.Федотово | 1 | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 27 | д.Кокошкино | 1 | 1 | 2 | 1 | + | + | + | + | + | + |
| 28 | д.Брехово | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 29 | д.Бродниково | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 30 | д.Бургово | 1 | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 31 | д.Волжское-Малахово | 1 | 1 | - | - | - | + | + | + | - | + |
| 32 | д.Есемово | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 33 | д.Жуково | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 34 | д.Костерево | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 35 | д.Крутики | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 36 | д.Рязанцево | 1 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 37 | д.Соколово | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 38 | д.Соломино | 1 | 1 (н/д) | - | - | - | + | - | - | - | + |

# Электроснабжение

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Поселении, имеют следующие направления:

- п.Есинка – д.Абрамово (110 кВ)

- п.Есинка – г.Ржев (110 кВ)

- п.Есинка – г.Старица (110 кВ)

- п.Есинка – ООО «ВВКЗ» (110 кВ)

- г.Ржев (КС-1) (35 кВ)

- г.Ржев (КС-2) (35 кВ)

- д.Бахмутово – г.Ржев (35 кВ)

- г.Ржев – д.Гришино (35 кВ)

В Поселении расположены следующие электрополстанции:

- д.Абрамово (110 кВ)

- г.Ржев (110 кВ)

- д.Гришино (КС-1) (35 кВ)

Согласно информации от администрации Поселения, электричество присутствует во всех сельских населенных пунктах Поселения.

Общая схема развития электроснабжения ОАО "МРСК Центра" -"Тверьэнерго " (до 2015 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Ржевского района:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку.

В настоящее время мощности энергосистемы Поселения достаточно для обеспечения электроэнергией существующих потребителей.

В долгосрочной перспективе до 2033 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети Поселения, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Района.

# Водоснабжение

Согласно информации, предоставленной администрацией Поселения, водозабор на территории Поселения производится из 19 действующих артезианских скважин. Централизованное водоснабжение представлено в 24 населенных пунктах Поселения в следующих видах: водопроводные вводы в дома (653) и водозаборные колонки на уличных водопроводах (67). Протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе администрации Поселения,  согласно данным администрации Поселения, составляет 22,15 км, сети водоснабжения характеризуются уровнем износа более 60%. Потребность населения в водоснабжении также может быть удовлетворена при помощи 13 колодцев, расположенных в 9 населенных пунктах, и 12 индивидуальных скважин, расположенных в 7 населенных пунктах Поселения. В населенных пунктах Абрамово, Волжское-Малахово, Есемово, Крутики, Масленниково, Петуново, Соколово, Соломино используются поверхностные источники водоснабжения (реки, родники).

Подведя итог выше сказанному, можно отметить, что водоснабжение в той или иной форме присутствует практически во всех населенных пунктах Поселения. Основные характеристики объектов водоснабжения представлены в таблице 7.2.1

Таблица 7.2.1 Характеристика объектов водоснабжения Поселения

| № пп | Название населенного пункта | Артезианские скважины | Число индивидуальных скважин в населенных пунктах | Водопроводные вводы в дома | Протяженность водопроводных сетей, км | Водозаборные колонки | Колодцы | Мероприятия по развитию сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Хорошево | 3 | - | 223 | 1,2 | 3 | - | замена сетей водоснабжения и обустройство новой артезианской скважины |
| 2 | д.Верхний Бор | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 3 | д.Ковалево | - | 1 | 22 | 0,8 | 2 | - | - |
| 4 | д.Мнякино | 1 | - | 19 | 0,6 | 2 | - | - |
| 5 | д.Муравьево | - | 2 | 53 | 1,7 | 6 | - | - |
| 6 | ж/д ст Муравьево | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Пеленичено | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 8 | д.Пирютино | - | - | 141 | 0,45 | 3 | - | - |
| 9 | д.Санталово | 1 | - | 14 | 0,6 | 4 | - | - |
| 10 | д.Сосновка | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Петуново | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 12 | д.Абрамово | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13 | д.Бурмусово | 1 | - | 14 | 1,0 | 2 | - | - |
| 14 | д.Грешниково | 1 | - | 19 | 0,5 | 2 | - | - |
| 15 | д.Гришино | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
| 16 | п.Заволжский | - | - | 31 | 1,7 | 6 | - | - |
| 17 | д.Зарубино | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 18 | д.Знаменское | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 19 | д.Масленниково | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | д.Мончорово | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 21 | д.Мужищево | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 22 | д.Нечаево | 1 | - | 3 | 0,7 | 1 | - | - |
| 23 | д.Почигаево | 1 | - | 5 | 0,5 | 2 | - | - |
| 24 | д.Редькино | 1 | - | - | 0,5 | 2 | - | - |
| 25 | д.Тростино | 1 | - | 42 | 1,5 | 3 | - | - |
| 26 | д.Федотово | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 | д.Кокошкино | 1 | - | 34 | 2,1 | 4 | - | - |
| 28 | д.Брехово | 1 | - | - | 0,8 | 1 | - | - |
| 29 | д.Бродниково | 1 | - | 2 | 0,6 | 3 | 1 | - |
| 30 | д.Бургово | - | - | 2 | 0,6 | 1 | - | - |
| 31 | д.Волжское-Малахово | 1 | - | 2 | 1,0 | 1 | - | - |
| 32 | д.Есемово | 1 | - | 8 | 1,3 | 6 | - | - |
| 33 | д.Жуково | 1 | - | 5 | 0,6 | 2 | - | - |
| 34 | д.Костерево | 1 | - | 3 | 1,3 | 4 | - | - |
| 35 | д.Крутики | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | д.Рязанцево | 1 | - | 7 | 0,8 | 1 | - | - |
| 37 | д.Соколово | - | - | - | 1,3 | 4 | - | - |
| 38 | д.Соломино | 1 (н/д) | - | - | - | - | - | - |

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В рамках разработки проекта ГП Поселения учтены предложения по водоснабжению СТП Района: замена сетей водоснабжения и обустройство новой артезианской скважины в д.Хорошево. Кроме того предполагается строительство двух артезианских скважин и двух водонапорных башен в проектных границах населенного пункта Мнякино с целью обеспечения водоснабжением расширяемого населенного пункта по программе «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области муниципальным образованием «Ржевский район» Тверской области».

Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин.

Эксплуатация некоторых артезианских скважин в Поселении ведется с нарушением законодательства ФЗ № 2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – только часть из действующих артезианских скважин имеет лицензию на недропользование. Соответственно только для этой части артскважин известны границы поясов зон санитарной охраны.

Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины.

Расчет условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в Поселении.

Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета, окажется больше условной.

Таблица 7.2.2 Расчет условных границ поясов ЗСО

| № п/п | Местоположение артезианских скважин в Поселении | Граница 2 пояса ЗСО, м | Граница 3 пояса ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Хорошево | 78 | 552 |
| 2 | деревня Хорошево | 76 | 540 |
| 3 | деревня Хорошево | 76 | 540 |
| 4 | севернее Бурсумово | 34 | 170 |
| 5 | севернее Бурсумово | 35 | 246 |
| 6 | деревня Петуново | 86 | 610 |
| 7 | деревня Кокошкино | 39 | 273 |
| Максимальное значение границ, м | 86 | 610 |
| Условные границы, м | 86 | 610 |

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

- условная граница второго пояса ЗСО – 86 м;

- условная граница третьего пояса ЗСО – 610 м.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны  на территориях, соответствующих установленным в таблице 7.2.2 условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

В состав первоочередных мероприятий по развитию водоснабжения в Поселении необходимо включить:

- замена сетей водоснабжения и обустройство новой артезианской скважины в д.Хорошево;

- строительство двух артезианских скважин и двух водонапорных башен в проектных границах д.Мнякино;

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор);

- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра;

- тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом. Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин.

# Водоотведение

На территории Поселения системы централизованного водоотведения организованы в населенных пунктах Хорошево, Пирютино, Заволжский, Кокошкино, Волжское - Малахово. К канализационным сетям подключено 109 домов. Канализационные насосные станции расположены в дд. Пирютино и Хорошево, очистные сооружения имеются в п.Заволжский, д.Хорошево,  в населенных пунктах Бургово, Заволжский, Муравьево, Тростино, Хорошево система водоотведения организована посредством общественных выгребных ям. Протяженность канализационных сетей стоящих на балансе администрации Поселения составляет 4,25 км, канализационные сети требуют реконструкции, поскольку уровень износа достиг 99 %.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

СТП Района предусматривает следующие мероприятия по развитию сетей водоотведения:

- строительство сетей водоотведения в населенных пунктах Заволжский, Пирютино, Муравьево.

Дальнейшие планы по созданию сетей водоотведения ведутся при учете возможных изменений в значимости тех или иных населенных пунктов. Следует обеспечивать канализацией те населенные пункты, в которых по итогам расчетного срока были построены сети водоснабжения.

# Газоснабжение

Несмотря на прохождение по территории Поселения магистральных газопроводов, общая обеспеченность Поселения природным газом недостаточная – только 10 населенных пунктов из 38 газифицировано. Сведения о газифицированных населенных пунктах представлены в таблице 7.4.1.

Табл. 7.4.1. Сведения о газифицированных населенных пунктах Поселения

| № | Населенный пункт | Жилой фонд, обеспеченный газом, кв.м/кол-во домов, квартир | Общественный фонд, обеспеченный газом (кв.м), перечень объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Хорошево | Дома – 97 Квартиры – 244/11 170 кв.м. | Хорошевский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района», Хорошевский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района» Дом – музей И.В. Сталина); МОУ Хорошевская НОШ; МДОУ Хорошевский детский сад; Филиал МБУ «КДЦ сельского поселения «Хорошево»; Хорошевский ФАП. |
| 2 | д.Пирютино | Дома – 49 |  |
| 3 | д.Абрамово | Дома – 4 |  |
| 4 | п.Заволжский | Дома – 29 Квартиры – 32/1 914 кв.м. | Верхневолжский ФАП; МДОУ Верхневолжский детский сад |
| 5 | д.Знаменское | Дома – 6 |  |
| 6 | д.Тростино | Дома - 10 |  |
| 7 | д.Кокошкино | Дома – 33 Квартиры – 115/5 772 кв.м. | Становский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района»; МОУ Становская СОШ; Дошкольная группа Становской СОШ; МБУ «КДЦ сельского поселения «Хорошево» д. Кокошкино Ржевского района |
| 8. | д.Ковалёво | Дома – 37 |  |
| 9. | д.Мнякино | Дома – 10 |  |
| 10. | д.Нечаево | Дома - 1 |  |

С программой газификации связываются основные надежды населенных пунктов на развитие. Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании и экологически чистым. Кроме того, наличие газового топлива позволяет:

- создать условия для более интенсивного развития экономики Поселения;

- значительно улучшить качество жизни сельского населения;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений.

В рамках газификации Ржевского района на территории Поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- на 1 очередь строительство поселенческой сети газоснабжения протяженностью 1300 м в д.Волжское-Малахово и газификация 10 домов:

- на 1 очередь строительство межпоселкового газопровода д.Муравьево-д.Санталово протяженностью 7600 м;

- на расчетный срок строительство межпоселкового газопровода Хорошево – Мончалово протяженностью 6500 м;

- на 1 очередь строительство внутрипоселкового газопровода в д.Санталово;

- на 1 очередь строительство внутрипоселкового газопровода в д.Муравьево протяженностью 3630 м;

- на 1 очередь строительство межпоселкового газопровода д.Хорошево – д.Муравьево протяженностью 1370 м.

# Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Поселения осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд и общественные здания в населенных пунктах Хорошево и Кокошкино подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

На территории Поселения находится три котельных: одна в д.Хорошево и две в д.Кокошкино. Централизованным отоплением в д.Хорошево и д.Кокошкино обеспечены 4 и 6 многоквартирных домов соответственно, а также объекты социальной сферы.

Муниципальная котельная в д.Кокошкино отапливает 6 зданий жилого фонда 
(2-х этажные 12-ти квартирные типовые дома – ул. Административная дома 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
и здания социальной сферы (здание администрации, включающее в том числе дом культуры, медпункт, узел связи). Данная котельная построена в 2008 году и находится в муниципальной собственности. Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует. Газоснабжение котельной осуществляется от газовых сетей ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по газопроводу через газораспределительное устройство. Эксплуатацию котельной осуществляет МУП «ЖКХ-Сервис». Котельная имеет установленную мощность 
0,8 Гкал/час, в ней установлены четыре напольных газовых котла марки 
«Olympia OLB-2000 GD-R». Подключенная нагрузка составляет 0,43 Гкал/час, полностью идет на отопление, без горячего водоснабжения.

Вторая котельная в д.Кокошкино используется для отопления Становской СОШ и детского сада, введена в эксплуатацию в 2006 г. Котельная имеет установленную мощность 0,41 Гкал/час, в ней установлено пять напольных газовых котлов марки ИШМА 100. Подключенная нагрузка составляет 0,41 Гкал/час, полностью идет на отопление, без горячего водоснабжения.

Состояние разводящей тепловой сети п.Кокошкино – удовлетворительное, тепловые магистрали закольцованы. Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей теплоснабжения п.Кокошкино в однотрубном исчислении составляет 339 м. Изменение существующей схемы теплоснабжения в д.Кокошкино не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

В целях обеспечения установленной мощности, а также снижения эксплуатационных затрат, повышения эксплуатационной надежности оборудования, снижения удельных норм расхода газа Схемой теплоснабжения поселка Кокошкино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции муниципальной котельной: установка универсального частотного регулятора с векторным управлением напора рабочей среды насосной группы, установка счетчика учета отпуска тепловой энергии.

Развитие системы теплоснабжения п.Кокошкино до 2030 года предлагается базировать на преимущественном использовании существующей котельной муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-сервис» с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения их когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами (мини ТЭС). Мини ТЭС имеет высокую степень защиты от аварийных ситуаций и дистанционный контроль, кроме того к преимуществам когенерационных установок относятся:

- возможность выработки нескольких видов энергии,

- низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии,

- быстрая окупаемость оборудования,

- высокое качество электроэнергии и бесперебойность энергоснабжения,

- низкий расход топлива и высокий КПД оборудования в режиме когенерации,

- длительный ресурс эксплуатации оборудования, экологическая безопасность.

В ситуации роста энергопотребления населения, нагрузки на сеть, старения сетевого хозяйства, установка небольших станций на газифицированных объектах (котельные, промышленные предприятия) позволяет разгрузить сети, использовать тепло для отопления, для горячего водоснабжения или технологических нужд. При этом снижаются перегрузки, аварийность и потери в сетях, сетевые излишки энергии дают возможность развития бизнеса, новых потребителей.

Котельная в д.Хорошево используется для отопления административных зданий и 4 многоквартирных домов, введена в эксплуатацию в 1985 году, принадлежит ООО «Регион Энерго». Котельная имеет установленную мощность 6 Гкал/час, в ней установлены два водогрейных котла ТГ-3/95. Подключенная нагрузка составляет 5,93 Гкал/час, потребители обеспечиваются услугой горячего водоснабжения. Основным топливом котельной является природный газ, возможность использования резервного топлива на котельной не предусмотрена.

Протяженность тепловых сетей теплоснабжения д.Хорошево составляет 3,33 км, диаметры вывода трубопроводов из котельной для отопления Ду=150 мм, для горячего водоснабжения Ду=100 мм. Средний процент износа тепловых сетей составляет 66,5%. Изменение существующей схемы теплоснабжения в д.Хорошево не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

В перспективе до 2033 года в Поселении не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении следующие:

- капитальный ремонт школьной котельной в д.Кокошкино  в 2014 г. на основании долгосрочной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015 гг.»;

- на перспективу установка универсального частотного регулятора с векторным управлением напора рабочей среды насосной группы и счетчика учета отпуска тепловой энергии на муниципальной котельной;

- на перспективу дооснащения муниципальной котельной, обслуживаемой МУП «ЖКХ-Сервис», когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами (мини ТЭС).

Общие мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении на расчетный срок:

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в отсутствии газоснабжения следует внедрять вместо угля и дров современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки (пеллеты);

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

# Связь

На территории Поселения автоматическая телефонная станция расположена в д.Кокошкино. Характеристика населенных пунктов Поселения по обеспечению связью представлена в таблице 7.5.1

Таблица 7.5.1 Характеристика объектов электросвязи

| № п.п | Название населенного пункта | Телефонизация | АТС | Стационарные телефоны | Сотовая связь | Интернет | Почтовые отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Хорошево | + | 1 | 222 | + | + | - |
| 2 | д.Верхний Бор | + | - | - | + | - | - |
| 3 | д.Ковалево | + | - | - | + | + | - |
| 4 | д.Мнякино | + | - | - | + | + | - |
| 5 | д.Муравьево | + | - | 5 | + | + | + |
| 6 | ж/д ст Муравьево | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Пеленичено | + | - | - | + | - | - |
| 8 | д.Пирютино | + | - | 28 | + | + | - |
| 9 | д.Санталово | + | - | 1 | + | + | - |
| 10 | д.Сосновка | - | - | - | + | + | - |
| 11 | д.Петуново | + | - | 1 | + | + | + |
| 12 | д.Абрамово | + | - | - | + | + | - |
| 13 | д.Бурмусово | + | - | - | + | + | - |
| 14 | д.Грешниково | + | - | 1 | + | + | - |
| 15 | д.Гришино | - | - | - | + | - | - |
| 16 | п.Заволжский | + | - | 7 | + | + | - |
| 17 | д.Зарубино | + | - | - | + | + | - |
| 18 | д.Знаменское | + | - | - | + | + | - |
| 19 | д.Масленниково | - | - | - | + | - | - |
| 20 | д.Мончорово | + | - | - | + | - | - |
| 21 | д.Мужищево | - | - | - | + | - | - |
| 22 | д.Нечаево | + | - | - | + | + | - |
| 23 | д.Почигаево | + | - | - | + | + | - |
| 24 | д.Редькино | + | - | - | + | + | - |
| 25 | д.Тростино | + | - | - | + | + | - |
| 26 | д.Федотово | - | - | - | + | - | - |
| 27 | д.Кокошкино | + | 1 | 52 | + | + | + |
| 28 | д.Брехово | + | - | - | + | - | - |
| 29 | д.Бродниково | + | - | - | + | + | - |
| 30 | д.Бургово | + | - | - | + | + | - |
| 31 | д.Волжское-Малахово | + | - | - | + | + | - |
| 32 | д.Есемово | + | - | 2 | + | + | - |
| 33 | д.Жуково | + | - | - | + | + | - |
| 34 | д.Костерево | + | - | - | + | + | - |
| 35 | д.Крутики | + | - | - | + | - | - |
| 36 | д.Рязанцево | + | - | 1 | + | + | - |
| 37 | д.Соколово | + | - | - | + | + | - |
| 38 | д.Соломино | + | - | - | + | + | - |

На территории Поселения предусмотрено строительство ВОЛС «Ржев-Торопец-Осташков» ООО «Мегафон».

Развитие средств телефонной связи в Поселении возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте (В соответствии с программой ОАО "ЦентрТелеком" все населенные пункты должны были быть обеспечены беспроводными таксофонами, а аналоговые сельские АТС должны быть заменены на цифровые);

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

# Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций.

Необходимо отметить, что на территории Поселения не располагается полигонов ТБО, несмотря на это в Поселении налажена система мероприятий по централизованному сбору (обустройство мет временного складирования мусора, контейнерных площадок) и вывозу мусора, вывоз ТБО обслуживает МУП «ЖКХ-Сервис». Места по сбору ТБО организованы в населенных пунктах Хорошево, Муравьево, Пирютино, Заволжский (установлены контейнеры). В населенных пунктах Ковалево, Мнякино, Санталово, Петуново, Абрамово, Знаменское, Нечаево, Почигаево, Редькино, Тростино, Кокошкино, Волжское-Малахово, Костерево сбор ТБО осуществляет машина по графику.

Генеральным планом Поселения в части совершенствования системы утилизации отходов предусмотрены следующие общие мероприятия:

- регулярное выявление несанкционированных свалок и проведение оперативных работ по очистке территории Поселения от несанкционированных свалок, рекультивация территорий, занятых несанкционированными свалками;

- оборудование дополнительных мест сбора мусора с учетом выявленных мест несанкционированного сброса;

- обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;

- установка контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха граждан;

- организация обслуживания мест сбора ТБО;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

Проектирование нового полигона в Районе связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТБО муниципального образования. В СТП Района предполагается создание двух полигонов ТБО. Все проектируемые полигоны ТБО расположены вне границ Поселения.

# Дорожно-транспортная инфраструктура

# Интеграция транспортной инфраструктуры Поселения в транспортную инфраструктуру Района

Основными задачами транспортной политики Тверской области в части развития автодорожной сети региона являются:

- привлечение максимального количества федеральных транспортных коридоров, проходящих через территорию области:

На сегодняшний день огромный инвестиционный потенциал области не используется в полной мере из-за недопустимого увеличения нагрузки на перегруженную федеральную инфраструктуру. Следовательно, первоочередной стратегической задачей транспортной политики Тверской области является привлечение приоритетных для нее федеральных транспортных проектов, затрагивающих территорию области и обеспечивающих оптимальное сочетание интересов развития территории области и развития федеральной и международной транспортной систем.

Комплексная транспортная схема Тверской области предполагает следующие формы её участия в скорейшем развитии федеральной транспортной инфраструктуры, включая строительство высокоскоростных автомобильной и железнодорожной магистралей: привязку отдельных региональных инвестиционных проектов к вариантам развития федеральных коридоров; упрощение механизмов предоставления федеральным властям земель под дорожное строительство; проведение совместной работы с соседними регионами в плане повышения комплексной привлекательности строительства межрегиональных транспортных коридоров.

- определение и приоритетное развитие региональной опорной транспортной сети:

Основные актуальные проблемы территориальной дорожной сети Тверской области заключаются в ее высокой избыточности (по протяженности дорог Тверская область превосходит Московскую) при одновременном неравномерном развитии (28% населенных пунктов области не обеспечены устойчивой круглогодичной транспортной связью) и обремененности социальной функцией обеспечения доступности удаленных районов при крайне низком спросе на автомобильные и местные железнодорожные перевозки. Декларативная обязанность поддерживать недостаточными средствами всю имеющуюся транспортную инфраструктуру на уровне нормативных стандартов приводит на практике к ее деградации, в том числе и на ответственных участках.

Для решения этих проблем предполагается создание опорной транспортной сети Тверской области, включающей автодороги, железнодорожные ветки, речные водные пути, маршруты малой авиации. Приоритет при создании опорной транспортной сети будет отдан следующим направлениям: обеспечение связности территорий области и их оптимального доступа к федеральным транспортным коридорам; решение вопроса разгрузки федеральных транспортных коридоров от внутриобластных грузо- и пассажиропотоков; обеспечение транспортными связями областных зон развития. При этом будет проводиться политика минимизации числа объектов транспортной сети на основе научных методов транспортного моделирования и исключения всех избыточных элементов. Для объектов, не вошедших в опорную транспортную сеть, предполагается понижение категории их содержания в соответствии с реальной нагрузкой и передача их в управление муниципальными образованиями с выделением финансирования только на их текущее содержание и ремонт.

Формирование опорной транспортной сети на муниципальном уровне предполагает создание системы бюджетов. В первую очередь – это бюджет ликвидации чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, доступности объектов образования и здравоохранения. Бюджет текущего содержания дорог предполагает финансирование из принципа обеспечения минимального гарантированного социального стандарта транспортной инфраструктуры, т.е. на душу обслуживаемого дорогой населения. Бюджет местного развития, распределяемый по итогам конкуренции районов за областное софинансирование проектов реконструкции и нового строительства дорожной сети.

- организация регулирования дорожной деятельности и общественного транспорта на рыночных принципах:

Переход на рыночные механизмы в общественном транспорте и в дорожной деятельности осуществляется в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Тверской области. Такой переход предполагает рыночное ценообразование, свободную конкуренцию и расширение круга поставщиков услуг и продукции, как за счет вовлечения новых ресурсов внутри области, так и за счет открытия рынков для внешних участников.

Развитие регионального общественного транспорта будет ориентировано на удовлетворение потребностей населения в его доступности и повсеместности. Одним из ярких преобразований будет переход на уведомительный порядок согласования маршрутов. Предполагается утверждение списка гарантированных социальных маршрутов, призванных обеспечить транспортную доступность для населения мест исполнения основных государственных и муниципальных функций и (или) оказания государственных и муниципальных услуг.

Реализация основных направлений транспортной политики Тверской области создаст возможность для использования её главных инвестиционных преимуществ: выгодного экономико-географического положения, наличия земельных ресурсов для размещения промышленности, комфортного проживания, развития рекреации и туризма.

Результатом успешного воплощения в жизнь постулатов транспортной политики области станет создание комфортных условий для проживания граждан и ведения бизнеса, увеличение доступности для населения социальных услуг и мест приложения труда.

# Транспортная сеть и инфраструктура Поселения

По территории Поселения проходят автомобильные дороги, железная дорога, высоковольтные линии электропередач (далее ЛЭП), магистральные газопроводы.

Данные сооружения составляют транспортный каркас Поселения, способствуя, либо ограничивая развитие территории Поселения в целом.

Транспортную доступность Поселения обеспечивает межмуниципальный маршрут перевозок Тверской области № 337 «Ржев – Сухуша» (путь следования: Ржев (Вокзальная пл.) – Хорошево – Ковалево – Гришино – Знаменское – Абрамково – Тростино – Петуново – Заволжский – Кокошкино – Погорелки – Сухуша) общей протяженностью 39 км с ежегодным пассажиропотоком в 25,1 тыс.человек. По данному маршруту пригородного сообщения перевозку пассажиров, в том числе и льготных категорий осуществляют МУП «Автотранс» г.Ржева.

В настоящий момент уровень облуживания населения пассажирским транспортом недостаточный.

# Автодороги

Поселение имеет развитую структуру дорожной сети. Большинство автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-эксплуатационных характеристик.

Дорожная сеть на территории Поселения представлена автомобильными дорогами межмуниципального и местного значения. В таблицах 8.3.1 и 8.3.2 представлены характеристики дорожного покрытия внутри населенных пунктов и характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения Поселения соответственно.

Таблица 8.3.1. Характеристика покрытия автомобильных дорог в населенных пунктах на территории Поселения

| № пп | Название населенного пункта | Покрытие автодорог внутри населенных пунктов | Доступность населенного пункта для транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальт, % | гравий, % | полевая, % | сезонно | круглогодично |
| 1 | д.Хорошево | 100 |  |  |  | + |
| 2 | д.Верхний Бор |  | 100 |  |  | + |
| 3 | д.Ковалево |  | 100 |  |  | + |
| 4 | д.Мнякино |  | 100 |  |  | + |
| 5 | д.Муравьево | 70 | 30 |  |  | + |
| 6 | ж/д ст Муравьево | - | - |  |  | + |
| 7 | д.Пеленичено |  | 100 |  |  | + |
| 8 | д.Пирютино | 80 | 20 |  |  | + |
| 9 | д.Санталово |  | 100 |  |  | + |
| 10 | д.Сосновка |  | 100 |  |  | + |
| 11 | д.Петуново |  | 100 |  |  | + |
| 12 | д.Абрамово |  | 100 |  |  | + |
| 13 | д.Бурмусово |  | 100 |  |  | + |
| 14 | д.Грешниково |  | 100 |  |  | + |
| 15 | д.Гришино | 100 |  |  |  | + |
| 16 | п.Заволжский | 30 | 70 |  |  | + |
| 17 | д.Зарубино |  | 100 |  |  | + |
| 18 | д.Знаменское |  | 100 |  |  | + |
| 19 | д.Масленниково |  |  | 100 |  | + |
| 20 | д.Мончорово |  |  | 100 |  | + |
| 21 | д.Мужищево |  | 100 |  |  | + |
| 22 | д.Нечаево |  | 100 |  |  | + |
| 23 | д.Почигаево |  | 100 |  |  | + |
| 24 | д.Редькино |  | 100 |  |  | + |
| 25 | д.Тростино | 50 | 50 |  |  | + |
| 26 | д.Федотово |  |  | 100 |  | + |
| 27 | д.Кокошкино | 70 | 30 |  |  | + |
| 28 | д.Брехово |  |  | 100 |  | + |
| 29 | д.Бродниково |  |  | 100 |  | + |
| 30 | д.Бургово | 100 |  |  |  | + |
| 31 | д.Волжское-Малахово |  | 100 |  |  | + |
| 32 | д.Есемово |  | 100 |  |  | + |
| 33 | д.Жуково |  | 100 |  |  | + |
| 34 | д.Костерево |  | 100 |  |  | + |
| 35 | д.Крутики |  |  | 100 |  | + |
| 36 | д.Рязанцево |  | 100 |  |  | + |
| 37 | д.Соколово |  |  | 100 |  | + |
| 38 | д.Соломино |  |  | 100 |  | + |

Таблица 8.3.2. Характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения на территории Поселения

| № пп | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Класс дороги | Протяженность, км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | цементобетонные | асфальтобетонные | из щебня и гравия, обработанные вяжущими материалами | гравийные | грунтовые |
| 1 | Светлая - Бургово | 28 ОП МЗ 28Н-1322 | 3 | 12,7 | - | 12,7 | - | - | - |
| 2 | Ржев - Сухуша | 28 ОП МЗ 28Н-1327 | 2 | 36,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Подъезд к д.Кокошкино | 28 ОП МЗ 28Н-1328 | 2 | 2,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | «Москва - Рига» - Хорошево | 28 ОП МЗ 28Н-1329 | 3 | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - |
| 5 | Бурмусово - Санталово | 28 ОП МЗ 28Н-1330 | 3 | 4,6 | - | 4,6 | - | - | - |
| 6 | Ржев - Муравьево | 28 ОП МЗ 28Н-1360 | 3 | 4,4 | - | 4,4 | - | - | - |

До 2033 года на территории Поселения предусмотрены следующие изменения в автодорожной сети, влияющие на его  развитие:

- строительство окружной дороги для г.Ржев и моста через Волгу предусмотрено «Программой развития автомобильных дорог  Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года». Строительство обхода города поможет вывести транзитные транспортные потоки из города, тем самым разгрузив улично-дорожную сеть г.Ржев, улучшить экологическую обстановку, сократить время нахождения в пути грузов и пассажиров. Обеспечит прямой выход с автомобильной дороги Осташков – Селижарово – Ржев на федеральную автомобильную дорогу М-9 «Балтия».

- реконстукция дороги Хорошево-Пашино предусмотрена «Программой развития автомобильных дорог  Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года»;

- реконструкция дороги Зарубино-Муравьево с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов и улучшения транспортной доступности населенных пунктов Поселения предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- реконструкция дороги Ковалево-Санталово с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов и улучшения транспортной доступности населенных пунктов Поселения предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- реконструкция дороги «Ржев-Сухуша» - Волжское-Малахово с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- реконструкция дороги «Ржев-Сухуша» - Струйское с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- реконструкция дороги Сосновка – Верхний Бор с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов и улучшениятранспортной доступности рекреационной зоны, расположенной на берегу Волги предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги «Ржев-Сухуша» - Соломино – Крутики с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги «Ржев-Сухуша» - Есемово с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги Заволжский-Брехово с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги «Ржев-Сухуша» - Мужищево - Федотово с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги Тростино – Почигаево с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги Тростино-Мончорово с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги «Ржев-Сухуша» - Абрамово с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги «Ржев-Сухуша» - Знаменское с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов и улучшениятранспортной доступности рекреационной зоны, расположенной на берегу Волги предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района;

- строительство дороги «Ржев-Сухуша» - Редькино с целью обеспечения круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов и улучшениятранспортной доступности рекреационной зоны, расположенной на берегу Волги предусмотрено Схемой территориального планирования Ржевского района.

Подробная информация по реконструкции и строительству сети местных автодорог приведена ниже в таблице 8.3.3

Принятые ниже сокращения:

Р – реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог, предполагающая изменение технической категории автодорог, реконструкция мостов и путепроводов;

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также мостов и путепроводов.

Протяженность автодорог подлежащих строительству и реконструкции до 2033 года на территории Поселения составляет 40,8 км.

Проектируемое дорожное строительство на территории Поселения предполагает сооружение соответствующих транспортных развязок: строительство моста через р.Волга вблизи д.Знаменское по окружной автодороге г.Ржев («Программа развития автомобильных дорог  Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года»); строительство путепровода  на ж/д дороге Великие Луки – Москва в районе д.Муравьево в месте пересечения окружной г.Ржев и железной дороги Москва-Великие Луки (Схема территориального планирования Ржевского района).

Таблица 2.3.4. Развитие местной автодорожной сети  Поселениядо 2033 года (Мероприятия сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы)

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Характеристика существующей дороги | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1 | Зарубино – Муравьево | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности населенных пунктов сельского поселения Хорошево | гравий | - | - | 2,0 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 2 | Ковалево – Санталово | То же | гравий | - | - | 2,0 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 3 | "Ржев-Сухуша" – Волжское Малахово | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности рекреационной зоны, расположенной вдоль правого берега р.Волга | грунт | - | - | 1,0 | С | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 4 | "Ржев-Сухуша" – Струйское | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности рекреационной зоны, расположенной вдоль правого берега р.Волга | гравий | - | - | 3,0 | Р | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 5 | "Ржев-Сухуша" – Соломино – Крутики | То же | грунт | - | - | 2,0 | С | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 6 | "Ржев-Сухуша" – Есемово | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности населенного пункта | грунт | - | - | 1,0 | С | гравий | 3 | Vа |
| 7 | Заволжский – Брехово | То же | грунт | - | - | 3,0 | С | гравий | 3 | Vа |
| 8 | "Ржев-Сухуша" – Мужищево – Федотово | То же | грунт | - | - | 3,0 | С | гравий | 3 | Vа |
| 9 | Тростино – Почигаево | То же | грунт | - | - | 1,0 | С | гравий | 3 | Vа |
| 10 | Тростино – Мончорово | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности рекреационной зоны, расположенной вдоль правого берега р.Волга | грунт | - | - | 1,0 | С | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 11 | "Ржев-Сухуша" – Абрамово | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности населенного пункта | грунт | - | - | 0,6 | С | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 12 | "Ржев-Сухуша" – Знаменское | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности рекреационной зоны, расположенной вдоль правого берега р.Волга | грунт | - | - | 0,6 | С | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 13 | "Ржев-Сухуша" – Редькино | То же | грунт | - | - | 0,5 | С | асфальтобетон | 3 | Vа |
| 14 | Сосновка – Верхний Бор | То же | грунт | - | - | 1,5 | С | асфальтобетон | 3 | Vа |

# Железнодорожный транспорт

СТП Района в ближайшей перспективе предполагается сохранение и поддержание в исправном состоянии существующих железнодорожных путей, станций и остановочных платформ.

Южная граница Поселения проходит по железной дороге Москва – Великие Луки – Рига. Административный центр Поселения – деревня Хорошево расположена в 1 км от железнодорожного разъезда Мелихово, относящегося к участку железной дороги Лихославль – Торжок – Вязьма. Город Ржев, граничащий с территорией Поселения, в свою очередь является крупным железнодорожным узлов, в котором пересекаются железные дороги следующих направления: Москва – Великие Луки – Рига и Лихославль – Торжок – Вязьма, что способствует связи Ржевского района с такими железнодорожными узлами как Москва, Великие Луки, Бологое, Торжок, Тверь. На территории Поселения расположена железнодорожная станция Муравьево.

Благоприятные тенденции в социально-экономическом развитии Района будут способствовать увеличению грузо- и пассажиропотока, что потребует реконструкции существующих железнодорожных устройств.

В части модернизации пассажирских железнодорожных перевозок необходимо провести реконструкцию существующих станций, строительство на них благоустроенных крытых павильонов.

В плане развития грузовых железнодорожных перевозок необходимо предусмотреть строительство железнодорожных веток и станций в местах размещения промышленных производств, в границах активно промышленно осваиваемых территорий Района.

В ходе строительства автомобильных и железных дорог в местах их пересечения в одном уровне следует предусмотреть сооружение охраняемых железнодорожных переездов, оснащенных современными устройствами автоматики с целью обеспечения безопасности движения.

Железную дорогу пересечет проектируемая окружная г.Ржев,  в связи с этим необходимо предусмотреть строительство путепровода на железной дороге Москва – Великие Луки в районе д.Муравьево.

# Водный транспорт

Северной границей Поселения является река Волга, что обуславливает возможность развитие водного транспорта, это может быть представлено в виде сплава на малых туристических судах, водных видов спорта. География туристических маршрутов по реке Волга может быть самая разнообразная, учитывая, что река проходит по территории Российской Федерации, впадая в Каспийское море.

В части обеспечения условий развития речного транспорта необходимо предусмотреть создание соответствующей инфраструктуры:

- во-первых, необходимо восстановление навигации на реке, и как следствие, восстановление или обустройство объектов речной навигации, элементов лоции (бакены,  буи, вехи и прочие навигационные знаки);

во-вторых, создание причальных комплексов, яхт-клубов, эллингов. Наиболее приемлемыми для размещения таких спецсооружений являются рекреационные и селитебные зоны. В частности СТП Района предусмотрено сохдание речного причала в районе населенного пункта Кокошкино.

# Воздушный транспорт

На территории Поселения расположена вертолетная площадка «Ржев – компрессорная» Ржевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 5 км северо-западнее г.Ржев, в окрестностях д.Гришино, используемая для регулярных полетов вертолетов типа Ми 2 по патрулированию нефте- и газопроводов. Вертолетная площадка расположена в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000032:738.

В целом согласно Концепции развития малой авиации в Тверской области следует содействовать появлению объектов малой авиации на территории Поселения, что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация может обеспечивать дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов санавиации в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- авиационно-химические работы в интересах сельского хозяйства;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

# Трубопроводный транспорт

Территорию Поселения пересекает 5 магистральных транзитных газопроводов следующих направлений:

- Ямал – Европа;

- Торжок – Долина;

- Торжок – Минск – Иванцевичи I;

- Торжок – Минск – Иванцевичи II;

- Торжок – Минск – Иванцевичи III.

От магистрального газопровода Торжок – Минск – Иванцевичи отходит отвод к ГРС Хорошево. В районе д. Гришино расположены две компрессорные станции: КС «Ржев» и КС «Ржевская».

На расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия по развитию инженерных коммуникаций трубопроводного транспорта:

- оснащение ИТСО и САЗ компрессорных станций Ржевского ЛПУМГ;

- реконструкция КС Ржев газопровода Торжок-Минск-Иванцевичи, КЦ 1,2;

- реконструкция КС Ржев газопровода Торжок-Минск-Иванцевичи, КЦ №3;

- монтаж заводских камер запуска оУ на 100 км МГ Т-М-И 1 оч; МГ Т-М-И 2 оч. В районе д.Гришино;

- строительство площадки аварийного запаса труб;

- строительство здания служебно-эксплуатационного блока (СЭБ) на КС Ржев.

# Социальная инфраструктура Поселения

В соответствии с положениями Стратегии развития России до 2020 года, развитие человека – это основная цель и главное условие прогресса современного российского общества. Будущее России зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Следовательно, необходимо создать такие условия для населения Поселения, чтобы люди имели возможность и сами стремились получать среднее и специальное профессиональное образование, поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом, удовлетворять свои творческие порывы. Постановка такой задачи предопределила необходимость включения в ГП Поселения проектных предложений по развитию сетей учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

В период плановой экономики развитие территорий было, прежде всего, связано с созданием, укреплением и расширением индустриальной сферы общества. В современных условиях, когда основные инвестиционные ресурсы в экономике сосредоточены в частных руках, социально-культурные факторы уже не могут рассматриваться как вторичные по отношению к производству. Они должны включаться в понятие ресурсов, так как инвестор помимо других факторов заинтересован в благоприятной социально-культурной среде.

# Общее описание объектов социальной инфраструктуры Поселения

Социальная инфраструктура Поселения представляет собой совокупность образовательных и медицинских учреждений, объектов бытового обслуживания, торговли, культуры и отдыха, спортивные сооружения и сооружения культа.

Перечень объектов, образующих собой в совокупности социальную инфраструктуру Поселения представлен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Характеристика объектов социальной инфраструктуры Поселения

| № п.п. | Название населенного пункта | Объекты образования | Объекты медицинского обслуживания | Объекты торговли | Объекты бытового обслуживания | Почтовые отделения | Объекты общественного питания | Объекты культуры и отдыха | Спортивные объекты | Объекты культа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Детские сады | Школы |  | Магазины, торговые палатки | Автолавки |  |  |  | Дома культуры | Музеи | Библиотеки |  |  |
| 1 | д.Хорошево | 1 | НОШ, МШ | ФАП | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | д.Верхний Бор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Ковалево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Мнякино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Муравьево | - | - | ФАП | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | кладбище |
| 6 | ж/д ст Муравьево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Пеленичено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д.Пирютино | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Санталово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кладбище |
| 10 | д.Сосновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Петуново | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | д.Абрамово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | д.Бурмусово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д.Грешниково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | д.Гришино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | п.Заволжский | 1 | - | ФАП | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17 | д.Зарубино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | д.Знаменское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | часовня Бориса и Глеба, кладбище |
| 19 | д.Масленниково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | д.Мончорово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кладбище |
| 21 | д.Мужищево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кладбище |
| 22 | д.Нечаево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | д.Почигаево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | д.Редькино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | д.Тростино | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | д.Федотово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | д.Кокошкино | 1 | СОШ | ОВОП | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | часовня Николая Чудотворца Архиепископа Мирликийского, кладбище |
| 28 | д.Брехово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | д.Бродниково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | д.Бургово | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | кладбище |
| 31 | д.Волжское-Малахово | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | д.Есемово | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 33 | д.Жуково | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | д.Костерево | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 35 | д.Крутики | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | д.Рязанцево | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 37 | д.Соколово | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 38 | д.Соломино | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

# Образование

В Районе действует 3 базовые школы: МОУ Есинская СОШ, МОУ Итомлинская СОШ, МОУ Становская СОШ. В процессе модернизации системы образования Района каждая из базовых школ получила дополнительные ресурсы, которые позволяют значительно повысить качество предоставляемых услуг. В настоящее время базовые школы по отношению к другим образовательным учреждениям выполняют не только функции ресурсного хозяйства, но и задачи социокультурного центра и центра информатизации. На базе МОУ Есинская МОШ и МОУ Становская СОШ проводятся видео-совещания и видеоконференции. На территории Района действуют автобусные школьные маршруты для доставки детей в образовательные учреждения, каждый маршрут во исполнение Постановления Главы Ржевского района от 01.07.2010г. № 400 "Об организации специальных школьных перевозок обучающихся, воспитанников муниципальных учреждений образования расположенных на территории Ржевского района" имеет соответственное техническое и транспортное обеспечение. Перевозку обучающихся в Ржевском районе осуществляют 12 школьных автобусов. На территории Поселения открыт регулярный «школьный маршрут» на следующем участке –  МОУ Становская СОШ (дд. Кокошкино, Зайцево, Тростино).

На территории Поселения функционируют МОУ Становская СОШ в д.Кокошкино и МОУ Хорошевская НОШ в д.Хорошево. МОУ Становская СОШ – базовая школа Района, методический центр и центр проведения ЕГЭ.

Становская СОШ построена в д.Кокошкино в 1980 году, в настоящее время в ней расположены 11 учебных кабинетов, 4 кабинета начальных классов, актовый и спортивный залы, мастерская, информационный центр школы, библиотека-медиатека, кабинет здоровья, столовая и зимний сад. Обучение ведется на трех ступенях, школа работает в одну смену, организован подвоз учащихся на школьных автобусах.

МОУ Хорошевская НОШ расположена в д.Хорошево (до 1996 года она находилась в д.Ковалево). В школе обучаются дети с 1по 4 классы. Школа работает в режиме 5-дневной недели, обучение ведется в две смены: 1,2 и 4 классы – в 1 смену, 3 класс – во 2 смену. Для обучающихся 1-2 и 4 классов создана группа продленного дня, которая работает до окончания 2 смены.

Состояние и тенденции развития муниципальной сети образования обусловлены взаимосвязью между возможностью оказания услуг в данной сфере и потребностью в них.

Возможность предоставления услуг характеризуется, прежде всего, проектной мощностью образовательных учреждений, которая измеряется количеством мест в них. Потребность в данных услугах связана с наполняемостью, т.е. фактическим количеством обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях. Очевидно, наиболее желательным состоянием сети будет равенство данных показателей.

В последние годы почти повсеместно наблюдается снижение наполняемости учреждений школьного образования, учреждения образования Поселения не являются исключением, что объясняется как естественным демографическим движением населения, так и близостью города Ржев, что обуславливает отток части учащихся  в образовательные учреждений города.

В связи с демографическим спадом наблюдается тенденция снижения числа обучающихся в сельской местности. Перспективное количество учащихся в учреждениях образования Поселения представлено в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Характеристика объектов, относящихся к сфере образования

| Наименование объекта | Адрес | Кол-во мест | Техническое состояние | Количество учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| МОУ Становская СОШ | д.Кокошкино, ул.Банная | 392 | удовл. | 6 | 9 | 12 | 6 | 11 | 4 |
| МОУ Хорошевская НОШ | д.Хорошево | 72 | удовл. | 16 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 |

Дошкольное образование на территории Поселения представлено дошкольной группой Становской СОШ в д.Кокошкино (проектная мощность – 90 человек),МДОУ Верхневолжский детский сад в п.Заволжский (проектная мощность – 25 человек), МДОУ Хорошевский детский сад в д.Хорошево (проектная мощность – 90 человек). Техническое состояние всех зданий удовлетворительное.

В д.Хорошево отмечается наличие очереди в ДОУ. ДЦП "Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на период 2012-2014 г.г." предложено обеспечить общедоступность ДОУ средствами разработки новых образовательных услуг:

- открытие группы предшкольной подготовки при МОУ Хорошевская НОШ на 10 человек;

- открытие субботней школы будущих первоклассников при МОУ Становская СОШ;

- открытие во всех образовательных учреждениях Района летних площадок по адаптации детей к школе.

Система дополнительного образования детей на территории Поселения представлена группой развития ранней одаренности – филиалом районной школы искусств в д.Хорошево. При всех общеобразовательных учреждениях района работают кружки и спортивные секции эколого-биологической, физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности.

Профессиональное образование население Поселения получает в гг. Ржев, Тверь.

# Здравоохранение

Сеть объектов здравоохранения Поселения включает в себя 3 ФАПа, расположенных в населенных пунктах Заволжский, Муравьево, Хорошево. Петуновский ФАП в д.Тростино закрыт. В д.Кокошкино расположен ОВОП.

Состояние зданий объектов здравоохранения Хорошевский ФАП (д.Хорошево) и Верхневолжский ФАП (п.Заволжский) удовлетворительное. В ОВОП (д.Кокошкино) проведен ремонт. Здание Муравьевского ФАП (д.Муравьево) находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Выходом из сложившейся ситуации может послужить либо поиск другого помещения, либо поиск финансовых средств на закупку модульного ФАПа.

Основную нагрузку от жителей Поселения принимает на себя ГБУЗ Тверской области "Ржевская центральная районная больница".

Развитие сети медицинских учреждений на территории Поселения предполагает:

- открытие 2 коек стационара на базе ОВОП в д.Кокошкино до 2015 года,

- создание ОВОП в д.Хорошево до 2015 года, с созданием ОВОП планируется открытие 2 коек стационара.

Необходимо помнить, что развитие сетей учреждений образования и здравоохранения заключается не только и не столько в капитальном строительстве и оборудовании соответствующих объектов. Основой систем образования и здравоохранения являются люди – специалисты высокого класса, которых необходимо привлекать на село не только возможностью трудоустройства. Учителя и доктора должны иметь изначально привилегированное положение, им должна оказываться всеобщая поддержка и социальная помощь, им необходимо предоставлять в собственность индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, оснащенные всеми коммуникациями. Кроме того, необходимо повышать общую оснащенность сел инженерно-транспортными коммуникациями, организовывать в них службу быта, что повысит качество жизни людей и улучшит их доступ к услугам периодического и эпизодического характера.

# Объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания

Объектов бытового обслуживания на территории Поселения нет, что объясняется близостью г.Ржев. В настоящее время в д.Хорошево ведется строительство кафе. На территории поселения расположено 11 стационарных торговых объектов в населенных пунктах Хорошево (4 магазина), Кокошкино (3 магазина), Заволжский (2 магазина), Пирютино, Муравьево.  Населенный пункт Тростино обслуживается автолавкой.

# Объекты культуры, отдыха и спорта

Характеристики объектов культуры Поселения представлены в таблицах 9.5.1 и 9.5.2 соответственно. Все существующие культурно-досуговые учреждения в Поселении сохраняются и развиваются.

Таблица 9.5. 1. Характеристика объектов Поселения, относящихся к библиотечной системе

| Наименование объекта | Адрес | Библиотечный фонд (число единиц) | Количество пользователей, человек | Количество обслуживаемых населенных пунктов/ % охвата населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хорошевский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района» | д.Хорошево, д.26а | 10 475 | 396 | 5 / 30,5 |
| Тростинский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района» | п. Заволжский, ул. Заводская д.5, кв.3 | 5 368 | 295 | 16 / 70,9 |
| Становский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района» | д. Кокошкино, ул.Администра-тивная д.9 | 5 565 | 355 | 12 / 67,9 |

Таблица 9.5.2 Характеристика объектов Поселения, относящихся к сфере культуры

| Наименование объекта | Адрес | Количество посадочных мест | Действ. /недейств. тех. состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «КДЦ сельского поселения «Хорошево» д. Кокошкино Ржевского района | д.Кокошкино, ул. Административная, д.9 | 100 | действующее, удовлетворительное |
| филиал МБУ «КДЦ сельского поселения «Хорошево» д. Хорошево Ржевского района | д. Хорошево, д.5а | 40 | действующее, неудовлетворительное |

Хорошевский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района» размещен в Доме – музее  И.В. Сталина (Дом, в котором 4-5 августа 1943 г. останавливался Сталин Иосиф Виссарионович при поездке на фронт). Ежегодно данный музей посещает более 4,5 тысяч человек.

На территории населенного пункта Хорошево предусмотрено строительство нового Дома культуры.

К объектам отдыха на территории Поселения относятся:

- Турбаза в окрестностях д.Крутики;

- детским оздоровительным центром (ДОЦ) «Краностроитель» (филиал ОАО «Ржевский краностроительный завод);

- детским оздоровительным лагерем «Факел» (ОАО Элтра).

Спортивные объекты на территории Поселения представлены спортивными площадками в дд.Хорошево и Кокошкино.

Дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры Поселения следует проводить за счет развития рекреации и туризма.

# Объекты культа, кладбища

На территории Поселения в настоящее время расположены две православные часовни: в д.Кокошкино – часовня в честь Святителя Николая Чудотворца Архиепископа Мирликийского, в д.Знаменское – часовня Бориса и Глеба.

Часовня в честь Святителя Николая Чудотворца Архиепископа Мирликийского была открыта 8 сентября 2012 года у братского захоронения в д.Кокошкино на месте разрушенного храма (ранее здесь находилась Воскресенская церковь, построенная в 1763 году и разрушенная в 1942 году). Часовня – дань памяти погибшим в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Рис.9.8.1. Часовня Святителя Николая Чудотворца Архиепископа Мирликийского 
(фото с сайта http://hram-tver.ru/rjevrn/kokoshkinorjev.html)

Часовня Бориса и Глеба была открыта 29 августа 2012 года близ д. Знаменское в память о разрушенной в 1942 году церкви страстотерпцев Бориса и Глеба  и подвиге советских воинов 16-й гвардейской дивизии, 379, 215 и 2-й мотострелковой дивизии, форсировавших в этот день в 1942 реку Волгу. О былом величии располагавшейсяй здесь ранее церкви Бориса и Глеба, разрушенной в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время напоминает только холм из битого красного кирпича по дороге в д.Знаменское и сохранившиеся фотографии.

Рис.9.8.2. Разрушенная церковь Бориса и Глеба 
(фото с сайта http://hram-tver.ru/rjevrn/znamenskoerjev.html)

Рис.9.8.3. Часовня Бориса и Глеба 
(фото с сайта http://hram-tver.ru/rjevrn/znamenskoeshasrjev.html)

На территории Поселения расположено 7 сельских кладбищ:

- в 900 м северо-восточнее д.Санталово – (3,87 га);

- д.Муравьево – (1,91 га);

- д.Мужищево – (0,26 га);

- между деревнями Бургово и Рязанцево – (0,55 га);

- в 150 м севернее д.Кокошкино – (2,30 га);

- д.Мончорово – (0,15 га);

- в 250 м северо-западнее д.Знаменское – (4,0 га).

Генеральным планом предусмотрено закрытие кладбища в населенном пункте Мончорово в связи с его нахождением в водоохраной зоне р.Волга, для кладбищ в д.Кокошкино  и д.Знаменское установлены ограничения на новые захоронения в пределах территории кладбища, не входящей в водоохранные зоны реки Сишки, ручья Ажева и реки Волги соответственно. На расчетный срок предусмотрено строительство нового городского гражданского кладбища северо-западнее д.Ковалево площадью 32,73 га. СЗЗ нового кладбища составит 500 м.

Строительство городского гражданского кладбища в границах сельского поселения «Хорошево» обусловлено тем фактом, что в городе Ржеве в последнее время обострился вопрос обеспеченности местами для погребения граждан. В настоящее время основным действующим кладбищем является Городское кладбище в районе деревни Поволжье Ржевского района Тверской области. По расчетам коммунальных служб города  неиспользованной под захоронения  площади кладбища хватит только на 2013 год. Территория захоронений  местами уже выходит за границы  отведенных земель и попадает на земли категории сельскохозяйственного назначения, находящиеся в Федеральной собственности. В границах города Ржева не имеется земельных участков для организации кладбища, соответствующих санитарным нормам и правилам.

На прилегающей к городу Ржеву территории Ржевского района имеются земли в границах ГБОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский»», кадастровый № 69:46:0000032:377, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, в районе деревни Санталово, Гришино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области, находящиеся в государственной собственности Тверской области,  пригодные для организации городского гражданского кладбища. Земли не использовались для сельскохозяйственного производства многие годы и зарастают древесной и кустарниковой растительностью.

На обращение Администрации города Ржева от 03.08.2012 г. к Губернатору  Тверской области о предоставлении испрашиваемого земельного участка, был получен ответ Заместителя Председателя Правительства Тверской области о возможности предоставления такого участка, при  условии его образования в установленном  порядке и  получения отказа правообладателя  указанного земельного участка ГБОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский»» от права постоянного бессрочного пользования.   ГБОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский»»  отказался от  права постоянного бессрочного пользования на данный земельный участок.

В сентябре 2013 г. Администрацией города Ржева Тверской области выполнены  работы по формированию земельного участка площадью 327342 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, южнее д. Гришино сельского поселения «Хорошево» вид разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства, из земель Государственной собственности Тверской области. Генеральным планом Поселения предусмотрен перевод данного земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности  и земли иного специального назначения.

# Земельный фонд и ограничения использования территории Поселения

# Изменение структуры земельного фонда Поселения

Генеральным планом Поселения предусмотрено изменение структуры земельного фонда Поселения. Предполагаемые изменения приведены в табл. 10.1.1.

Табл.10.1.1 Изменение структуры земельного фонда Поселения

| № п/п | Местоположение участка, кадастровый номер | Площадь участка, га | Существующая категория земель | Проектируемая категория земель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69:27:0000032:1130, северо-западнее д.Ковалево | 50,00 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Ковалево в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Город Ржев" Тверской области. Земельный участок находится в муниципальной собственности города Ржева. |
| 2 | 69:27:0000032:1131, в районе д.Мнякино | 9,59 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Мнякино в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Ржевский район" Тверской области. Земельный участок находится в муниципальной собственности Ржевского района. |
| 3 | 69:27:0000032:1132, в районе д.Мнякино | 17,42 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Мнякино в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Ржевский район" Тверской области. Земельный участок находится в муниципальной собственности Ржевского района. |
| 4 | 69:27:0000032:1198, в районе д.Мнякино | 3,9 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Мнякино в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Ржевский район" Тверской области для строительства объектов инфраструктуры, учитывая минимальные нормы отводов земли под размещение двух водонапорных башен, двух артскважин. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 5 | 69:27:0000032:845, восточнее д.Знаменское | 5,9014 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | земли населенных пунктов | В связи с тем, что на основании Постановления Главы Ржевского района № 209 от 12.07.2007 года «О приеме в муниципальную собственность Ржевского района объектов ЖКХ от ОАО «Колорит», от конкурсного управляющего ОАО «Колорит» в муниципальную собственность Ржевского района были переданы жилые дома, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 69:27:0000032:845, почтовый адрес жилых домов – д.Знаменское, фактическое использование земельного участка – жилая застройка. Границы земельного участка установлены с учетом их фактического использования, совмещены с естественными и искусственными рубежами, учитывая требования эколого-ландшафтной организации территории и не допуская изломанность проектируемых границ. На участке расположено 5 жилых многоквартирных домов с хозяйственными постройками, в которых постоянно проживают и зарегистрированы в настоящее время 17 человек. Почтовый адрес жилых домов – Ржевский район, д.Знаменское, д.12,13,14,15,16. Около 2 га занимает крутой склон берега р.Волга. В связи с тем, что данный земельный участок ранее был предоставлен и использовался ОАО «Колорит» для ведения подсобного хозяйства, земли на участки не нарушены, не загрязнены и не застроены зданиями, строениями, сооружениями, подлежащими сносу (в том числе подземными), нарушений почвенного слоя деятельностью предприятия не проводилось. В администрацию МО сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области поступило обращение граждан, собственников жилых домов, расположенных на данном участке, об урегулирование земельных отношений на данной территории. Использование данного земельного участка по целевому назначению категории земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения не целесообразно, в связи с застройкой территории объектами недвижимости- жилыми домами и нахождении земельного участка в непосредственной близости к р.Волга. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 6 | 69:27:0000032:1142, восточнее д.Тростино | 6,24 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Тростино, обусловленное исторически сложившейся коттеджной застройкой. На участке расположены многоквартирные жилые дома, принадлежавшие ГБОУ СПО "Ржевский колледж", которые используются их собственниками для ведения личного подсобного хозяйства на протяжении многих лет. На участке имеется газификация, электроснабжение и возможна перспективная застройка под ИЖС. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 7 | 69:27:0000032:1202, восточнее д.Тростино | 10,8806 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Отсутствие свободных земельных участков в перспективном населенном пункте с развитой инфраструктурой. Д.Тростино расположена на а/д Ржев-Сухуша в 8 км от г.Ржева, газифицирована. Наличие спроса под ИЖС и комплексную застройку. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 8 | 69:27:0000032:1200, северо-западнее д.Тростино | 2,2623 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Тростино, обусловленное прохождением границы населенного пункта по застроенной территории и не вошедшей в кадастровый квартал. Наличие спроса даст возможность перспективного развития населенного пункта. Земельный участок в собственности Тверской области. |
| 9 | 69:27:0321909:227, восточнее д.Хорошево | 10,43 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Хорошево, обусловленное сложившейся коттеджной застройкой и фактическим использованием земельных участков, распоряжением Администрации Тверской области от 14 декабря 2009 г. №1076-ра «О включении земельного участка в границы населенного пункта». В связи с тем, что в 33 жилых домах прописаны и постоянно проживают 88 человек, почтовый адрес жилых домов – д.Хорошево, фактическое использование земельного участка – жилая застройка. Границы земельного участок установлены с учетом его фактического использования, совмещены с естественными и искусственными рубежами, учитывая требования эколого-ландшафтной организации территории и не допуская изломанность проектируемых границ. Часть земельного участка занята инфраструктурой: сетями водоснабжения, газоснабжения, канализации и очистными сооружениями, в его состав вошла площадь прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирования инфраструктуры в соответствии с установленными нормами и охранными зонами. Земельный участок в собственности Тверской области. |
| 10 | 69:27:0323004:2, 69:27:0323004:87, 69:27:0323004:15, 69:27:0000032:1175, д.Хорошево | 4,25 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Хорошево, обусловленное не включением в кадастровый квартал земельного участка, который был переведен в земли населенного пункта Постановлением Главы администрации Ржевского района № 165 от 16.05.1994 года "Об отводе земельного участка в ведение администрации Хорошевского сельского округа из землепользования аграрного колледжа "Ржевский". Земельный участок 69:27:0000032:1175 из земель, государственная собственность на которые не разграничена, большая площадь предоставлена в собственность гражданам в 1994 г. |
| 11 | 69:27:0000032:1137, восточнее д.Хорошево | 0,66 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Включение объектов инженерной инфраструктуры (водонапорная башня) в границы населенного пункта. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 12 | 69:27:0000032:1135, 69:27:0000032:1133, 69:27:0000032:1144, 69:27:0000032:1176, восточнее д.Хорошево | 14,47 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Хорошево, обусловленное сложившейся многоэтажной застройкой и фактическим использованием земельных участков. На основании Постановления Главы Ржевского района № 39 от 02.02.2004 года «О передаче в муниципальную собственность Ржевского района жилых домов от ФГОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2003 г. № 1752-р в муниципальную собственность Ржевского района переданы жилые дома, расположенные по адресу: Ржевский район, сельское поселение «Хорошево» д.Хорошево, д.3, д.4, д.5, д.7. В связи с тем, что в жилых домах прописаны и проживают граждане, почтовый адрес жилых домов – д.Хорошево, а также фактическое использование земельного участка – жилая застройка, возникла необходимость во включении вышеуказанного земельного участка в земли населенного пункта. На данном земельном участке находится гаражный кооператив и объекты социальной инфраструктуры, в том числе детский сад, школа, объекты торговли, проходят инженерные коммуникации. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 13 | 69:27:0000032:1201, восточнее д.Редькино | 13,0812 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Отсутствие свободных земельных участков в перспективном населенном пункте. Населенный пункт с развитой инфраструктурой, находится в 5 км от г.Ржева, земельные участки испрашиваемые гражданами для ИЖС. Возможность реализации комплексного жилищного строительства. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 14 | 69:27:0000032:905, западнее д.Редькино | 0,15 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Включение в состав населенного пункта земель занятых объектами инженерной инфраструктуры (водонапорная башня.). Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 15 | 69:27:0000032:1172, 69:27:0321101:63, 69:27:0000032:1197, д.Редькино | 2,85 | земли населенного пункта | земли населенных пунктов | Установление фактической границы населенного пункта на основании Постановления Главы администрации Ржевского района № 111 от 30.04.1993 г. "О передаче земельного участка из землепользования аграрного колледжа "Ржевский " в ведение Петуновского сельского Совета". В сложившихся границах земельных угодий граждане имеют на праве собственности земельные участки и расположены проезды и дороги. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 16 | 69:27:0000025:316, севернее д.Кокошкино | 4,63 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | На участке расположен мемориальный комплекс "Обелиск на Сишке", посвященный памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной 1941-1945 г.г., часовня. В целях создания памятного места необходимо благоустройство территории создание рекреационной зоны. Данный объект имеет особое значение для истории и культуры Ржевского района. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 17 | 69:27:0000025:142, 69:27:0000025:141, 69:27:0000025:143, вблизи д.Кокошкино | 19,94 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Необходимость расширения перспективного населенного пункта и строительство поселка для постоянного проживания граждан. В д.Кокошкино развитая инфраструктура, имеется базовая школа, медпункт, детский сад, СДК. Земельный участок не мелиорирован, не пригоден для использования по целевому назначению, зарос древесно-кустарниковой растительностью. Заинтересованных сельскохозяйственных производителей в использовании земель в целях ведения сельского хозяйства не имеется. |
| 18 | 69:27:0000025:280, 69:27:0000025:333, 69:27:0000025:334, 69:27:0000025:341 д. Кокошкино | 4,4696 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Кокошкино, обусловленное установлением границ населенного пункта по фактической застройке территории с 80- годов, которая не вошла в кадастрый квартал . Собственники жилых домов используют земельные участки по целевому назначению .Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 19 | 69:27:0000025:340, западнее д.Кокошкино | 2,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Кокошкино, обусловленное установлением границ населенного пункта по фактической застройке территории с 80- годов. Собственники жилых домов используют земельные участки по целевому назначению. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 20 | 69:27:0000025:163, восточнее д.Кокошкино | 8,5 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Строительство жилья для сотрудников ООО «Верхневолжский кирпичный завод». ООО "ВВКЗ" разработана программа по обеспечению жильем работников предприятия. |
| 21 | 69:27:0000032:1174, д.Масленниково | 1,1312 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | Установление границ населенного пункта д.Масленниково. Квартал земель населенного пункта отсутствует в ГКН. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 22 | 69:27:0000025:337, юго-восточнее д.Соломино | 9,8 | земли запаса | земли населенных пунктов | Исторически сложившаяся застройка, фактическое использование земельных участков на части земельного участка, перспектива развития населенного пункта и вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков земель запаса. Участок не используется с 1998года, когда был включен в земли запаса Постановлением Главы Администрации Ржевского района Тверской области № 99 от 17.03.98г. |
| 23 | 69:27:0000025:319, южнее д.Соломино | 3,5 | земли запаса | земли населенных пунктов | Перспектива развития населенного пункта, наличие спроса даст возможность вовлечь в хозяйственный оборот земель запаса. |
| 24 | 69:27:0000032:906, южнее д.Нечаево | 0,20 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Включение в состав населенного пункта земель занятых объектами инженерной инфраструктуры (водонапорная башня) |
| 25 | 69:27:0000032:1203, южнее д.Мужищево | 1,5 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Выравнивание границ населенного пункта д.Мужищево, обусловленное целесообразностью формирования границ населенного пункта для вовлечения в хозяйственный оборот данного участка в перспективном развитии населенного пункта. По целевому назначению данный земельный участок использовать не возможно из-за вклинивания его границ в земли населенного пункта. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 26 | 69:27:0000025:338, восточнее д.Костерево | 1,58 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта д.Костерево, обусловленное фактическим использованием земель гражданами для ведения личного подсобного хозяйства и жилой застройки на протяжении многих лет. |
| 27 | 69:27:0000032:1173, восточнее п.Заволжский | 30,3842 | земли запаса | земли населенных пунктов | Изменение границ населенного пункта п.Заволжский, обусловленное перспективой развития населенного пункта с развитой инфраструктурой (газоснабжение, электроснабжение, транспортная доступность), развитием промышленных предприятий ООО "Карбонат", ООО "Минерал". Вовлечение в хозяйственный оборот земель запаса. |
| 28 | 69:27:0000032:1199, севернее д.Абрамово | 5,96 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Перспектива развития населенного пункта . Деревня Абрамово имеет развитую инфраструктуру, находится в непосредственной близости к г.Ржеву. Земельный участок не пригоден для сельскохозяйственного использования, закустарен. Учитывая многочисленные обращения граждан по предоставлению свободных земельных участках на территории деревни в целях индивидуального жилищного строительства, целесообразно включение его в границы населенного пункта. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 29 | 69:27:0000025:336, южнее д.Рязанцево | 0,26 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Исторически сложившаяся застройка и фактическое использование земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 30 | 69:27:0000025:339, восточнее д.Есемово | 1,05 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Исторически сложившаяся застройка и фактическое использование земельных участков, не вошедших в кадастровый квартал земель населенного пункта Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 31 | земельный участок площадью 32,7342 га, расположенный западнее д.Сосновка | 32,7342 | земли сельскохозяйственного назначения | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Размещение проектируемого городского гражданского кладбищана территории сельского поселения «Хорошево» по причине отсутствия в границах города Ржев земельных участков для организации кладбища, соответствующих санитарным нормам и правилам, и исчерпании земельных ресурсов действующего городского кладбища в районе д.Поволжье. На прилегающей к городу Ржеву территории Ржевского района в районе деревни Санталово, Гришино сельского поселения «Хорошево» имеются земли в границах ГБОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский»», кадастровый № 69:46:0000032:377, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности Тверской области, пригодные для организации городского гражданского кладбища. Земли не использовались для сельскохозяйственного производства многие годы и зарастают древесной и кустарниковой растительностью. На обращение Администрации города Ржева к Губернатору Тверской области о предоставлении испрашиваемого земельного участка, был получен ответ Заместителя Председателя Правительства Тверской области о возможности предоставления такого участка, при условии его образования в установленном порядке и получения отказа правообладателя указанного земельного участка ГБОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский»» от права постоянного бессрочного пользования. ГБОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский»» отказался от права постоянного бессрочного пользования на данный земельный участок. В сентябре 2013 г. Администрацией города Ржева Тверской области выполнены работы по формированию земельного участка площадью 327342 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, южнее д. Гришино сельского поселения «Хорошево» вид разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства, из земель Государственной собственности Тверской области. |
| 32 | земельные участки общей площадью 11,94 га, примыкающие к карьеру глинистого сырья месторождения «Чертолинское» | 11,94 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Разработка месторождения глинистого сырья «Чертолинское» |
| 33 | земельные участки общей площадью 23,89 га в районе д.Волжское-Малахово, Малаховское месторождение ПГС | 23,89 | 69:27:0000025:124 – земли запаса, для остальной части земельного участка категория земель не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Разработка месторождения ПГС «Малаховское» |
| 34 | земельный участок общей площадью 4,92 га, восточнее д.Петуново | 4,92 | не установлена | земли особо охраняемых территорий и объектов | Размещение на территории земельного участка детского оздоровительного центра «Краностроитель» |
| 35 | земельный участок общей площадью 51,58 га севернее д.Абрамово | 51,58 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Добыча ПГС, карьер «Абрамово» |
| 36 | земельный участок общей площадью 47,18 га, включающий земельные участки 69:27:0000032:848, 69:27:0000032:844, 69:27:0000032:797, 69:27:0000032:846, 69:27:0000032:847, восточнее д.Знаменское | 47,18 | 69:27:0000032:848, 69:27:0000032:844, 69:27:0000032:797, 69:27:0000032:846, 69:27:0000032:847 - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для остальной части земельного участка категория земель не установлена | земли особо охраняемых территорий и объектов | Развитие рекреационной зоны, строительство базы отдыха |
| 37 | земельный участок общей площадью 1,39 га, южнее д.Верхний Бор | 1,39 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Очистные пансионата «Верхний Бор» |
| 38 | земельный участок площадью 0,1 га, южнее КС «Ржев» | 0,1 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Строительство здания служебно-эксплуатационного блока (СЭБ) на КС «Ржев» |
| 39 | земельный участок площадью 0,4 га, западнее КС «Ржев» | 0,4 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Строительство площадки аварийного запаса труб |
| 40 | земельный участок площадью 0,58 га, западнее КС «Ржевская» | 0,58 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Развитие КС «Ржевская» |
| 41 | земельный участок площадью 0,27 га, юго-западнее КС «Ржев» | 0,27 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Обслуживание магистральных газопроводов |
| 42 | земельный участок площадью 0,13 га, юго-западнее КС «Ржев» | 0,13 | не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Обслуживание магистральных газопроводов |
| 43 | земельный участок под братской могилой восточнее д.Петуново | 0,21 | не установлена | земли особо охраняемых территорий и объектов | Объект культурного наследия |
| 44 | земельный участок между населенными пунктами Бургово и Рязанцево | 6,37 | не установлены | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Оборудование промежуточного склада глины ОАО КСК «Ржевский» |
| 45 | земельный участок общей площадью 177,05 га, южнее п.Заволжский и д.Жуково | 177,05 | 69:27:0000025:131 – земли запаса (14,5 га), 70,31 га - земли сельскохозяйственного назначения (ЗУ 69:27:0000025:155; 69:27:0000025:158; 69:27:0000025:139; части ЗУ 69:27:0000025:156; 69:27:0000025:159, 69:27:0000025:321), для остальной части земельного участка категория земель не установлена | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Разработка и добыча карбонатных пород и керамзитовых глин Мончаловского месторождения, организация склада почвенно-растительного слоя и промежуточной вскрыши (отвала), организация промышленного склада карбонатных пород и керамзитовых глин, развитие ООО «Минерал». |

# Ограничения использования земельного фонда Поселения

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

  - зоны охраны объекта культурного наследия;

  - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

  - зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами территориального планирования муниципальных образований, Генеральными планами населенных пунктов.

В границах Поселения расположено десять объектов культурного наследия (табл.10.10.1).

Таблица 10.10.1. Объекты культурного наследия Поселения

| № | Категория охраны, № постановления | Местонахождение | Памятники архитектуры | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф № 624, №1327 (обелиск) | д.Кокошкино, при впадении р.Сишки в р.Волгу (быв. Погост Никола-Сишка) |  | Могила с обелиском Героя Отечественной войны 1812г. генерал-лейтенанта Сеславина Александра Никитовича, 1788-1858 г.г. |
| 2. | Ф №1327 | д.Хорошево |  | Дом, в котором 4-5 августа 1943г. останавливался Сталин Иосиф Виссарионович при поездке на фронт и где 5 августа 1943г. было принято решение, впервые в истории Великой Отечественной войны произвести артиллерийский салют в честь советских войск, освободивших Орел и Белгород |
| 3. | Р №310 | д.Муравьево |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942-1943 г.г., 1954-1956 г.г. |
| 4. | Р №310 | д.Петуново |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942-1943 г.г., 1954-1956 г.г. |
| 5. | Р №310 | д.Кокошкино |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942-1943 г.г., 1954-1956 г.г. (дозахоронение) |
| 6. | Р №310 | 150 м. юго-восточнее д.Кокошкино |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1943г.г. |
| 7. | В | д.Знаменское | Усадьба Знаменское, 2-ая пол. XIX в.: главный дом и дом управляющего |  |
| 8. | В | 400 м. севернее д.Кокошкино, воинское кладбище |  | Могила командира 183-й стрелковой дивизии генерал-майора Комиссарова К.В. (1942 г.) |
| 9. | В | 400 м. севернее д.Кокошкино, воинское кладбище |  | Могила лейтенанта Гастелло В.Ф., перезахоронение 1975г. из д.Рыбаково |
| 10. | В | д.Муравьево |  | Памятное место, связанное с историей развития кузнечного производства и ремесла с XVI в. |

Ф – объекты культурного наследия федерального значения

Р – объекты культурного наследия регионального значения

В – выявленные объекты культурного наследия

На объекты культурного наследия, расположенные на территории Поселения, проекты зон охраны не разработаны.

Особо охраняемые природные территории

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ) регламентируются законодательством РФ, законами Тверской области и соответствующими Положениями и Паспортами на ООПТ.

В границах Поселения расположены три ООПТ – государственный природный заказник регионального значения "Верхний Бор", памятник природы регионального значения "Роща в устье реки Сишки»", памятник природы регионального значения «Дубы Муравьевские».

ООПТ «Верхний Бор» образована на основании Решения Исполкома Калининского областного совета народных депутатов № 55 от 12.02.82 г. «О признании природных объектов государственными памятниками природы областного значения и усилении их охраны». ООПТ представляет собой лесопарковую зону «Верхний Бор» общей площадью 400 га. Во время Великой Отечественной войны погибло большинство деревьев, но впоследствии парк был восстановлен. На территории Поселения расположена лишь часть ООПТ общей площадью 25,55 га. Территорию ООПТ «Верхний Бор» в Поселении условно можно разделить на две части: первая расположена на землях лесного фонда – часть выделов 13, 14, 15 квартала 1 Чертолинского участкового лесничества Старицкого лесничества (в ГКН соответствует земельным участкам с кадастровыми номерами 69:27:0000032:805, 69:27:0000032:909, 69:27:0000032:806 – земли лесного фонда), вторая часть представлена парковой зоной  (в ГКН соответствует земельному участку  с кадастровым номером 69:27:0000032:314 – земли особо охраняемых территорий и объектов).

ООПТ «Роща в устье реки Сишки» и «Дубы Муравьевские» образованы на основании Решения Исполкома Калининского областного совета народных депутатов 
№ 273 от 30.07.1986г. «О признании природных объектов государственными памятниками природы местного значения и усилении их охраны».

ООПТ «Роща в устье реки Сишки» представляет собой березовую рощу площадью 
1 га. ООПТ образована с целью сохранения широколиственных пород, что повышает разнообразие и устойчивость природных комплексов. ООПТ большей частью расположено на землях лесного фонда (часть земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000025:205– земли лесного фонда).

ООПТ «Дубы Муравьевские» представляет собой территорию, занятую старовозрастными дубами, представляющими научную ценность и являющимися украшением ландшафта. ООПТ расположена на землях населенного пункта Муравьево.

В генеральном плане Поселения к ООПТ отнесена территория общей площадью 26,55 га.

В генеральном плане Поселения границы ООПТ приведены ориентировочно, требуется уточнение границ ООПТ после утверждения в установленном законом порядке Положения о государственном природном заказнике «Верхний Бор», Паспорта памятника природы регионального значения «Роща в устье реки Сишка», Паспорта памятника природы регионального значения «Дубы Муравьевские».

СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

  - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

  - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

  - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

  - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к выше перечисленным системам, обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков, расположенных в Поселении, устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с "Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 N 17).

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном водном реестре и ГКН.

В Поселении работы по инвентаризации водного фонда не проводились границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос не установлены.

В Генеральном плане Поселения отражены границы водоохранных зон в соответствии с частью 4 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ, согласно которой ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

    - до 10 километров – в размере 50 метров;

    - от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

    - от 50 километров и более – в размере 200 м.

Сведения о нормативных границах водоохранных зон основных водотоков Поселения:

- река Волга	– 200 м;

- река Сишка 	– 200 м;

- река Дунка 	– 100 м;

- река Ракитня    – 100 м;

- ручей Ажева    – 100 м;

- река Ситинка   – 50 м;

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отвода таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Реки Волга и Сишка относятся к водным объектам Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение:

- зимовальная яма на реке Волге: вверх по течению от деревни Соломино протяженностью 2 км, площадью 0,015 га;

- зимовальная яма на реке Волге: от устья реки Сишка левый берег протяженностью 0,7 км, площадью 0,02 га;

- зимовальная яма на реке Волге: вниз по течению от острова у деревни Знаменское площадью 0,05 га;

- зимовальная яма на реке Сишка: от устья вверх по течению протяженностью 0,2км;

- зимовальная яма на реке Сишка: в районе деревни Соколово по обоим берегам протяженностью 0,2км;

- нерестовый участок на реке Волге: устье реки Сишка акватория шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В связи с отсутствием в Поселении проведенных работ по инвентаризации мелиоративных систем отразить в Генеральном плане Поселения их водоохранные зоны  не представляется возможным.

Граница прибрежной защитной полосы на картах генплана в отношении рек Волга и Сишка совпадает с границей их 200 метровой водоохраной зоны.

Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Сведения о размерах береговых полос основных водотоков Поселения:

- река Волга 	– 20 м;

- река Сишка	– 20 м;

- река Дунка	– 20 м;

- река Ракитня	– 20 м;

- ручей Ажева	– 20 м;

- река Ситинка	– 5 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 31.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

На территории Поселения расположено 19 действующих источников питьевого водоснабжения .

Для каждого источника организованы зоны санитарной охраны первого пояса.

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Поселения составляют 30 метров.

Данные по границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения приведены в таблице 10.10.3.

Таблица 10.10.3. Границы первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Поселения

| № п/п | Местоположение артезианской скважины | Границы второго пояса, м | Границы третьего пояса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Хорошево | 78 | 552 |
| 2 | деревня Хорошево | 78 | 552 |
| 3 | деревня Хорошево | 76 | 540 |
| 4 | севернее Бурсумово | 24 | 170 |
| 5 | севернее Бурсумово | 35 | 246 |
| 6 | деревня Петуново | 86 | 610 |
| 7 | деревня Кокошкино | 39 | 273 |

В границах третьего пояса расположена жилая и общественно-деловая застройка. Это не противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд ограничений, связанных с защитой водоносного горизонта от загрязнения, в том числе: своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Охранные зоны (в т.ч. санитарные разрывы) инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11031-01, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Сведения о нормативных границах охранных (санитарно-защитных) зон инженерной и транспортной инфраструктуры Поселения:

- железнодорожные линии – санитарный разрыв 100 м от оси крайнего железнодорожного пути – п.8.20. СП 42.13330.2011;

- магистральный газопровод – санитарный разрыв 100 и 350 м от оси трубопровода с каждой стороны – тб.4* СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы" (в зависимости от диаметра трубы);

- магистральный газопровод – охранная зона 25 м от оси трубопровода с каждой стороны – Правила охраны магистральных газопроводов;

- линии электропередач – охранная зона зависит от напряжения (до 20кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м в каждую сторону от крайнего провода).

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых допускается проведение выборочных и сплошных рубок лесных насаждений.

В соответствии с п.2 ст. 43 Лесного кодекса РФ для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду, за исключением случаев выполнения работ по геологическому  изучению недр без проведения рубок лесных насаждений.

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр заключается без проведения лесного аукциона на срок от 10 до 49 лет. До 1 января 2015 года допускается заключение договоров аренды лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых без проведения государственного кадастрового учета. Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, а также форма примерного договора аренды лесного участка утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319.

Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В границах Поселения придорожные полосы установлены для дорог межмуниципального значения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы). субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

В Постановлении Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» говорится о том, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

Запретная зона и запретный район войсковой части 67730

В соответствии с Постановление правительства РФ №135 от17.02.2000 «Об утверждении положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов» войсковая часть 67730, расположенная на территории Поселения входит в число объектов, для которых необходимо установление границ запретной зоны и района.

Запретные зоны и запретные районы устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Запретная зона включает территорию, непосредственно примыкающую к территории военного склада. Запретный район шириной не менее 3километров от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается только для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

На территории запретной зоны запрещается проживание граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из огнестрельного оружия и проведение иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного склада. В случае особой необходимости работы на территории запретной зоны могут проводиться по разрешению соответствующих органов местного самоуправления и согласованию с начальником военного склада.

На территории запретного района запрещается строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества. В случае особой необходимости строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретного района может разрешаться в каждом конкретном случае органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, по согласованию с органами военного управления, в ведении которых они находятся

Вопросы о сносе (переносе) находящихся в запретной зоне или в запретном районе объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, угрожающих безопасности военного склада, а также о переселении граждан, сносе (переносе) принадлежащих им строений решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в каждом конкретном случае органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, по представлению федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся военные склады, согласованному с органами местного самоуправления.

Постановление губернатора Тверской области №27-пг от 23.09.2008 утверждены границы запретной зоны и запретного района войсковой части 67730, расположенной в границах Поселения, данные границы приведены на прилагающихся картах.

Запретная зона Ржевского филиала ООО НТФ «Взрывтехнология»

Основным видом деятельности предприятия Ржевский филиал ООО НТФ «Взрывтехнология» является буровзрывные технологии, что подразумевает хранение взрывчатых веществ. Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов и возможность строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретного района может разрешаться в каждом конкретном случае в порядке, указанном в Положении по установлению запретных зон и районов при арсеналах, базах и складах, утвержденном в установленном порядке. Размер запретной зоны для данного объекта составляет 1000 м.

# Экономика Поселения

# Общая структура экономики Поселения

Настоящий проект Генерального плана Поселения разработан на основе оптимистического варианта развития Района, предполагающего планомерное устойчивое развитие  территории.

Основными направлениями решения поставленных задач, в границах Поселения, являются:

- Промышленное производство:

- привлечение инвестиций в строительство новых производственных предприятий: добывающей промышленности, производства строительных материалов.

- Туризм и рекреация:

- создание рекреационно-туристического центра;

- развитие историко-культурного туризма;

- привлечение инвестиций в строительство комфортабельных объектов рекреационного профиля;

- организация туристических маршрутов по памятным местам Великой Отечественной войны (далее ВОВ);

- развитие агротуризма.

- Жилищное  строительство:

- выделение территорий производственным предприятиям, учреждениям туризма и рекреации для строительства "служебного" жилья;

- подготовка и продажа земельных участков для строительства одноквартирных жилых домов усадебного типа;

- поддержка и развитие учреждений и предприятий обслуживания населения.

- Сельскохозяйственное производство:

- укрепление существующих предприятий АПК;

- привлечение инвестиций в создание новых предприятий АПК;

- развитие мер по поддержке личных подсобных хозяйств.

# Интеграция экономики Поселения в экономику Района

Город Ржев является промышленным центром Ржевского района и одной из наиболее перспективных площадок для привлечения инвестиций в Тверской области наряду с городами Тверь, Кимры, Торжок, Бологое и Бежецк. На территории города выделено несколько крупных земельных участков под перспективное производственное строительство.

Промышленность Поселения, согласно данным администрации Района, представлена тремя действующими в настоящее время предприятиями и одним предприятием, находящимся в стадии реализации инвестиционного проекта.

Одно из функционирующих предприятий – ООО "Карбонат" относится к виду деятельности "производство нерудных строительных материалов" и ведет добычу полезных ископаемых. Оно располагается в сельском поселении "Хорошево" в поселке Заволжский. Основными видами продукции ООО "Карбонат" являются известняковый камень различных фракций, глина керамзитовая, песчано-гравийная смесь. Предприятие специализируется на прямых поставках известнякового щебня, камня на строительные предприятия и объекты Москвы и Подмосковья, Твери и Тверской области. ООО "Карбонат" осуществляет добычу керамзитовой глины и известняка путем разработки уникального Мончаловского месторождения известковых пород и глин. Запасы этих материалов оцениваются в три миллиона кубов или в сорок лет добычи. Запасы камня, который идет на изготовление силикатного кирпича, извести и дорожного щебня, оцениваются в три с половиной миллиона кубометров или в тридцать пять лет добычи. Путем переработки известняка получается щебень ф 20-40; 40-70; камень 50-120; отсев породы карбонатной. Высокая прочность, качество известнякового (известкового) щебня, соответствующее ГОСТ 8267 93, позволяет использовать его для производства минерального порошка, подсыпки дорог, благоустройства и ландшафтного дизайна, для строительства очистных и дренажных сооружений. Известняк ф 50-120 используется для обжига в производстве силикатного кирпича, а также в литейном производстве. Камень бутовый используется в декоративных целях, хорошо поддается распиловке и переработке. Добываемый известняк экологически чистый и применяется во всей строительной отрасли. Предприятие работает на рынке строительных материалов несколько десятков лет и имеет многолетний опыт сотрудничества со многими строительными организациями. Результаты проведенного анализа деятельности ООО "Карбонат" свидетельствуют об устойчивой работе предприятия и позитивных тенденциях его развития.

Кроме того на территории Поселения деятельность по разработке месторождений полезных ископаемых (добыча карбонатных пород и глины, добыча ПГС) осуществляет КСК «Ржевский» – одно из крупнейших предприятий в строительном комплексе Тверской области.

На территории Поселения расположено предприятие – Ржевский филиал ООО НТФ "Взрывтехнология" (п.Заволжский), относящееся к видам деятельности "буро-взрывные технологии, разведочное бурение, подготовка строительного участка", основным видом деятельности является разведочное бурение.

На территории Поселения расположено предприятие – Филиал ООО "Газпромтрансгаз Санкт-Петербург" Ржевское ЛПУМГ, относящееся к виду деятельности "транспортирование по трубопроводам". Предприятие обслуживает магистральные газопроводы, проходящие по территории Поселения и две компрессорные станции: КС "Ржев" и КС "Ржевская".

На территории Поселения реализуется инвестиционные проект по строительству производства по переработке естественного камня в минеральный порошок – ООО «Минерал».

Кроме того на территории поселения ведут добычу полезных ископаемых ОАО «КСК «Ржевский» и ОАО «Карбонат». Генпланом предполагается организация перерабатывающих предприятий в границах Поселения с СЗЗ 300 м.

Сельское хозяйство на территории Поселения представлено двумя сельхозорганизациями: СПК "Сишка" (д.Кокошкино), ГБОУ СПО "Ржевский колледж" (г.Ржев) – база для проведения практик.

Рекреация и туризм в Поселении представлены следующими объектами:

- турбазой в окрестностях д.Крутики;

- детским оздоровительным центром «Краностроитель» (филиал ОАО «Ржевский краностроительный завод);

- детским оздоровительным лагерем «Факел» (ОАО Элтра);

- конно-спортивный клуб (КСК) «Батыр» в д.Тростино.

Перспективы развития туризма и рекреации связаны как с развитием имеющихся рекреационных объектов, так и с использованием богатого историко-культурного наследия, в том числе с патриотическим туризмом по местам ВОВ. Перспективно развитие агротуризма с использованием КСК «Батыр», кроме того большой туристический интерес может вызвать возрождение традиционного кузнечного промысла для д.Муравьево. Необходимо отметить, что климатические характеристики Поселения одни из лучших среди районов Тверской области, что благоприятно в плане рекреационного освоения природных ландшафтов. По границе поселения проходит р.Волга, обладающая значительным потенциалом для развития водного туризма.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Поселение имеет предпосылки к развитию на своей территории предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых, туризма и рекреации, сельского хозяйства.

# Сельское хозяйство

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории Ржевского района являются молочно-мясное скотоводство и растениеводство. Согласно СТП Ржевского района, рынок сбыта Района ориентирован на Тверскую, Московскую и Смоленскую области.

На территории Поселения расположено две сельхозорганизации – СПК "Сишка" (д.Кокошкино), ГБОУ СПО "Ржевский колледж" (г.Ржев).

ГБОУ СПО "Ржевский колледж" использует свою территорию в качестве базы для проведения учебных и производственных практик. Посевная площадь в 1580 га занята многолетними травами, из которых 90 га предназначены на сено, а 1490 га – на зеленый корм, сенаж, силос, выпас, травяную муку. В д.Хорошево расположен коровник проектной мощностью на 200 голов, в настоящее время в хозяйстве содержится 34 головы КРС, из них 14 коров.

Специализацией СПК "Сишка" является молочно-мясное животноводство. Молочная продукция реализуется в ООО "Молоко", мясная продукция – для населения. Развитие растениеводства в сельхозорганизации направлено на укрепление и создание кормовой базы. Посевная площадь СПК "Сишка" составляет 1373 га, из них 1175 га занято многолетними травами (210 га – на сено, 965 га – на зеленый корм, сенаж, силос, выпас, травяную муку). В СПК "Сишка" имеется животноводческий комплекс, в котором содержится 136 голов КРС, в том числе 66 коров. Помещения для содержания скота представлены коровником проектной мощностью 200 голов и телятником проектной мощностью 100 голов в д.Кокошкино, состояние сооружений оценивается как удовлетворительное. Как было отмечено выше, специализацией СПК "Сишка" является молочно-мясное животноводство: производство мяса составляет 0,016 и 0,007 тыс.тонн/год в живой массе и убойном весе соответственно, производство молока – 0,140 тыс.тонн/год, при этом средний удой молока на корову составляет 1916 кг/год. Организация располагает 10 рабочими местами.

На территории Поселения выделены перспективные инвестиционные площадки для сельскохозяйственной деятельности (подробнее в разделе 11.9. Инвестиции).

Производство сельскохозяйственной продукции также ведется в личных подсобных хозяйств (ЛПХ) Поселения. В хозяйствах населения содержится 34 головы КРС,  13 свиней, 30 лошадей, 22 овцы, 8 коз, 1042 птицы, 58 семей пчел. Состояние производства в ЛПХ по населенным пунктам Поселения представлены в таблице 11.3.1. Производство мяса  в ЛПХ Поселения составляет 0,026 и 0,012 тыс.тонн/год (из них говядина и телятина – 0,007,  свинина – 0,004, мясо птицы – 0,001 тыс.тонн/год) в живой массе и убойном весе соответственно, производство молока – 0,260 тыс.тонн/год. Продуктивность скота и птицы характеризуется следующими показателями: средний удой молока на одну  корову – 4400 кг/год, средний выход яиц на одну голову к началу года – 180 штук, средний годовой настриг шерсти с одной овцы – 2,5 кг. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения составляют 211 га, из которых 154 га занято картофелем, 57 га – овощами открытого грунта. Валовый сбор овощей открытого грунта составляет 1,2 тыс.тонн, что соответствует урожайности в 211,1 ц с одного га посевной площади.

Таблица 11.3.1. Состояние производства в ЛПХ Поселения

| № пп | Название | Поголовье скота, голов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Число КРС | Число свиней | Число лошадей | Число коз | Число овец | Численность птицы | Число семей пчел |
| 1 | д.Хорошево | 4 | 8 | - | 3 | 6 | 163 | - |
| 2 | д.Ковалево | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 3 | д.Мнякино | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 4 | д.Муравьево | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 5 | д.Пирютино | - | - | - | 3 | - | 72 | - |
| 6 | д.Петуново | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 7 | д.Бурмусово | - | - | - | - | - | 42 | - |
| 8 | д.Грешниково | - | - | - | - | - | 42 | - |
| 9 | п.Заволжский | - | 1 | - | 1 | - | 120 | - |
| 10 | д.Тростино | 13 | - | 30 | - | 8 | 64 | - |
| 11 | д.Кокошкино | 14 | 4 | - | 1 | 8 | 300 | - |
| 12 | д.Брехово | - | - | - | - | - | 5 | 30 |
| 13 | д.Бродниково | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 14 | д.Волжское-Малахово | 2 | - | - | - | - | 60 | - |
| 15 | д.Есемово | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 | д.Жуково | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
| 17 | д.Костерево | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 18 | д.Рязанцево | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 19 | д.Соломино | - | - | - | - | - | - | 5 |

Предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию на территории Поселения, отсутствуют.

Территория Поселения по своему экономико-географическому положению находится в зоне эффективного ведения индустриального сельского хозяйства на основе СПК и фермерских хозяйств (рис.11.3.1). Соответственно экономически целесообразно повышать инженерно-техническую оснащенность населенных пунктов Поселения, оказывать поддержку сельхозпроизводителям.

Анализ структуры сельскохозяйственного производства Поселения показал, что основной сельскохозяйственной специализацией Поселения является разведение скота (КРС), выращивание кормовых культур. Предусматривается развитие этих направлений.

Согласно СТП Района, в перспективе до 2030 года сельское хозяйство будет развиваться как вспомогательная отрасль на территории Поселения. Развитие отраслей животноводства и растениеводства в Поселении будет в основном ориентировано на удовлетворение потребностей в сельскохозяйственной продукции населения Поселения и райцентра. Продукция кормопроизводства может поставляться в сельхозорганизации других поселений для создания и поддержания их кормовой базы.

Развитие сельскохозяйственного производства в Поселении должно идти в следующих направлениях:

- развитие и укрепление материально-технической базы действующих СПК;

- создание новых сельхозпредприятий и фермерских хозяйств;

- развитие агротуризма.

Предпосылками для создания и развития фермерских хозяйств и объектов агротуризма на территории Поселения являются:

- расположение в пригородной зоне районного центра города Ржев, являющегося первостепенным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции;

- наличие особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается;

- наличие объектов историко-культурного наследия и развитая транспортная инфраструктура Поселения.

Рисунок 11.3.1 Схема организации многоукладности сельскохозяйственного производства на территориях с мелкоселенным характером расселения

# Лесное хозяйство

Территория Поселения относится к Старицкому лесничеству Тверской области. В соответствии с перечнем лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, утвержденных Приказом Рослесхоза № 61 от 9 марта 2011 г., все леса Ржевского района отнесены к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации зоны хвойно-широколиственных лесов.

В пределах Тверской области выделено пять лесорастительных районов:

- Северный район сосновых лесов зандровой равнины

- Район хвойных лесов Валдайской возвышенности

- Центральный район смешанных лесов

- Юго-восточный район сосновых лесов

- Юго-западный район хвойных лесов

Ржевский район по лесорастительному районированию относится к Юго-западному району хвойных лесов. В составе лесных насаждений этого лесорастительного района преобладают хвойные породы, главным образом ель. В лесорастительных условиях район имеет некоторые особенности: помимо основных лесообразующих пород, характерных для всей области, здесь чаще встречаются дуб, клен, ясень, липа, вяз, в подлеске – лещина, бузина, бересклет европейский. Из типов леса преобладают ельники черничники, кисличники, приручейные, а также березняки и осинники, производные от коренных типов. На небольших площадях встречается дуб пойменный.

Территория Тверской области разделена на три лесохозяйственных района, два из которых имеют эксплуатационное значение. Поселение относится к Волжскому району лесов водоохранного значения. Через весь район протекает река Волга с многочисленными притоками, много крупных озер и водохранилищ. Расположение лесов на водоразделе реки Волги и ее притоков определяет их важное значение в регулировании водного режима бассейна. Вся территория района включена в состав I-II и III поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения, выделенной постановлением Совета Министров РСФСР от 29.08.67 № 651 «О выделении источника водоснабжения г.Москвы в составе трех поясов». Основной задачей лесного хозяйства Волжского района является сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств источников водоснабжения.

Согласно распределению лесов по целевому назначению на территории Поселения представлены защитные леса.

В настоящее время в составе лесов Поселения доминируют мягколиственные и хвойные  насаждения,  твердолиственные породы практически отсутствуют.

В мягколиственных насаждениях распределение насаждений по возрастному составу неравномерное – увеличивается накопление спелых и перестойных насаждений с уменьшением площади молодняков. В хвойных насаждениях отмечается недостаток спелых насаждений, что ограничивает потенциально возможный объем заготовки древесины в порядке сплошных рубок. При ведении лесного хозяйства необходимо стремиться к равномерности распределения площади древостоев по группам возраста, определяемой в соответствии с теорией "нормального леса", увеличением объемов освоения мягколиственных насаждений.

Леса Поселения представляют значительный интерес не только с точки зрения заготовки древесины, но также и следующих видов их использования: заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно–исследовательской, образовательной и рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр; разработка месторождений полезных ископаемых; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса.

# Промышленность

Преобладающим видом деятельности промышленности Поселения является разработка полезных ископаемых.

Промышленную деятельность на территории Поселения осуществляют  следующие предприятия:

- ОАО КСК «Ржевский»;

- ООО «Карбонат»;

- Ржевский филиал НТФ «Взрывтехнология»;

- Ржевское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Промышленное производство в Поселении складывалось под влиянием двух факторов: наличия инженерных и транспортных коммуникаций и природных ресурсов.

Перспективы развития новых промышленных производств, а как следствие и развитие окружающих территорий, напрямую связаны с наличием площадок и земельных участков промышленного назначения, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, расположенных на территории Поселения. В настоящее время в окрестностях п.Заволжский реализуется инвестиционный проект ООО "Минерал", предусматривающий  строительство производства по переработке естественного камня в минеральный порошок. Подробная информация об инвестиционных площадках на территории Поселения представлена в разделе 11.9.

Развитие промышленного производства в Поселении можно вести как в направлении развития имеющихся, так и путем строительства новых объектов. Развитие промышленности на территории Поселения имеет следующие экономические обоснования:

- необходимые трудовые ресурсы для поддержания деятельности предприятий, как за счет населения Поселения так и за счет жителей г.Ржев и ближайших Поселений;

- близость к административному центру Района г.Ржев;

- развитие инженерной инфраструктуры Поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры Поселения.

# Туризм и рекреация

Ржевский район входит в группу районов, объединенных общими транспортными, территориальными и экологическими особенностями. Комитетом по туризму Тверской области эта группа районов с точки зрения туристической привлекательности была названа "Балтийская стрела". В эту группу также входят Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Оленинский, Нелидовский и Торопецкий районы. Потенциалом этой зоны является транспортный коридор в Европу (федеральная авто- и ж/д магистрали "Балтия"), являющийся связью с культурно-историческими и экономическими центрами: Смоленском, Псковом, Великими Луками, Витебском, Ригой, странами Центральной и Западной Европы. Уникальность территории заключается в различной степени ее освоенности: развитые районы располагаются вблизи трассы "Балтия", а нетронутые – в стороне от нее. Необходимо отметить экологическую чистоту территории группы рассматриваемых районов с ее уникальными водными ресурсами и богатейшими условиями для развития экологического и промыслового туризма.

Развитие "Балтийской стрелы" как зоны системного освоения территории будет определять социально-экономическое развитие группы районов и районных центров, в том числе и Ржевский района, развитие коммуникационного и транспортного каналов, развитие природно-культурного парка.

Вставка 11.6.1 Туристская зона "Балтийская стрела"

Международная трасса "Балтия" входит в Тверскую область у села Княжьи Горы Зубцовского района, а заканчивается  под Торопцем. Это дорога протяженностью около 200 километров на запад, в направлении к Европе, на которой расположены известные местности и события многих веков русской истории. В центре располагаются два древнерусских города на Волге: Зубцов и Ржев — защитники границ России от ливонцев и Литвы, польских интервентов и немецких фашистов.

Сама дорога видела ничуть не меньше царей, послов и полководцев, чем "Государева дорога" между Москвой и Петербургом. Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Вторая проезжали по ней отнюдь не для развлечения, а в державных целях. Многочисленные храмы и знаменитые дворянские усадьбы выросли на берегах небольших речек по обе стороны этой дороги в особенности в нынешних Оленинском, Нелидовском, Бельском и Жарковском районах.

Значительной частью "Балтийской стрелы" являются земли Андреапольского, Торопецкого и Западнодвинского районов.

Это  озерный край в течении устремившейся в южном направлении Западной Двины и ее притоков. Несмотря на промышленную заготовку древесины, облесенность этой территории остается высокой, и ее необходимо оставить такой в целях рекреации и сохранения национального ландшафта.

В центре данной туристской зоны находится Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник — единственный в Европе резерват еловых боров, которые не вырубались никогда, от каменного века и до наших дней. Туристы имеют уникальную возможность пройти по экологическим тропам, которые никогда не пересекала никакая техника и где никогда не было постоянного человеческого жилья.

Туристская зона "Балтийская стрела" лежит в речных бассейнах Волги, Днепра и Западной Двины. Это ядро Великого водораздела Каспийского, Черного и Балтийского морей, которое первый русский летописец Нестор назвал в начале XII столетия Оковским лесом, где начинаются великие реки Европы.

Многие сотни археологических объектов открыли и изучили здесь тверские и московские археологи. Маршруты по археологическим древностям очень увлекательны, они позволяют перенестись в другие эпохи и соприкоснуться хотя бы в воображении с совершенно другой жизнью.

В Андреапольском районе есть большое озеро Бросно, похожее очертаниями на осьминога. Оно самое глубокое на всей Валдайской возвышенности, и еще триста лет назад здесь существовало поверье, что в нем живет огромный водяной змей.

Жемчужиной всего запада тверской земли, несомненно, является город Торопец. Пожалуй, ни один исторический русский город не стоит в таком потрясающем ландшафте. Река Торопа, причудливо извиваясь меж высоких холмов, проходит здесь через два больших озера, и на их берегах раскинулся на вершинах и склонах холмов и у их подножия город Торопец. Здесь венчался и бил иноземцев Александр Невский, отсюда началось изгнание поляков из России в "смутное время". Торопецкая земля — родина выдающихся адмиралов Российского флота, композитора Модеста Мусоргского, патриарха Московского и всея Руси Тихона, генерального конструктора первого космического челнока "Буран" и космической станции "Мир", академика Юрия Семенова.

Здесь, на биологической станции "Чистый лес" в заповедном Бубоницком бору, с 1985 года ведет уникальную и успешную работу по выращиванию медвежат-сирот и возвращению их в дикую природу великий зоолог Валентин Пажетнов. Он создал на озере Ручейском детскую экологическую школу "Медвежата" и завершает строительство музейно-просветительского центра "Дом медведя". А на соседнем озере Чистом начинается строительство центра "Дом волка", поскольку самые лучшие в стране специалисты по этому хищнику также работают в Торопецком районе.

В поселке Мирный Оленинского района в 2003 году православные японцы возвели вместе с Тверской епархией храм во имя святителя, равноапостольного Николая Японского, уроженца этих мест, крестителя Японии. А на реке Кунье в Торопецком районе вознесся золочеными главами в небеса огромный соборный храм Благовещенского монастыря, основанного святым благоверным Иоанном Кронштадтским.

Составлено по материалам Комитета по туризму Тверской области

В настоящее время туристическая инфраструктура в Поселении представлена следующими объектами:

- турбазой в окрестностях д.Крутики;

- детским оздоровительным центром (ДОЦ) «Краностроитель» (филиал ОАО «Ржевский краностроительный завод);

- детским оздоровительным лагерем «Факел» (ОАО Элтра);

- Конно-спортивным клубом (КСК) «Батыр» в д.Тростино

ДОЦ «Краностроитель»  - детский летний лагерь на 135 мест расположен в 12 км от г.Ржев, около д.Петуново на живописном берегу Волги, окруженный березовой рощей и сосновым бором, в экологически чистом районе, до лагеря проложено асфальтированное шоссе.

Детский оздоровительный летний лагерь «Факел» на 120 мест расположен в 17 км от Ржева, в 900 м от д.Кокошкино. Основными капитальными объектами являются здание столово1 670 кв.м. (1980 г) и 2-х этажное здание спального корпуса в 777 кв.м. (2000 г), оба здания кирпичные, отапливаются газом, имеются все коммуникации.

История КСК «Батыр» началась в 1989 году, официально клуб был зарегистрирован в 1990 г. Сначала появился кинологический клуб, в котором состояло 1000 членов. Собаки клуба (русская псовая борзая, фил бразилейро) неоднократно становились и становятся победителями соревнований, смотров, российских и международных выставок. В 1998 году на базе кинологического клуба зарегистрирован был и конно-спортивный клуб, питомцы которого также являлись и являются призерами российских и международных выставок. Конно-спортивный и кинологический клубы на данный момент объединены в один – Племенной Конно-Кинологический Спортивный Клуб «Батыр». Конно-спортивный клуб занимается спортом (выездка, конкур), иппотерапией, племенной работой (донская, ахалтекинская, орловская, арабская породы).

Ежегодно Поселение посещает более 3500 туристов, объектами посещения являются прежде всего памятные места военных событий: Дом музей И.В.Сталина, Обелиск  «Воинам Великой Отечественной войны, павшим в боях за Родину, 1941-1945 гг., Могила героя отечественной войны 1812 года генерала А.Н.Сеславина.

Поселение обладает богатым потенциалом для развития туризма. На территории Поселения находятся объекты культурного наследия, музей, памятные места,  которые могут стать объектами показа. По границе Поселения протекает река Волга, по которой пролегают  маршруты сплава туристов-водников на плотах и байдарках от Волговерховья. СТП района в границах Поселения в качестве перспективного места размещения объекта туризма рассматриваются окрестности д.Кокошкино (между д.Кокошкино и д.Волжское-Малахово). Размещение здесь объекта туризма или рекреации может быть связано с использованием потенциала военной истории Ржевского района (возле д. Кокошкино, на высоком берегу, где река Сишка впадает в Волгу, на воинском кладбище, похоронены советские воины, павшие в боях у деревни Кокошкино, в 1956 году на кладбище установлен 15-метровый обелиск).

В окрестностях д. Волжское-Малахово и п. Заволжский необходимо предусмотреть выделение селитебной территории. Необходимость расширения селитебных территорий связана с развитием  ООО "Карбонат", расположенного в п. Заволжский. Перспективы развития данного предприятия, основным видом деятельности которого является добыча полезных ископаемых,  связаны с наличием  в районе территорий с месторождениями полезных ископаемых (известняка, ПГС и др.), перспективными для промышленной разработки.

В СТП Района выделен перспективный туристский маршрут "Ржев-Кокошкино". В ходе маршрута предполагается знакомство как с археологическими памятниками правобережья р.Волги, на отрезке между Ржевом и устьем р.Сишки (правый берег р.Волги) в районе дд. Кокошкино, Волжское-Малахово, Заволжский, Мончорово, Абрамово, Редькино, так и с памятными местами военных событий. Протяженность маршрута около 20 км. Ежегодно 9 мая в «День Победы» в окрестностях д.Кокошкино, при впадении реки Сишки в Волгу, в том месте, где во время Великой Отечественной войны проходила битва на Ржевском плацдарме, проводится военная реконструкция реального боя за д.Кокошкино подразделением 29-й армии начала 1942 года. Ежегодно около 3000 зрителей являются свидетелями этого события.

Туристско-рекреационный потенциал Ржевского района наиболее благоприятен для развития спортивно-оздоровительного, водного, военно-патриотического туризма, а также существует возможность развивать историко-культурный (познавательный и экскурсионный) туризм и агротуризм.

Как было отмечено выше, основной потенциал для развития туризма в Районе заложен в его богатом историко-культурном наследии. Следовательно, необходимо уделить особое внимание реставрации сохранившихся памятников истории и культуры и формированию новых комплексных туристических маршрутов, являющихся частью маршрутов регионального значения.

Количество объектов культурного наследия на территории Поселения памятников культуры, истории и археологии, расположенных на территории Поселения, позволяет говорить о значительных перспективах развития туризма. Список объектов историко–культурного наследия Поселения приведен в таблицах 11.6.1, 11.6.2.

Для отображения категории охраны памятника в таблицах 11.6.1, 11.6.2 приняты следующие сокращения:

Ф – объекты федеральной категории охраны;

Р – объекты региональной категории охраны;

В – выявленные объекты, подлежащие постановке на госохрану.

Таблица 11.6.1. Объекты культурного наследия Поселения

| № | Категория охраны, № постановления | Местонахождение | Памятники архитектуры | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф № 624, №1327 (обелиск) | д.Кокошкино, при впадении р.Сишки в р.Волгу (быв. Погост Никола-Сишка) |  | Могила с обелиском Героя Отечественной войны 1812г. генерал-лейтенанта Сеславина Александра Никитовича, 1788-1858 г.г. |
| 2. | Ф №1327 | д.Хорошево |  | Дом, в котором 4-5 августа 1943г. останавливался Сталин Иосиф Виссарионович при поездке на фронт и где 5 августа 1943г. было принято решение, впервые в истории Великой Отечественной войны произвести артиллерийский салют в честь советских войск, освободивших Орел и Белгород |
| 3. | Р №310 | д.Муравьево |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942-1943 г.г., 1954-1956 г.г. |
| 4. | Р №310 | д.Петуново |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942-1943 г.г., 1954-1956 г.г. |
| 5. | Р №310 | д.Кокошкино |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1942-1943 г.г., 1954-1956 г.г. (дозахоронение) |
| 6. | Р №310 | 150 м. юго-восточнее д.Кокошкино |  | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1943г.г. |
| 7. | В | д.Знаменское | Усадьба Знаменское, 2-ая пол. XIX в.: главный дом и дом управляющего |  |
| 8. | В | 400 м. севернее д.Кокошкино, воинское кладбище |  | Могила командира 183-й стрелковой дивизии генерал-майора Комиссарова К.В. (1942 г.) |
| 9. | В | 400 м. севернее д.Кокошкино, воинское кладбище |  | Могила лейтенанта Гастелло В.Ф., перезахоронение 1975г. из д.Рыбаково |
| 10. | В | д.Муравьево |  | Памятное место, связанное с историей развития кузнечного производства и ремесла с XVI в. |

Интересно Поселение в археологическом отношении, на его территории расположены участки Поволжского и Струйского историко-культурных массивов, объединяющие отдельные памятники археологии. Данные по памятникам археологии предоставлены АНО "Новоторжская археологическая экспедиция".

Таблица 11.6.2 Объекты историко–культурного наследия Поселения (памятники археологии)

| Категория охраны, № пост–ия | Наименование памятника и датировка | Местонахождение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Р (647) | Стоянка Абрамово-1, IV тыс. до н.э. | правый берег р.Волги, устье ручья, 2 км восточнее-северо-восточнее от дер. Абрамово |
| Р (647) | Стоянка Абрамово-2, III тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, устье ручья, 2,2 км к западу от дер. Абрамово |
| Р (647) | Стоянка Абрамово-3, III тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, левый берег устья ручья, 1 км к северо-западу от дер. Гришино |
| Р (647) | Стоянка Гришино-1, IV тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, 2 км к северу-северо-востоку от дер. Гришино |
| Р (647) | Стоянка Гришино-2, V-IV тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, на мысу у ручья, в 1 км к северу-северо-востоку от дер. Гришино |
| Р (647) | Стоянка Гришино-3, V-IV тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, правый берег ручья, в 1 км к северу-северо-востоку от дер. Гришино |
| Р (647) | Стоянка Кокошкино-1 (Усть-Сишка), V тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, устье р. Сишки (правый берег), 0,15 км к северо-востоку от дер. Кокошкино |
| Р (647) | Городище Кокошкино-1 (Усть-Сишка), XI-XII вв. | правый берег р. Волги, устье р. Сишки (правый берег), 0,15 км к северо-востоку от дер. Кокошкино |
| Р (647) | Стоянка и селище Мончорово 1 (стоянка Манчарово, селище Манчарово), I тыс. до н.э., X-XI вв. | правый берег р. Волги, юго-западная окраина дер. Мончорово |
| Р (647) | Стоянка Редькино-1, V тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, правый берег ручья, 0,8 км к северу от дер. Редькино |
| Р (647) | Стоянка Соломино-1, III тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, 0,7 км к юго-востоку от дер. Соломино |
| Р (647) | Стоянка Соломино-2, IV-III тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, 0,4 км к юго-востоку от дер. Соломино |
| Р (647) | Стоянка Соломино-3, III тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, 0,2 км к юго-востоку от дер. Соломино |
| Р (647) | Стоянка и селище Сосновка-1, III тыс. до н.э. | правый берег р. Волги, восточнее дер. Сосновка |
| В | Селище Крутики-1, ХУ-Х1Х в | Правый берег р.Волга,0,23 км к С-В от Восточной окраины д.Крутики |

Удобное транспортное сообщение со Ржевом, близость к городу способствовали развитию на территории Поселения наиболее массового направления в сфере отдыха в нашей стране – дачной рекреации, представленной многочисленными садоводческими кооперативами: к/с УПО «Ржевпрофтех», к/с «Верхний Бор», к/с «Ручеек»,  к/с «Райпо»,
 к/с «Василек»,  к/с «Приволжский», к/с «Колос», к/с «Железнодорожник-2», к/с «Ромашка».

Дальнейшее развитие туризма и рекреации на территории Поселения требует решения следующих вопросов:

- создание оригинального местного турпродукта и его реклама;

- разработка программы развития сельского туризма в Поселении;

- строительство средств размещения;

- строительство объектов общественного питания.

В качестве одного из мест организации рекреационной зоны выступает берег Волги вблизи д. Знаменское, осуществление данного мероприятия потребует перевода земель из категории «земли промышленности» в категорию «земли особо охраняемых природных территорий».

# Торговля

Сеть объектов розничной торговли Поселения, согласно данным администрации Поселения, в настоящее время состоит из 11 стационарных торговых объектов, принадлежащих собственникам, ведущим свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства. Магазины и торговые павильоны Поселения осуществляют смешанную торговлю продовольственной и промышленной группами товаров.

Размещение объектов торговой сети по населенным пунктам поселения является неравномерным. Четыре магазина находится в д. Хорошево, два в п.Заволжский, три в д.Кокошкино, по одному в дд. Муравьево и Пирютино. В населенном пункте Тростино торговля осуществляется посредством автолавки.

# Традиционные промыслы

Повышению привлекательности территории для развития туризма и агротуризма в частности, может служить возрождение традиционных ремесел на территории Поселения. Таким традиционным промыслом для сельского поселения "Хорошево" может стать кузнечное ремесло. Населенный пункт Муравьево известен с XVI века как древний центр кузнечного ремесла: в ходе Ливонской войны царь Иван Грозный заказал здесь партию оружия. В середине XIX века деревня Муравьево славилась изготовлением топоров, изделия местных кузнецов были отмечены золотыми и серебряными медалями в Международных выставках в  Вене, Лондоне. В конце XIX века в деревне работали 44 кузницы. После Октябрьской революции кузнецы д.Муравьево создали артель "Молот", в 1960 году превратившуюся в кузнечный цех Ржевского промкомбината по производству скобяных изделий.

# Инвестиции

Ржевский район обладает высоким инвестиционным потенциалом, предопределенным следующими факторами:

- выгодным географическим положением;

- наличием разветвленной внутрирайонной сети дорог;

- хорошим автомобильным сообщением (через территорию района проходит автомагистраль федерального значения "Москва – Рига");

- хорошим железнодорожным сообщением;

- наличием свободных земельных участков для жилищного и производственного строительства;

- наличием природно-рекреационных ресурсов для развития туризма;

- стабильной социально-политической средой;

- наличием природных ресурсов (лес, песок, глина, торф);

- благоприятными экологическими характеристиками территории.

Территория сельского поселения "Хорошево" также отличается высокой инвестиционной привлекательностью: в настоящее время в окрестностях п.Заволжский реализуется инвестиционный проект ООО "Минерал", предусматривающий  строительство производства по переработке естественного камня в минеральный порошок. Кроме того на территории Поселения Программой "Развитие индустриальных площадок на территории муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2011-2013 годы" выделено 3 перспективных индустриальных площадки (табл. 9.1.1).

По данным Администрации Ржевского района кроме обозначенных Программой площадок выделены как перспективные индустриальные площадки следующие территории:

- земельный участок под промышленными объектами с кадастровым номером 69:27:0000032:1138 площадью 24,71 га, расположенный южнее д.Хорошево, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; на данной территории перспективно возрождение сельскохозяйственного производства пригородной специализации, ориентированного на г.Ржев.

- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000032:1140 площадью 
9,61 га, расположенный северо-восточнее д.Зарубино, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разработка ограничена в связи с близостью населенных пунктов;

- земельный участок площадью 71,11 га, расположенный западнее д.Гришино, перспективно создание тепличного комплекса;

- земельный участок площадью 13,10 га, расположенный севернее д.Гришино, перспективно создание тепличного комплекса;

- земельный участок площадью 175,05га, расположенный южнее д.Костерево, перспективно создание животноводческого комплекса. Основу данного объекта составляет земельный участок к с кадастровым номером 69:27:0000025:182 (170,80 га), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Разработка ограничена нахождением на участке скотомогильника, освоение данной территории требует закрытия (переноса) скотомогильника и проведение рекультивации территории.

По данным администрации Поселения ежегодно отмечается неоднократное обращение инвесторов с целью размещения инвестиций, интерес к территории вызван, прежде всего, наличием природных ресурсов (полезных ископаемых).

Наиболее перспективны инвестиционные площадки для сельскохозяйственного производства в окрестностях населенных пунктов Гришино, Костерево, Хорошево.

Табл.9.1.1. Перечень свободных земельных участков и производственных комплексов для создания индустриальных площадок на территории сельского поселения "Хорошево"

| № п/п | Наименование площадки | Место расположения, кадастровый номер участка | Категория земель, характеристика здания | Площадь, га | Возможность расширения | Подъездные пути | Инженерные коммуникации | Рекомендации по возможному использованию земельного участка, отраслевой направленности предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка "Гришино" | окрестности д.Гришино 69:27:0000032:862 69:27:0000032:863 69:27:0000032:864 | земли сельскохозяйственного назначения | 67,16 | + | асфальтированная автомобильная дорога Ржев – Сухуша, расстояние до г.Ржев – 7 км | расстояние до ближайшей электроподстанции мощностью 110 кВт 150 м, до ГРС и газопровода 700 м, имеется возможность проведения связи и бурения артезианской скважины | строительство теплиц, сельхозпредприятия |
| 2 | Площадка "Пансионат" | окрестности д.Сосновка 69:27:0000032:314 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 11,03 | - | в 5 км от г.Ржев, к площадке подходи асфальтобетонная дорога | возможность подключения к электроподстанции 200 кВт, расстояние до ГРС 4,5 км, до газопровода д.Хорошево-д.Кокошкино 2,5 км, возможно подключение к сетям водоснабжения пансионата «Верхний Бор», имеется возможность проведения связи и бурения артезианской скважины | рекреация |
| 3 | Котельная д.Кокошкино | д.Кокошкино | кирпичное здание 1976 г. постройки | 379,6 кв.м | - | расстояние до г.Ржев 28 км, асфальтированные подъездные пути | Имеется водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение (локальные сети), имеется возможность проведения связи | автосервис |

# Экологическая характеристика территории

Планировочные мероприятия.

Комплекс планировочных мероприятий заключается в упорядочивании территорий селитебных, производственных и транспортных зон Поселения.

Организуются санитарно-защитные зоны вокруг действующих промышленных зон. СЗЗ инвестиционных площадок организуются с учетом соблюдения нормативных расстояний до жилых зон, накладывается соответствующее ограничение на класс вредности вновь размещаемых производственных объектов. Не менее 50% территорий санитарно-защитных зон должны быть озеленены.

Охрана воздушного бассейна.

По климатическим условиям, определяющим рассеивающую способность атмосферы, территория Поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения и характеризуется примерно одинаковыми условиями, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Выбросы вредных веществ в атмосферу поступают от промышленных предприятий, котельных, автотранспорта.

Основным мероприятием по снижению вредоносного эффекта от котельных является повсеместная газификация. Но это очень длительный процесс. Поэтому необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия вредных выбросов в атмосферу. Такими мероприятиями будут являться:

- соблюдение норм и правил застройки санитарно-защитных зон;

- совершенствование существующих и строительство новых высокоэффективных газопылеочистных установок;

- устройство высоких труб;

- применение альтернативных видов топлива на основе торфа и отходов деревопереработки.

Значительным фактором загрязнения воздушного бассейна Поселения являются автомобильные дороги. От выбросов загрязняющих веществ особенно сильно страдает население, проживающее в домах, расположенных вдоль дорог с наиболее интенсивным движением транспорта.

Наряду с выбросами загрязняющих веществ от автотранспорта, на дорогах без асфальтированного покрытия наблюдается повышенное загрязнение механическими взвешенными веществами (пыль).

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

  - асфальтирование основных улиц Поселения в границах жилых зон;

  - обустройство защитных полос автодорог с соответствующими зелеными насаждениями.

Потенциальную опасность загрязнения атмосферного воздуха представляют пожароопасные территории. В случае их возгорания атмосферный воздух Поселения загрязняется продуктами горения на длительное время и на большие расстояния. В этой связи необходимо предусмотреть оперативную возможность тушения пожаров.

Снижение транспортного шума.

Источниками транспортного шума в Поселении являются автомобильный и железнодорожный транспорт.

В санитарно-защитной зоне железной дороги и автомобильных дорог межмуниципального значения расположена жилая застройка. Однако, интенсивность движения обоих видов транспорта в Поселении сравнительно мала, поэтому проектом не предусматривается особых мероприятий на этот счет.

С целью снижения уровня шума от автомобильного и железнодорожного транспорта рекомендовано:

- устройство шумозащитных полос озеленения с посадкой в них деревьев и кустарников;

- применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях улиц и дорог;

- строительство шумопоглощающих ограждений при невозможности решения проблемы шума вышеперечисленными методами.

Охрана поверхностных и подземных вод.

Необходимо установить в определенном законом порядке границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос (решение вопроса находится в компетенции Субъекта РФ) и контролировать соблюдение режимов установленных зон.

Необходимо осуществлять контроль за соблюдением режимов зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. При строительстве новых водозаборов следует выделять земельные участки с учетом необходимости обустройства 1-го пояса ЗСО и соблюдения режимов 2-го и 3-го поясов ЗСО.

Необходима реконструкция имеющихся очистных сооружений с целью обеспечения полной биологической очистки и доочистки сточных вод.

Для предприятий Поселение характерно водоотведение недостаточно очищенных или не подвергавшихся очистки вод.

Необходимо развитие системы очистки сточных вод. Хозяйственно-бытовые сточные воды должны поступать на очистные сооружения в полном объеме. Промышленные сточные воды должны подвергаться обработке на локальных очистных сооружениях предприятий и использоваться в оборотных системах промводоснабжения.

Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", Водного кодекса РФ и категории водопользования водоема.

Летний период характеризуется повышенным тяготением населения к водоемам и прибрежным лесам. Отдыхающие, оставляющие после себя бытовой мусор, являются опаснейшим источником биологического загрязнения водоемов. Необходимо  производить систематическую уборку береговой зоны водоемов в местах традиционного массового отдыха населения, провести мероприятия по благоустройству таких территорий, с целью организовать условия для населения по сбору и утилизации отходов.

Охрана почв и санитарная очистка территории.

В Поселении налажена система мероприятий по централизованному сбору (обустройство мет временного складирования мусора) и вывозу мусора.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС различают по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные, военные).

Источники чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС.

В разделе использованы материалы раздела ИТМ ГО и ЧС проекта "Разработка схем территориального планирования Ржевского района Тверской области", разработанного ООО ИКЦ "Промтехзащита" в составе СТП Района.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с "Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения", утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003г. Опасность чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера в мирное время для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах (ПОО), на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются, пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивом, выходу из строя канализации и очистки сточных вод).

Аварии на потенциально-опасных объектах (ПОО)

Согласно СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" и в соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Тверской области, проектируемые и реконструируемые объекты Поселения в зависимости от места расположения могут находиться:

- в зоне возможных опасностей категорированного города и объектов (из перечня, приведенного в СНиП 2.01.51-90);

- в зоне возможных поражающих факторов железных и автомобильных дорог, по которым перевозятся в т.ч. аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров;

- в зоне возможных поражающих факторов ПОО, в производственном процессе которых используются АХОВ и взрыво-пожароопасные вещества.

В "особый период" территория Ржевского района может подвергнуться воздействию поражающих факторов массовых средств поражения, применяемых по категорированному городу и категорированным объектам.

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области на территории Ржевского района расположен категорированный объект Ржев – 3 группы по ГО. Полоса территории шириной 7 км от проектной застройки города Ржев расположена в зоне возможных слабых разрушений, полоса территории шириной 27 км от проектной застройки города составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), полоса территории шириной 100 км, прилегающая к границе зоны возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), составляет зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения). Строительство новых категорированных объектов в границах Ржевского района не предусматривается.

В 185 км северо-восточнее административного центра Ржевского района расположен категорированный объект «ОВ» по ГО на территории г.Удомля (Калининская АЭС). При возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС Ржевский район может оказаться в зоне «радиационной опасности» (зона «М»).

Ржевский район может подвергнуться воздействию поражающих факторов при аварии на территории в/ч 67730.  На территории войсковой части 67730 НО ГРАУ МО РФ в 
пос. Мончалово осуществляется хранение ВВ. Основной причиной возникновения аварийной ситуации следует ожидать пожар в хранилище с горением и последующим взрыванием отдельных ящиков с боеприпасами, что может повлечь разрушение целостности хранилища и разброс неразорвавшихся боеприпасов по территории объекта и за его пределами. Запретная зона от внешнего ограждения территории войсковой части составляет 400 м.

К потенциально-опасным объектам, на которых аварии, связанные с разгерметизацией емкостей с АХОВ, могут привести к образованию зон ЧС на территории Поселения, относятся железные дороги Москва – Великие Луки – Рига и Лихославль – Торжок – Вязьма, по которым перевозятся АХОВ;

При транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ – аммиака и хлора.

К потенциально-опасным объектам, на которых аварии, связанные с взрывом ГСМ и СУГ, могут привести к образованию зон ЧС на территории Поселения, относятся:

- межмуниципальная дорога "Ржев – Сухуша", сеть дорог районного и муниципального значения, по которым перевозятся ГСМ, СУГ;

- железные дороги Москва – Великие Луки – Рига и Лихославль – Торжок – Вязьма, по которым перевозятся ГСМ, СУГ;

- аварийные ситуации на межпоселковых газопроводах;

- аварийные ситуации на магистральных газопроводах.

Аварии на транспортных коммуникациях.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Поражающие факторы:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объектах транспорта невозможно, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

На территории Поселения, возможны аварийные ситуации на сетях межпоселковых газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут явиться следующие события:

- разрушение (полное или частичное) газопроводов;

- разрушение или частичный выход из строя запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

В случае аварии на газопроводе высокого, среднего давления в непосредственной близости от надземной части газопровода, возможно повреждение надземных элементов газопровода (выход из строя ГРПШ). При аварии на газопроводе низкого давления, проходящего по улицам, поражающие факторы не окажут влияния на рядом расположенные здания и сооружения.

На территории Поселения возможны аварии на магистральных газопроводах высокого давления:

- Ямал – Европа с Ду 1420, Р=7,5 МПа;

- Торжок – Долина с Ду 1420, Р=7,5 МПа;

- Торжок – Минск –Иванцевичи  I с Ду 1220, Р=5,5 МПа;

- Торжок – Минск –Иванцевичи II с Ду 1220, Р=5,5 МПа;

- Торжок – Минск –Иванцевичи III с Ду 1220, Р=5,5 МПа.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов (вероятность воспламенения – 0.55- 0.74), которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. При пожаре струевого типа при аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей на удалении до 1400 м от места аварии. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Причиной возникновения ЧС на территории сельского поселения "Хорошево" может послужить отклонение климатических условий от ординарных.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Тверской области и Ржевского района, являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более. Для Тверской области характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет;

- смерч – наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова - более 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения особенно в населённых пунктах, находящихся в границах водосбора водных объектов. В границах Поселения возможно наводнение на территории, прилегающей к реке Волге, в зону подтопления могут попасть п.Заволжский, д.Волжское-Малахово.

Часть территории района подвержена угрозе лесных и торфяных пожаров. Требуется проведение мероприятий по снижению риска возникновения лесных пожаров. К пожароопасным территориям на территории Поселения относятся окрестности населенных пунктов Почигаево, Заволжский, Бродниково, Соломино, Волжское-Малахово, Рязанцево, Брехово, Костерево, Редькино. Населенные пункты Соломино, Костерево и Знаменское включены в Постановление Администрации Тверской области №177-па от 27 апреля 2011 г. "Об утверждении перечней населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ Тверской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров".

По оценке сложности природных условий Район относится к категории простых, его территория расположена в зоне приемлемого риска возникновения ЧС природного характера.

# Пожарная безопасность

Противопожарное водоснабжение Поселения.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории Поселении и района требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании расширении проектной застройки Поселения необходимо предусматривать организацию источников наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения, а также необходимо учитывать иные требования ст.68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

В случае выявления не отвечающих требованиям пожарной безопасности проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям, а также при дальнейшем проектировании расширения проектной застройки Поселения необходимо учитывать требования ст.67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

В случае выявления не отвечающих требованиям пожарной безопасности расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также при дальнейшем проектировании расширения застройки Поселения, строительства объектов, в том числе – пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования ст.69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Размещение подразделений пожарной охраны в Поселении.

Пожарное депо на территории сельского поселения "Хорошево" расположено в д.Кокошкино. Кроме того прикрытие всех поселений Района осуществляется пожарными частями ПЧ №12, 62, ОПО-4, дислоцирующимися на территории г.Ржев.

При скорости 45 км/ч зоны обслуживания составляют:

- в черте города 7,5 км (время прибытия 10 мин);

- в сельских поселениях 15 км (время прибытия 20 мин).

Имеющееся размещение подразделений пожарной охраны не в полной мере соответствует действующим требованиям.

Свод требований по пожарной безопасности, соответствующих "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности", утверждённому Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, приведен также в Схеме территориального планирования Района в разделе ИТМ ГО и ЧС проекта "Разработка схем территориального планирования Ржевского района Тверской области", разработанном ООО ИКЦ "Промтехзащита".

# Функциональное зонирование территории Поселения

Основной целью функционального зонирования является определение механизмов, норм и правил эффективного освоения территорий с разными типами землепользования.

В задачи функционального зонирования входит:

- определение состава, границ и структуры зон с разными типами использования территории;

- разработка регламентов, норм и правил, позволяющих эффективно использовать функциональные зоны в рамках ограничений землепользования и градостроительного освоения территории.

Механизм выделения функциональных зон позволяет определять их границы на основании следующих основных параметров:

- особенностей истории освоения территории;

- характера современного использования территории;

- положения территории в планировочной структуре района и области;

- градостроительной ценности территории;

- предложений по пространственному развитию территории;

- градостроительных ограничений использования территории, которые  определяются:

- историческими ограничениями, связанными с особенностями историко-культурного освоения территории;

- географическими ограничениями, связанными с особенностями географического положения и характера развития инженерно-транспортной инфраструктуры территории и ее окружения;

- природными ограничениями, связанными с особенностями инженерно-геологических условий, биологической продуктивности и ландшафтной ценности территории;

- социальными ограничениями, связанными с особенностями проживания людей на территории;

- экономическими ограничениями, связанными с особенностями развития экономики на территории;

- экологическими ограничениями, связанными с уровнем загрязнения и необходимостью сохранения окружающей среды.

Результатом функционального зонирования является определение границ функциональных зон и разработка для них норм и правил,  которые обеспечивают:

- эффективное и сбалансированное социально-экономическое развитие территории;

- разумное сохранение историко-культурных объектов и природных ландшафтов;

- благоприятный и экологически безопасный режим проживания населения.

Градостроительный кодекс РФ (далее также ГрадК) предусматривает определенную последовательность действий при планировании развития Поселения.

На первом этапе, на стадии разработки проекта Генерального плана Поселения, проводится процедура функционального зонирования.

Порядок разработки и утверждения Генеральных планов Поселения регламентируется ст.23-25 ГрадК. При этом ГрадК не нормирует состав, критерии выделения и регламент использования функциональных зон, оставляя решение данного вопроса на откуп разработчикам документов территориального планирования. Поэтому, при разработке Генерального плана, сначала  устанавливаются критерии, определяющие границы, характер использования и назначение функциональных зон, а затем проводится функциональное зонирование территории в масштабе всего Поселения.

На втором этапе, в рамках разработки Правил землепользования и застройки, проводится процедура градостроительного зонирования территории Поселения, в ходе которой определяются территориальные зоны и устанавливаются градостроительные регламенты.

Порядок градостроительного зонирования регламентирован гл.4 ГрадК. В том числе, ст.34-35 ГрадК устанавливает виды и состав территориальных зон.

Таблица 14.1 Структура градостроительного зонирования в рамках ГрадК РФ

| Наименование территориальной зоны | Принцип выделения территориальной зоны по Градостроительному кодексу | Структура территориальной зоны (состав подзон) |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилые зоны | Предназначены для застройки жилыми домами, а так же объектами социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, образования. Допускают размещение культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Могут включать территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. | 1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми домами; |
|  |  | 1.2. зоны застройки малоэтажными жилыми домами; |
|  |  | 1.3. зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; |
|  |  | 1.4. зоны застройки многоэтажными жилыми домами; |
|  |  | 1.5. зоны жилой застройки иных видов; |
|  |  | 1.6. зоны, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. |
| 2. Общественно-деловые зоны | Предназначены для размещения объектов предпринимательской деятельности, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. | 2.1. зоны делового, общественного и коммерческого назначения; |
|  |  | 2.2. зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; |
|  |  | 2.3. зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности; |
|  |  | 2.4. общественно-деловые зоны иных видов. |
| 3. Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. | 3.1. коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; |
|  |  | 3.2. производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; |
|  |  | 3.3. иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. |
| 4. Зоны сельскохозяйственного использования | Выделяются на территориях, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. | 4.1. зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); |
|  |  | 4.2. зоны, занятые объектами или предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения; |
|  |  | 4.3. зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства; |
|  |  | 4.4. зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства. |
| 5. Рекреационные зоны | Выделяются на территориях, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. | 5.1. зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами; |
|  |  | 5.2. зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. |
| 6. Зоны особо охраняемых территорий | Выделяются на территориях, предназначенных для сохранения и охраны особо ценных объектов природы и культуры. | 6.1. зоны особого природоохранного значения; |
|  |  | 6.2. зоны особого историко-культурного значения; |
|  |  | 6.3. зоны особого научного значения; |
|  |  | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения. |
| 7. Зоны специального назначения | Выделяются под объекты, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения специальных зон и недопустимо в других территориальных зонах. | 7.1. зоны занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками; |
|  |  | 7.2. зоны объектов размещения отходов потребления; |
|  |  | 7.3. зоны иных объектов. |
| 8. Зоны военных и специальных объектов | Выделяются под объекты обороны и обеспечения государственной безопасности | 8.1. зоны объектов обороны и обеспечения государственной безопасности. |
| 9. Иные зоны | Выделяются с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. | 9.1. зоны, устанавливаемые органом местного самоуправления. |

Порядок установления функциональных зон сформирован на базе положений Градостроительного и Земельного кодексов с учетом последующей процедуры градостроительного зонирования.

Границы функциональных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной функциональной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- определенных видов функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом Поселения и схемой территориального планирования муниципального района;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- линейным объектам, сформированным трассами инженерных коммуникаций, проходящих по территории Поселения;

- иным границам, имеющим идентификацию на местности.

# Функциональные зоны Поселения

Функциональное зонирование территории Поселения выполнено по итогам анализа следующих материалов:

- анализа современного функционального использования территории Поселения;

- комплексной оценки территории Поселения;

- данных о природно-климатических условиях территории, ландшафте и природных элементах;

- ранее разработанной и утверждённой документации по территориальному планированию.

В результате проведённого анализа выявлены основные факторы, определившие содержание архитектурно-пространственных решений:

- сохранение сложившейся жилой застройки с учетом сноса ветхого фонда;

- освоение новых территорий под жилищное строительство, преимущественно индивидуальное жилищное строительство;

- сохранение существующих общественных объектов административного, социально-бытового и культурно-досугового назначения;

- территориальное упорядочение производственных и коммунально-складских объектов с соблюдением санитарных требований;

- определение новых территорий для развития промышленных и коммунально-складских объектов в Поселении;

- совершенствование дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных и промышленных территорий;

- обеспечение Поселения природным газом;

- формирование рекреационных зон и зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций.

Генеральным планом на территории Поселения установлены следующие функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные, в том числе:

- размещения производственных объектов;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования

- рекреационного назначения;

- специального назначения;

- режимных территорий;

- зоны на которых градостроительные регламенты не устанавливаются..

# Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов жилого фонда. На территории Поселения в состав жилых зон включены зоны застройки индивидуальными, малоэтажными блокированными, среднеэтажными многоквартирными жилыми домами. В составе жилых зон допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, приквартирных земельных участков (огородов).

Генеральным планом предполагается сохранение сложившейся индивидуальной, малоэтажной  и среднеэтажной жилой застройки Поселения с учетом возможности обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и строительства новых.

С целью расширения жилой застройки генеральным планом предполагается расширение границ населенных пунктов Поселения. Размещение новой жилой застройки предусмотрено в рамках проектных границ населенных пунктов.

Развитие жилых зон предполагается за счет индивидуального жилищного строительства.

# 14.1.2. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех объектов общественно-делового назначения с формированием на их базе существующих общественно-деловых зон.

# 14.1.3. Производственные зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, кроме того включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зоны размещения промышленных объектов разделены на подзоны с учетом возможностей организации СЗЗ разного размера.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих производственных и коммунально-складских территорий, зон транспортной и инженерной инфраструктуры, а также размещение новых зон, обусловленных строительством новых промышленных объектов, инженерных и транспортных коммуникаций.

# 14.1.4. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования на территории Поселения включают зоны, занятые сельскохозяйственными угодьями, объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

# 14.1.5. Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения на территории Поселения включают зоны, занятые скверами, парками, садами, прудами, озерами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользовании, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятия физической культурой и спортом.

В составе зон рекреационного назначения выделены зоны особоохраняемых территорий. включающих особоохраняемые природные территории, расположенные в границах Поселения.

К зоне рекреационного назначения также отнесены территории детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

# 14.1.6. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения:

- кладбищ;

- скотомогильников.

На территориях указанных зон недопустимо размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон.

Существующими зонами специального назначения для размещения скотомогильников на территории Поселения занято 0,049 га (0,036га у д.Хорошево – собственник АК "Ржевский" и 0,013га у д.Костерево – собственник СПК "Сишка").

Существующими зонами специального назначения для размещения кладбищ на территории Поселения занято 13,04 га: д. Санталово – 3,87 га, д.Муравьево – 1,91 га, д.Мужищево – 0,26 га, между д.Бургово и д.Рязанцево – 0,55 га, д.Кокошкино – 2,30 га, д.Мончорово – 0,15 га, д.Знаменское – 4,0 га.

К проектируемой зоне специального назначения для размещения кладбищ относится земельный участок площадью 32,7342 га, расположенный северо-западнее населенного пункта Ковалево и предназначенный для размещения городского гражданского кладбища.

К зонам специального назначения отнесены территории занятые объектами истории и культуры.

В составе зон специального назначения выделены охранные зоны, предназначенные для регулирования застройки Поселения. К охранным зонам отнесены территории не пригодные (не рекомендуемые) для рекреационного использования. Как правило, такие территории отделяют жилую застройку от производственной.

Территории охранных зон частично можно использовать для ведения сельского хозяйства с учетом границ установленных СЗЗ предприятий

# 14.1.7. Зоны режимных территорий

К зонам режимных территорий  отнесена территория воинской части 67730 и территория складов предприятия Ржевский филиал ООО НТФ "Взрывтехнология" (п.Заволжский).

# Приложения

# Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения «Хорошево» Ржевского района

Табл. Изменение границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения "Хорошево" Ржевского района.

| № п/п | Населенный пункт | Присоединяемые земли | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | категория земель | кадастровый номер, местоположение участка | площадь, га |  |
| 1. | д.Ковалево | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1130, северо-западнее д.Ковалево | 50,00 | Изменение границ населенного пункта д.Ковалево в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Город Ржев" Тверской области. Земельный участок находится в муниципальной собственности города Ржева. |
| 2. | д.Мнякино | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1131, в районе д.Мнякино | 9,59 | Изменение границ населенного пункта д.Мнякино в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Ржевский район" Тверской области. Земельный участок находится в муниципальной собственности Ржевского района. |
| 3. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1132, в районе д.Мнякино | 17,42 | Изменение границ населенного пункта д.Мнякино в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Ржевский район" Тверской области. Земельный участок находится в муниципальной собственности Ржевского района. |
| 4. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1198, в районе д.Мнякино | 3,9 | Изменение границ населенного пункта д.Мнякино в целях дальнейшей реализации Закона Тверской области № 75-ЗО от 07.12.2011 «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» муниципальным образованием "Ржевский район" Тверской области для строительства объектов инфраструктуры, учитывая минимальные нормы отводов земли под размещение двух водонапорных башен, двух артскважин. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 5. | д.Знаменское | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 69:27:0000032:845, восточнее д.Знаменское | 5,9014 | В связи с тем, что на основании Постановления Главы Ржевского района № 209 от 12.07.2007 года «О приеме в муниципальную собственность Ржевского района объектов ЖКХ от ОАО «Колорит», от конкурсного управляющего ОАО «Колорит» в муниципальную собственность Ржевского района были переданы жилые дома, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 69:27:0000032:845, почтовый адрес жилых домов – д.Знаменское, фактическое использование земельного участка – жилая застройка. Границы земельного участка установлены с учетом их фактического использования, совмещены с естественными и искусственными рубежами, учитывая требования эколого-ландшафтной организации территории и не допуская изломанность проектируемых границ. На участке расположено 5 жилых многоквартирных домов с хозяйственными постройками, в которых постоянно проживают и зарегистрированы в настоящее время 17 человек. Почтовый адрес жилых домов – Ржевский район, д.Знаменское, д.12,13,14,15,16. Около 2 га занимает крутой склон берега р.Волга. В связи с тем, что данный земельный участок ранее был предоставлен и использовался ОАО «Колорит» для ведения подсобного хозяйства, земли на участки не нарушены, не загрязнены и не застроены зданиями, строениями, сооружениями, подлежащими сносу (в том числе подземными), нарушений почвенного слоя деятельностью предприятия не проводилось. В администрацию МО сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области поступило обращение граждан, собственников жилых домов, расположенных на данном участке, об урегулирование земельных отношений на данной территории. Использование данного земельного участка по целевому назначению категории земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения не целесообразно, в связи с застройкой территории объектами недвижимости- жилыми домами и нахождении земельного участка в непосредственной близости к р.Волга. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 6. | д.Тростино | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1142, восточнее д.Тростино | 6,24 | Изменение границ населенного пункта д.Тростино, обусловленное исторически сложившейся коттеджной застройкой. На участке расположены многоквартирные жилые дома, принадлежавшие ГБОУ СПО "Ржевский колледж", которые используются их собственниками для ведения личного подсобного хозяйства на протяжении многих лет. На участке имеется газификация, электроснабжение и возможна перспективная застройка под ИЖС. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 7. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1202, восточнее д.Тростино | 10,8806 | Отсутствие свободных земельных участков в перспективном населенном пункте с развитой инфраструктурой. Д.Тростино расположена на а/д Ржев-Сухуша в 8 км от г.Ржева, газифицирована. Наличие спроса под ИЖС и комплексную застройку. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 8. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1200, северо-западнее д.Тростино | 2,2623 | Изменение границ населенного пункта д.Тростино, обусловленное прохождением границы населенного пункта по застроенной территории и не вошедшей в кадастровый квартал. Наличие спроса даст возможность перспективного развития населенного пункта. Земельный участок в собственности Тверской области. |
| 9. | д.Хорошево | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0321909:227, восточнее д.Хорошево | 10,43 | Изменение границ населенного пункта д.Хорошево, обусловленное сложившейся коттеджной застройкой и фактическим использованием земельных участков, распоряжением Администрации Тверской области от 14 декабря 2009 г. №1076-ра «О включении земельного участка в границы населенного пункта». В связи с тем, что в 33 жилых домах прописаны и постоянно проживают 88 человек, почтовый адрес жилых домов – д.Хорошево, фактическое использование земельного участка – жилая застройка. Границы земельного участок установлены с учетом его фактического использования, совмещены с естественными и искусственными рубежами, учитывая требования эколого-ландшафтной организации территории и не допуская изломанность проектируемых границ. Часть земельного участка занята инфраструктурой: сетями водоснабжения, газоснабжения, канализации и очистными сооружениями, в его состав вошла площадь прилегающей территории, необходимая для обеспечения функционирования инфраструктуры в соответствии с установленными нормами и охранными зонами. Земельный участок в собственности Тверской области. |
| 10. | д.Хорошево | земли населенных пунктов, | 69:27:0323004:2, 69:27:0323004:87, 69:27:0323004:15, 69:27:0000032:1175, д.Хорошево | 4,25 | Изменение границ населенного пункта д.Хорошево, обусловленное не включением в кадастровый квартал земельного участка, который был переведен в земли населенного пункта Постановлением Главы администрации Ржевского района № 165 от 16.05.1994 года "Об отводе земельного участка в ведение администрации Хорошевского сельского округа из землепользования аграрного колледжа "Ржевский". Земельный участок 69:27:0000032:1175 из земель, государственная собственность на которые не разграничена, большая площадь предоставлена в собственность гражданам в 1994 г. |
| 11. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1137, восточнее д.Хорошево | 0,66 | Включение объектов инженерной инфраструктуры (водонапорная башня) в границы населенного пункта. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 12. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1135, 69:27:0000032:1133, 69:27:0000032:1144, 69:27:0000032:1176, восточнее д.Хорошево | 14,47 | Изменение границ населенного пункта д.Хорошево, обусловленное сложившейся многоэтажной застройкой и фактическим использованием земельных участков. На основании Постановления Главы Ржевского района № 39 от 02.02.2004 года «О передаче в муниципальную собственность Ржевского района жилых домов от ФГОУ СПО «Аграрный колледж «Ржевский» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2003 г. № 1752-р в муниципальную собственность Ржевского района переданы жилые дома, расположенные по адресу: Ржевский район, сельское поселение «Хорошево» д.Хорошево, д.3, д.4, д.5, д.7. В связи с тем, что в жилых домах прописаны и проживают граждане, почтовый адрес жилых домов – д.Хорошево, а также фактическое использование земельного участка – жилая застройка, возникла необходимость во включении вышеуказанного земельного участка в земли населенного пункта. На данном земельном участке находится гаражный кооператив и объекты социальной инфраструктуры, в том числе детский сад, школа, объекты торговли, проходят инженерные коммуникации. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 13. | д.Редькино | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1201, восточнее д.Редькино | 13,0812 | Отсутствие свободных земельных участков в перспективном населенном пункте. Населенный пункт с развитой инфраструктурой, находится в 5 км от г.Ржева, земельные участки испрашиваемые гражданами для ИЖС. Возможность реализации комплексного жилищного строительства. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 14. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:905, западнее д.Редькино | 0,15 | Включение в состав населенного пункта земель занятых объектами инженерной инфраструктуры (водонапорная башня.). Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 15. |  | земли населенного пункта | 69:27:0000032:1172, 69:27:0321101:63, 69:27:0000032:1197, д.Редькино | 2,85 | Установление фактической границы населенного пункта на основании Постановления Главы администрации Ржевского района № 111 от 30.04.1993 г. "О передаче земельного участка из землепользования аграрного колледжа "Ржевский " в ведение Петуновского сельского Совета". В сложившихся границах земельных угодий граждане имеют на праве собственности земельные участки и расположены проезды и дороги. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 16. | д.Кокошкино | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000025:316, севернее д.Кокошкино | 4,63 | На участке расположен мемориальный комплекс "Обелиск на Сишке", посвященный памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной 1941-1945 г.г., часовня. В целях создания памятного места необходимо благоустройство территории создание рекреационной зоны. Данный объект имеет особое значение для истории и культуры Ржевского района. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 17. |  | земли сельскохозяйственного назначения, | 69:27:0000025:142, 69:27:0000025:141, 69:27:0000025:143, вблизи д.Кокошкино | 19,94 | Необходимость расширения перспективного населенного пункта и строительство поселка для постоянного проживания граждан. В д.Кокошкино развитая инфраструктура, имеется базовая школа, медпункт, детский сад, СДК. Земельный участок не мелиорирован, не пригоден для использования по целевому назначению, зарос древесно-кустарниковой растительностью. Заинтересованных сельскохозяйственных производителей в использовании земель в целях ведения сельского хозяйства не имеется. |
| 18. | д.Кокошкино | земли населенных пунктов | 69:27:0000025:280, 69:27:0000025:333, 69:27:0000025:334, 69:27:0000025:341 д. Кокошкино | 4,4696 | Изменение границ населенного пункта д.Кокошкино, обусловленное установлением границ населенного пункта по фактической застройке территории с 80- годов, которая не вошла в кадастрый квартал . Собственники жилых домов используют земельные участки по целевому назначению .Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 19. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000025:340, западнее д.Кокошкино | 2,2 | Изменение границ населенного пункта д.Кокошкино, обусловленное установлением границ населенного пункта по фактической застройке территории с 80- годов. Собственники жилых домов используют земельные участки по целевому назначению. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 20. |  | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000025:163, восточнее д.Кокошкино | 8,5 | Строительство жилья для сотрудников ООО «Верхневолжский кирпичный завод». ООО "ВВКЗ" разработана программа по обеспечению жильем работников предприятия. |
| 21. | д.Масленниково | земли населенного пункта | 69:27:0000032:1174, д.Масленниково | 1,1312 | Установление границ населенного пункта д.Масленниково. Квартал земель населенного пункта отсутствует в ГКН. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 22. | д.Соломино | земли запаса | 69:27:0000025:337, юго-восточнее д.Соломино | 9,8 | Исторически сложившаяся застройка, фактическое использование земельных участков на части земельного участка, перспектива развития населенного пункта и вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков земель запаса. Участок не используется с 1998года, когда был включен в земли запаса Постановлением Главы Администрации Ржевского района Тверской области № 99 от 17.03.98г. |
| 23. |  | земли запаса | 69:27:0000025:319, южнее д.Соломино | 3,5 | Перспектива развития населенного пункта, наличие спроса даст возможность вовлечь в хозяйственный оборот земель запаса. |
| 24. | д.Нечаево | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:906, южнее д.Нечаево | 0,20 | Включение в состав населенного пункта земель занятых объектами инженерной инфраструктуры (водонапорная башня) |
| 25. | д.Мужищево | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1203, южнее д.Мужищево | 1,5 | Выравнивание границ населенного пункта д.Мужищево, обусловленное целесообразностью формирования границ населенного пункта для вовлечения в хозяйственный оборот данного участка в перспективном развитии населенного пункта. По целевому назначению данный земельный участок использовать не возможно из-за вклинивания его границ в земли населенного пункта. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 26. | д.Костерево | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000025:338, восточнее д.Костерево | 1,58 | Изменение границ населенного пункта д.Костерево, обусловленное фактическим использованием земель гражданами для ведения личного подсобного хозяйства и жилой застройки на протяжении многих лет. |
| 27. | п.Заволжский | земли запаса | 69:27:0000032:1173, восточнее п.Заволжский | 30,3842 | Изменение границ населенного пункта п.Заволжский, обусловленное перспективой развития населенного пункта с развитой инфраструктурой (газоснабжение, электроснабжение, транспортная доступность), развитием промышленных предприятий ООО "Карбонат", ООО "Минерал". Вовлечение в хозяйственный оборот земель запаса. |
| 28. | д.Абрамово | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000032:1199, севернее д.Абрамово | 5,96 | Перспектива развития населенного пункта . Деревня Абрамово имеет развитую инфраструктуру, находится в непосредственной близости к г.Ржеву. Земельный участок не пригоден для сельскохозяйственного использования, закустарен. Учитывая многочисленные обращения граждан по предоставлению свободных земельных участках на территории деревни в целях индивидуального жилищного строительства, целесообразно включение его в границы населенного пункта. Земельный участок находится в собственности Тверской области. |
| 29. | д.Рязанцево | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000025:336, южнее д.Рязанцево | 0,26 | Исторически сложившаяся застройка и фактическое использование земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| 30. | д.Есемово | земли сельскохозяйственного назначения | 69:27:0000025:339, восточнее д.Есемово | 1,05 | Исторически сложившаяся застройка и фактическое использование земельных участков, не вошедших в кадастровый квартал земель населенного пункта Земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена. |

# Перечень сокращений

| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| --- | --- | --- |
| АТС | - | автоматическая телефонная станция |
| ВЛ | - | высоковольтная линия электропередач |
| ВОВ | - | Великая Отечественная война |
| ГИС | - | геоинформационная система |
| ГЛФ | - | государственный лесной фонд |
| ГП | - | генеральный план |
| ГП Поселения | - | генеральный план Будовского сельского поселения |
| ГП СП | - | генеральный план сельского поселения |
| ГРС | - | газораспределительная станция |
| ГСНМ | - | групповые системы населенных мест |
| ДМП | - | долгосрочная муниципальная программа |
| ДЦП | - | долгосрочная целевая программа |
| ДЮСШ | - | детско-юношеская спортивная школа |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| КФХ | - | крестьянско-фермерское хозяйство |
| ЛЭП | - | линии электропередач |
| МДЦП | - | муниципальная долгосрочная целевая программа |
| МО | - | муниципальное образование |
| ОВОП | - | офис врача общей практики |
| ОЗУ | - | особо защитные участки |
| ООПТ | - | особо охраняемая природная территория |
| ОТС | - | опорная транспортная сеть |
| ОФП | - | общая физическая подготовка |
| ПДК | - | предельно допустимая концентрация |
| Поселение | - | сельское поселение "Хорошево" Ржевского района Тверской области |
| Район | - | Ржевский район Тверской области |
| СОШ ООШ НОШ | - - - | средняя общеобразовательная школа основная общеобразовательная школа начальная общеобразовательная школа |
| СНП | - | сельские населенные пункты |
| СП | - | сельское поселение |
| СТП | - | схема территориального планирования |
| ТБО | - | твердые бытовые отходы |
| Тверьоблстат | - | территориальный орган федеральной служба государственной статистики Тверской области |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ФАП | - | фельдшерско-акушерский пункт |

# Footnotes

К категории А принадлежат детально разведанные запасы полезных ископаемых с точно определёнными границами тел полезных ископаемых, их формами и строением, обеспечивающими полное выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья в недрах месторождения, а также геологических факторов, определяющих условия их добычи.

К категории В относятся предварительно разведанные запасы полезных ископаемых с примерно определёнными контурами тел полезных ископаемых, без точного отображения пространственного положения природных типов минерального сырья.

В категорию C1 включают запасы разведанных месторождений сложного геологического строения, а также слабо разведанные запасы полезных ископаемых на новых площадях или на площадях, непосредственно прилегающих к детально разведанным участкам месторождений; они подсчитываются с учётом экстраполяции геологических данных детально разведанных участков месторождений.

К категории C2 относятся перспективные запасы, выявленные за пределами разведанных частей месторождений на основании толкования их геологического строения, с учётом аналогии сходных и подробно разведанных тел полезных ископаемых.

Здесь и далее тот факт, что население в летний период в населенном пункте меньше, чем на начало года, обусловлен тем, что часть населения зарегистрирована в населенном пункте, но постоянно в нем не проживает

НОШ – начальная образовательная школа

Филиал музыкальной школы

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

Ведется строительство кафе

Библиотека (Хорошевский сельский филиал МУК «МЦБ Ржевского района») находится в здании Дома-музея И.В.Сталина

Спортивная площадка

Дошкольная группа Становской СОШ

Спортивная площадка

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта

Пунктом 8.20. СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" установлено, что жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. N 820 утверждена и введена в действие с 20 мая 2011 г. актуализированная редакция настоящего документа с шифром СП 42.13330.2011

Здесь и далее под исходными данными, понимаются данные, предоставленные ГУ МЧС России по Тверской области в рамках разработки раздела ИТМ ГО и ЧС проекта «Разработка схем территориального планировании Ржевского района Тверской области», разработанного ООО ИКЦ «Промтехзащита» в составе СТП Района

Здесь и далее, где речь идет о территории Ржевского района в целом, предполагается, что описываемые факторы ЧС (не) оказывают влияние не только в границах непосредственно сельского поселения «Хорошево», но и в границах всего Ржевского района.

# Text boxes

Увеличенный фрагмент карты

Рисунок 3.2.1 Источник: карта инженерно–геологического районирования территории Тверской области по сложности условий освоения